## Slide 1: IPv6网络改造IPv6地址规划
H3C IPv6技术1.0

## Slide 2: 引入
在IPv6网络的改造过程中，IPv6的地址规划将决定网络与ISP互联的规划、路由规划、AS规划、NAT规划等，同时也对网络的兼容性、可扩展性产生决定性影响，是IPv6网络改造的第一步也是最重要的一步。

## Slide 3: 课程目标
了解IPv6地址的分类
了解IPv6地址的获取方式
不同类别IPv6地址对网络出口规划的影响
掌握IPv6网段划分的基本原则
掌握终端配置IPv6地址的方法
学习完本课程，您应该能够：

## Slide 4
IPv6地址网段划分原则
01
02
03
IPv6地址的基本分类
IPv6公网地址获取的方式及网络出口规划
IPv6终端获取IPv6地址的方式
04
目录

## Slide 5: IPv6地址表示
IPv4地址：
  32 bit，4个字节（Byte）
  点分十进制表示： d.d.d.d
  由“网络号＋主机号”组成
IPv6地址：
  128位，16个字节
  冒号分16进制表示：H:H:H:H:H:H:H:H
  由“网络ID＋接口ID”组成
网络ID
接口ID
  0010000111011010000000001101001100000000000000000010111100111011000000101010101000000000111111111111111000101000100111000101
IPv6地址二进制表示
IPv6地址冒号分十六进制表示
  21da:a00d:3000:02f3:b02a:a00f:ffe2:89b5

## Slide 6: IPv6地址推荐简化表示方式
说明 | 推荐方式 | 不推荐方式
地址中包含两个或以上个连续全0段，需要用::（双冒号）替代 | 2001:adb8::1 | 2001:adb8:0:0:0:0:0:1
如果一个地址中有多个连续的全0段，则::（双冒号）必须代表最长的那个 | 2001:0:0:1:0:0:0:1 =》2001:0:0:1::1 | 2001:0:0:1:0:0:0:1 =》2001::1:0:0:0:1
::（双冒号）所代表的0位数必须最大化 | 2001:adb8::1 | 2001:adb8::0:1
::（双冒号）不能只代表一个全0段 | 2001:db8:0:1:1:1:1:1 | 2001:db8::1:1:1:1:1
如果一个地址中多个连续全0段长度相同，则::（双冒号）必须代表前面的那个 | 2001:db8:0:0:1:0:0:1=》2001:db8::1:0:0:1 | 2001:db8:0:0:1:0:0:1=》2001:db8:0:0:1::1
段内前导0必须被压缩 | 2001:db8::1 | 2001:0db8::0001
地址中的字母推荐用小写 | 2001:db8::1 | 2001:DB8::1

## Slide 7: IPv6地址分类
IPv4
IPv6
站点本地地址：
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
链路本地地址：
169.254.0.0/16
组播地址：
224.0.0.0/4
特殊用途地址：
240.0.0.0/4---研究测试使用
127.0.0.0/8---环回测试使用
全球单播地址：
其他地址
站点本地地址（RFC4193）：
FC00::/8 暂时保留
FD00::/8 分配使用
链路本地地址：
FE80::/10
组播地址：
FF00::/8
全球单播地址（RFC4291）：
2000::/3
特殊用途地址：
::/128---未分配IPv6地址
::1/128---环回测试使用

## Slide 8: IPv6地址分类
站点本地地址（RFC4193）：
站点本地地址也称为ULA地址，相当于IPv4地址中的私网地址，不需要申请，可以直接使用，该网段不能发布到Internet上；
目前建议使用地址范围FD00::/8；
链路本地地址：
不需要申请，在使用时也不需要额外配置，由设备根据三层接口的MAC地址自动生成，在三层设备转发时把相邻设备的链路本地地址作为下一跳；
使用地址范围是：FE80::/10
组播地址：
使用时不需要申请，可以根据企业自身的IPv6地址规划情况自行规划使用的组播地址；
不要与保留的组播地址冲突；
使用地址范围是：FF00::/8
全球单播地址（RFC4291）：
全球单播地址也称为GUA地址，该地址所在网络信息可以被发布到Internet上，也是我们通常所说的公网地址；
GUA又分为PA地址和PI地址，PA地址是通过运营商分配的地址，PI地址是APNIC或CNNIC分配的地址，通常PI地址分配要伴随着AS号的分配。
使用地址范围是：2000::/3
Notes: 2009年1月之前，只能使用最多2字节（即2*8=16bit）长度的AS号码，即2^16 - 1 = 65535。
其中1-64511为公有AS，65512-65534为私有AS，不能用于公网。记忆办法：2^16-1=65535，私有AS有1024个，
65535-1024=64511，因此1-64511为公有AS。
RFC4893定义了4字节的AS号。
在2009年1月后，IANA决定使用4字节长度AS，范围是65536-4294967295。

## Slide 9
IPv6地址网段划分原则
01
02
03
IPv6地址的基本分类
IPv6公网地址获取的方式及网络出口规划
IPv6终端获取IPv6地址的方式
04
目录

## Slide 10
GUA地址申请
负责全球IPv4/IPv6地址管理分配，下辖五大机构：APNIC（亚太）、RIPENCC（欧洲）、LACNIC（拉丁美洲）、ARIN（北美 ）、AFRINIC（非洲）。
ICANN
亚太互联网络信息中心，五个地区的因特网登记处之一。它提供全球性的支持互联网操作的分派和注册服务。
APNIC
中国互联网络信息中心，APNIC的国家级IP地址注册机构成员。负责为我国的网络服务提供商和网络用户提供IP地址和AS号码的分配管理服务。
CNNIC
要求：是ISP或具备相当规模的企事业单位、组织；不是终端站点且计划给用户提供IPv6连接并提供/48的地址分配等。
CNNIC会员
授权
分配
代理
租赁
申请
申请
CNNIC IP地址管理原则：只租不卖，且仅为会员提供地址申请及管理服务。
行业普通用户（中小企业）可通过运营商、教育网等其它CNNIC会员借用或租赁IPv6地址。PA地址，不会分配AS号。
具备相当规模的企事业单位、组织可向CNNIC申请IPv6地址。PI地址，会分配AS号。
分配
申请
用户
行业普通用户：中小型企业
运营商用户：宽带、手机无线接入用户
Notes: ICANN（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）互联网名称与数字地址分配机构
American Registry for Internet Numbers (ARIN) 美洲互联网号码注册局
Asia-Pacific Network Information Center，APNIC 亚太互联网络信息中心
Africa Internet Network Information Center，AfriNIC 非洲互联网络信息中心
Lation American and Caribbean Internet Address Registry, LACNIC 拉丁美洲和加勒比NN地区互联网地址注册管理机构

## Slide 11
PI地址网络出口规划-分支无出口
ISP2 AS#2
ISP1 AS#1
分支
分支
分支
分支
EBGP
EBGP
AS#3
大中型企业可以直接向CNNIC申请PI地址，同时申请AS号；
大中型企业网络作为独立的自制系统，和其他ISP互联时使用EBGP，对等发送接收汇聚路由；
通常企业网只做为边缘AS，只向互联的ISP发送本地始发的汇聚路由。
如果在出口处存在防火墙等安全设备，需要实现出入流量路径一致，仍然需要通过BGP的AS-path、LP等属性配合实现。

## Slide 12
PI地址网络出口规划-分支有出口
ISP2 AS#2
ISP1 AS#1
分支1
AS#3
IGP/IBGP
总部 AS#3
分支N AS#3
ISPn1 AS#n1
ISPn2 AS#n2
EBGP
EBGP
EBGP
EBGP
大中型企业可以直接向CNNIC申请PI地址，地址范围2xxx:xxxx::0/32，同时申请AS号；
企业总部与多ISP互联，各分支也存在ISP出口。总部访问Internet使用与总部互联的ISP出口，分支访问Internet使用各分支自己的ISP出口；
总部IPv6地址范围为2xxx:xxxx:0000::/36，分支1的IPv6地址范围为：2xxx:xxxx:1000::/40，分支2的IPv6地址范围为：2xxx:xxxx:1100::/40，总部向ISP发布路由时仅发布总部IPv6地址网段汇总路由，分支向本地ISP发送路由时仅发送分支IPv6地址网段汇总路由；
总部和分支之间运行IGP/IBGP路由；

## Slide 13
PA地址网络出口规划-分支无出口
ISP2 AS#2
ISP1 AS#1
分支
分支
分支
分支
Static Route
Static Route
IGP
中小型企业向运营商申请PA地址，不需要申请AS号；
中小型企业网络使用固定运营商提供的IPv6地址，通常只能存在和此运营商互联的单一出口；
通常企业网配置缺省路由指向运营商，运营商接入路由器配置静态路由指向企业网，静态路由的目标网段就是该运营商分配给企业网的IPv6地址网段。
如果存在另一个ISP出口，那么需要在ISP出口处部署NAT66设备，完成IPv6到IPv6的地址转换。
NAT66

## Slide 14
PA地址网络出口规划-分支有出口-企业内部有专线
ISP1 AS#1
分支1
私有AS
IGP/IBGP
总部 私有AS
分支N
私有AS
ISPn1 AS#n1
ISPn2 AS#n2
Static Route
Static Route
Static Route
中小型企业存在多个分支，在各个分支独立向当地ISP申请PA地址，总部和各个分支有独立的PA网段；
企业总部及各个分支与各自的PA地址提供商互联，通常采用静态路由互联，企业网配置缺省路由指向ISP，ISP配置指向企业网PA网段的静态路由，并对外发布该路由；
总部与分支之间根据具体情况，可以配置IGP、IBGP、EBGP，因为通过专线学习到的路由网段掩码更长，会优于ISP发布的缺省路由；
总部引入的缺省路由只能在总部范围内，不能发布到各个分支。同样各个分支引入的缺省路由，也只能在各个分支内，不能发布到总部和其他分支；

## Slide 15
PA地址网络出口规划-分支有出口-企业内部无专线
中小型企业总部和分支各自向本地运营商申请PA地址，不需要申请AS号；
中小型企业网络各自使用本地运营商提供的IPv6网段地址，通常只能存在和此运营商互联的单一出口；
通常企业网配置缺省路由指向运营商，运营商接入路由器配置静态路由指向企业网，静态路由的目标网段就是该运营商分配给企业网的IPv6地址网段。
总部和分支之间通过ISP/Internet互访。。
ISP1 AS#1
ISPn1 AS#n1
ISPn2 AS#n2
Internet
总部
分支1
分支n
Static Route
Static Route

## Slide 16
ULA地址网络出口规划
ISP2 AS#2
ISP1 AS#1
分支
分支
分支
分支
Static Route
Static Route
IGP
中小型企业使用ULA地址作为企业内部IPv6业务地址，不需要向CNNIC或ISP申请地址；
企业需要公网出口时，向ISP申请线路和IPv6公网地址，在网络出口处进行NAT66地址转换。需要多个出口时，分别向多个运营商租用链路和IPv6公网地址，并在每一个网络外联出口处进行NAT66地址转换；
使用ULA地址改造IPv6网络，仍然保留了IPv4原有的NAT架构，不是我们推荐的方式，在实际改造工程中要尽量避免。
NAT66
NAT66

## Slide 17
三种地址规划对比
地址类型 | GUA-PI | GUA-PA | ULA
地址来源 | 企业向CNNIC/APNIC申请 | 企业向ISP申请 | 无需申请，但企业出口需向ISP申请公网地址
出口路由规划 | 总部及分支与多ISP之间运行EBGP。 | 静态/默认路由。各分支采用本地ISP接入，使用本地ISP分配的GUA地址。 | 默认路由+ISP明细路由。各出口部署防火墙，实现ULA到GUA的NAT66变换。
内部业务地址 | CNNIC分配的GUA | ISP分配的GUA | ULA
适用场景 | 大型企业，多ISP出口 | 中小企业，区域单ISP出口 | 中小型企业，多ISP出口
优点 | 1、内部业务网络地址统一管理； 2、业务地址公网可路由，连接Internet无需使用NAT。 | 1、业务地址公网可路由，连接Internet无需使用NAT。 | 1、继承IPv4网络地址规划管理方式，易理解，易实现。
缺点 | 1、需向CNNIC注册AS号和IP地址段，对企业规模有要求。 | 1、被ISP强绑定：更换ISP，地址需重新配置。 2、多出口需要配置NAT66。 | 1、继承了NAT的所有缺陷。包括不限于：破坏了Internet节点的对等性、溯源困难、和应用协议关联等。
推荐使用 |  |  | 

## Slide 18
IPv6地址网段划分原则
01
02
03
IPv6地址的基本分类
IPv6公网地址获取的方式及网络出口规划
IPv6终端获取IPv6地址的方式
04
目录

## Slide 19: IPv6地址网段掩码划分原则
网络前缀
子网ID
主机域
网络部分
接口ID
网络前缀：CNNIC/ISP分配，固定值。
子网ID：要具有语义性，可聚合性，可扩展性。
主机域：
Loopback地址：128位掩码
点到点互联地址：127位掩码—RFC6164
业务地址：64位掩码

## Slide 20: IPv6地址子网ID规划
32位
6位
主机域
接口ID
某集团企业从CNNIC申请了32位掩码的IPv6地址段：2aaa:aaaa::/32
6位
6位
14位
32位
固定前缀
省标识
市标识
县标识
业务标识
省标识： 由总部分配，各省与总部互联链路地址包含在总部网段中；
市标识：由省分配，各地市与省互联链路地址包含在省网段中；
县标识：由市分配，各县与市互联地址包含在市网段中；
注：在实际网络规划中，有先按照地域划分地址段，也有先按照业务类型划分地址段，需结合实际需求分析；

## Slide 21: 分配原则
总部地址段 | 2aaa:aaaa::/34
省1地址段 | 2aaa:aaaa:4000::/38
省2地址段 | 2aaa:aaaa:4400::/38
省3地址段 | 2aaa:aaaa:4800::/38
…… | ……
省32地址段 | 2aaa:aaaa:bc00::/38
总部loopback | 2aaa:aaaa::/64
总部互联 | 2aaa:aaaa:0:1::/64
总部分配网段举例：
省32分配网段举例：
省直地址段 | 2aaa:aaaa:bc00::/40
市1地址段 | 2aaa:aaaa:bd00::/44
市2地址段 | 2aaa:aaaa:bd10::/44
市3地址段 | 2aaa:aaaa:bd20::/44
…… | ……
市16地址段 | 2aaa:aaaa:bdf0::/44
省32loopback | 2aaa:aaaa:bc00::/64
省32互联 | 2aaa:aaaa:bc00:1::/64
2aaa:aaaa::/34 2aaa:aaaa:0000::/48 ----2aaa:aaaa:3fff::/48
2aaa:aaaa:4000::/38 2aaa:aaaa:4000::/48 ----2aaa:aaaa:43ff::/48

## Slide 22: 设备loopback地址分配原则
  设备Loopback地址，只使用最后24bit标识设备
后64bit可分配地址块 |  |  |  |  | 
16bit | 16bit | 8bit | 8bit | 4bit | 12bit
0 | 0 | 0 | 设备标识 |  | 
 |  |  | 地区识别 | 设备类型 | 设备编号

## Slide 23: 设备互联地址分配原则
  设备互联地址后64bit
后64bit可分配地址块 |  |  |  |  |  |  | 
8bit | 4bit | 12bit | 8bit | 4bit | 12bit | 8bit | 8bit
链路A端设备标识 |  |  | 链路Z端设备标识 |  |  | 链路序号 | 0或1
地区识别 | 设备类型 | 设备编号 | 地区识别 | 设备类型 | 设备编号 |  | 
其中，链路A端为设备角色较大的标识，Z端为设备角色较小的标识。（判断设备角色大小，先根据地区，再判断设备类型，再判断设备编号）其设备标识又由8bit地区识别符、4bit设备标识符和12bit设备编号组成。当A端设备至Z端设备存在多条链路时，则在链路序号中从0开始排序，当只存在一条链路时，则为0。此外，最后8bit标识链路首尾，角色较大的设备一端使用0，角色较小的设备一端使用1。

## Slide 24
IPv6地址网段划分原则
01
02
03
IPv6地址的基本分类
IPv6公网地址获取的方式及网络出口规划
IPv6终端获取IPv6地址的方式
04
目录

## Slide 25: IPv6终端获取地址的方式
IPv6
静态
配置IPv6地址、掩码
配置IPv6网关
配置DNS
DHCP
有状态DHCP
无状态DHCP
终端上配置自动获取IPv6地址，DNS地址
路由器上M标记位和O标记位都置为“1”
终端上配置自动获取IPv6地址，DNS地址
路由器上M标记位置为“0”，O标记位置为“1”
无状态自动配置
终端上配置自动获取IPv6地址，DNS地址
路由器上M标记位置为“0”，O标记位置为“0”

## Slide 26: IPv6终端获取地址的方式
M 标记：托管地址配置标记。设置为 1时，此标记指示主机使用配置协议来获取有状态地址。
O 标记：其他有状态配置标记 。设置为 1时，此标记指示主机使用配置协议来获取其他配置设置。
M标记位 | O标记位 | 使用场景
0 | 0 | 此组合对应不具有 DHCPv6基础结构的网络。主机通过手动或路由器公告配置IP地址，以及其他方法（如手动配置）来配置其他设置（如DNS）。对应无状态自动配置和手工配置。
0 | 1 | 该组合对应DHCP无状态配置。DHCPv6不用于分配地址，仅用来分配其他配置设置。
1 | 0 | 在此组合中，DHCPv6用于地址配置，但不用于其他设置。因为 IPv6 主机通常需要使用其他设置（如DNS），所以这是一种不太可能的组合。
1 | 1 | 该组合对应 DHCPv6 有状态配置，其中 DHCPv6将有状态地址分配给 IPv6 主机，同时将其他配置分配给主机。

## Slide 27: IPv6终端无状态获取地址的方式
SLAAC：Stateless Address Autoconfiguration RFC4862
IPv6 client
IPv6 Router
Step1: RS
Step3: DAD
Step2: RA
网关通过RA通告自己的网络前缀；
IPv6客户端通过算法自动生成自己的IPv6地址；
  SLAAC EUI-64地址=IPv6前缀+EUI-64标识符(稳定地址)
  SLAAC Privacy Extensions地址=IPv6前缀+随机接口标识符(临时地址)（RFC4941）
IPv6客户端发送DAD报文，检测网络地址冲突；
无状态获取IPv6地址的方式无法获得DNS等信息，需要通过其他手段获得。如：手工配置，或通过IPv4的DHCP来获取；

## Slide 28: DHCP无状态获取地址的方式
DHCP无状态地址获取：
IPv6 client
IPv6 Router
Step1: RS
Step3: DAD
Step2: RA
网关通过RA通告自己的网络前缀，M位置为“0”，O位置为“1”；
IPv6客户端通过算法自动生成自己的IPv6地址；
  SLAAC EUI-64地址=IPv6前缀+EUI-64标识符(稳定地址)
  SLAAC Privacy Extensions地址=IPv6前缀+随机接口标识符(临时地址)（RFC4941）
IPv6客户端发送DAD报文，检测网络地址冲突；
IPv6客户端发送DHCP请求，请求类型为11，即请求非IP地址的其他类配置；
Step4: DHCP request(type 11)
Step5: DHCP reply

## Slide 29: DHCP有状态获取地址的方式
DHCP有状态地址获取：
IPv6 client
IPv6 Router
Step1: RS
Step3: DAD
Step2: RA
网关通过RA通告自己的网络前缀，M位置为“1”，O位置为“1”；
IPv6客户端发送DHCP请求，请求类型为3，获取IP地址类配置信息；
DHCP服务器返回IPv6地址配置信息；
IPv6客户端发送DHCP请求，请求类型为11，获取非IP地址类配置信息（如：DNS）；
DHCP服务器返回非IPv6地址类配置信息（如：DNS）；
Step4: DHCP request(type3)
Step5: DHCP reply
Step6: DHCP request(type11)
Step7: DHCP reply

## Slide 30: IPv6终端获取地址方式建议
IPv6终端类型 | 子网前缀 | 建议分配方式
设备LoopBack地址 | /128 | 静态配置
设备互联地址 | /127 | 静态配置
管理地址 | /64 | 静态配置
对外提供服务的业务系统 | /64 | 静态配置
企业内部业务终端 | /64 | 有状态DHCPv6
办公业务终端 | /64 | 无状态DHCPv6
用户移动终端（ios） | /64 | 无状态DHCPv6
用户移动终端（android） | /64 | SLAAC+DHCPv4
物联终端 | /64 | 无状态DHCPv6
Notes: 因android系统目前不支持DHCPv6，所以android的移动终端必须配置双栈，通过ipv4的dns来进行AAAA查询。
对双栈终端来说，如果只有一个IPv4的DNS，那么查询一个域名的时候，双栈终端会发送两个DNS请求到IPv4的DNS，一个请求类型是AAAA查询，另一个请求类型是A查询。

## Slide 31
IPv6地址的分类
IPv6地址的获取及对网络出口规划的影响
IPv6网段的规划原则
IPv6终端获取IPv6地址的规划
课程总结

## Slide 32
Any Questions？

## Slide 33
THANK YOU
www.h3c.com
官方微信
官方微博