## Slide 1: H3C Mini系列无线产品培训

## Slide 2
学习完本课程，您应该能够：
了解H3C Mini系列无线产品分类和形态
掌握H3C Mini系列无线产品软硬件特性
熟悉H3C Mini系列无线产品功能
学会使用和配置H3C Mini系列无线产品

## Slide 3: 目录
H3C Mini无线产品基本原理
01
02
03
H3C Mini无线产品简介
H3C Mini无线产品软硬件特性
H3C Mini无线产品功能配置
04
H3C Mini无线产品售后服务
05

## Slide 4: H3C Mini系列无线产品全家福
A20-G
A20/50
M20
NW8321C
无线AP
无线管理器
A21/A31/A51

## Slide 5: H3C Mini系列无线产品典型组网-旁挂模式
根据需求，将无线网络划分为不同的VLAN，终端通过上层路由器获取IP
AP从M20处通过DHCP获取管理IP及默认网关（M20的LAN口地址）
M20的WAN口连接到三层交换机上，并获取IP地址（静态、DHCP和PPPOE三种方式），可以通过该WAN口IP管理M20；三层交换机上配置到AP管理地址段的路由，下一跳指向M20的WAN口
管理PC在网络任意位置都能直接通过AP的IP进行Web、Telnet管理
M20只转发访问AP设备的管理报文，终端连接AP上网的数据不经过M20
将AP的管理VLAN和终端业务VLAN分离，实现流量优化

## Slide 6: 控制器产品形态
M20
  接口：4个10/100 Mbps自协商以太网LAN接口、1个10/100 Mbps自协商以太网WAN接口
  外形尺寸（长×宽×高）:158 mm×105 mm×27 mm
  供电：12V DC
  散热方式：自然散热
  可管理AP数量：200台，可管理H3C Mini全系列AP
  Reset键：1个（恢复密码和恢复出厂配置）

## Slide 7: AP产品形态
A20/A20-G
  接口：下行2个10/100 Mbps自协商以太网接口/1个电话接口；上行(产品背面接口)1个10/100 Mbps自协商以太网接口/1个电话透传接口
  外形尺寸（长×宽×高）:86mm×86mm×40.6mm，标准86面板，支持白色(A20)、金色(A20-G)
  供电：POE（标准802.3af/802.3at）
  内置2根2dBi全向天线，支持802.11b/g/n，2.4G单频，300Mbps无线
  Reset键：1个（恢复密码和恢复出厂配置）
A20-G
A20

## Slide 8: AP产品形态
A50
  接口：下行2个10/100 Mbps自协商以太网接口/1个电话接口；上行(产品背面接口)1个10/100 Mbps自协商以太网接口/1个电话透传接口
  外形尺寸（长×宽×高）:86mm×86mm×40.6mm，标准86面板
  供电：POE（标准802.3af/802.3at）
  内置3根2dBi全向天线，支持802.11b/g/n/ac，2.4G&5G双频，750Mbps无线
  Reset键：1个（恢复密码和恢复出厂配置）

## Slide 9: AP产品形态
A21
  接口：1个10/100Mbps自协商以太网接口
  外形尺寸（长×宽×高）:直径200mm，高度25mm
  供电：POE（标准802.3af/802.3at）
  内置2根4dBi全向天线，支持802.11/b/g/n，2.4G单频，300Mbps无线
  Reset键：1个（恢复密码和恢复出厂配置）

## Slide 10: AP产品形态
A31
  接口：1个10/100/1000Mbps自协商以太网接口
  外形尺寸（长×宽×高）:直径200mm，高度25mm
  供电：POE（标准802.3af/802.3at）
  内置3根不可拆卸4dBi增益全向天线，支持802.11/b/g/n，2.4G单频，450Mbps无线
  Reset键：1个（恢复密码和恢复出厂配置）

## Slide 11: AP产品形态
  A51
  接口：1个10/100/1000Mbps自协商以太网接口
  外形尺寸（长×宽×高）:直径200mm，高度25mm
  供电：POE（标准802.3af/802.3at）
  内置3根不可拆卸4dBi增益全向天线，支持802.11a/b/g/n/ac，2.4G&5G双频，750Mbps无线
  Reset键：1个（恢复密码和恢复出厂配置）

## Slide 12: AP产品形态
  NW8321C
  接口：1个10/100/1000Mbps自协商以太网接口/1个Console接口
  外形尺寸（长×宽×高）:240 mm×234 mm×49 mm
  供电：POE（标准802.3af/802.3at、48V DC
  内置2根4dBi全向天线，支持802.11b/g/n，2.4G单频，300Mbps无线
  Reset键：1个（恢复密码和恢复出厂配置）

## Slide 13: 目录
H3C Mini无线产品基本原理
01
02
03
H3C Mini无线产品简介
H3C Mini无线产品软硬件特性
H3C Mini无线产品功能配置
04
H3C Mini无线产品售后服务
05

## Slide 14: H3C Mini系列无线产品硬件特性
产品型号 | A20/A20-G | A21 | A31 | A50 | A51 | NW8321C | M20
供电 | PoE | PoE | POE | PoE | POE | 48V DC+POE | 12V外接电源
Console口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1个console口 | 无
Reset键 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持
网口 | 下行： 2个10/100 Mbps自协商以太网口 1个电话接口 上行(产品背面接口): 1个10/100 Mbps自协商以太网口 1个电话透传接口 | 1个10/100Mbps自协商以太网口 | 1个10/100/1000Mbps以太网口 | 下行： 2个10/100 Mbps自协商以太网口 1个电话接口 上行(产品背面接口): 1个10/100 Mbps自协商以太网口 1个电话透传接口 | 1个10/100/1000Mbps以太网口 | 1个10/100/1000Mbps以太网口 | 1个百兆WAN+4个百兆LAN
无线性能 | 2.4G：MIMO2*2MIMO | 2.4G：2*2MIMO | 2.4G：3*3MIMO | 2.4G：2*2MIMO 5G：1*1MIMO | 2.4G：2*2MIMO 5G：1*1MIMO | 2.4G：2*2MIMO | -
SSID个数 | 2 | 4 | 4 | 2.4G：2个；5G：2个 | 2.4G：4个；5G：4个 | 8 | -
产品形态 | 面板 | 圆盘（吸顶，放装） | 圆盘（吸顶，放装） | 面板 | 圆盘（吸顶，放装） | 三角圆盘（吸顶，放装） | 小铁盒
天线（内置） | 全向天线 | 全向天线 | 全向天线 | 全向天线 | 全向天线 | 全向天线 | -

## Slide 15: Mini M20软件特性
默认管理IP | 172.17.1.1/24
默认AP管理地址池 | 172.17.1.2—172.17.1.254
管理方式 | Web（功能配置）、Telnet（简单维护）
默认管理账号/密码 | admin/admin
WAN口接入方式 | DHCP，静态IP，PPPOE
LAN口 | 支持MAC地址克隆
AP模板配置 | 2.4G+5G，批量配置同步，最大支持16个模板
AP升级 | 批量升级软件版本
AP重启 | 单个AP远程重启或者批量远程重启
客户端列表 | 显示终端的接入SSID、速率、MAC、RSSI、连接时间等信息
在线AP列表 | 显示AP的名称、IP、MAC、条码、状态，信道等信息
AP默认网关下发 | 下发默认网关为M20LAN口地址
远程管理AP | 通过M20的路由转发进行远程管理AP
最大支持AP管理数 | 200
NTP | 支持手工设置和自动同步

## Slide 16: Mini系列AP软件特性
默认管理地址 | 192.168.1.100/24,实际以M20下发为准
管理方式 | Web（全部管理）、Telnet（简单维护）
默认账号/密码 | admin/admin
MAC接入控制 | 支持MAC黑白名单
客户端接入数限制 | 支持
信道选择 | 手工、自动
频宽选择 | 支持
发射功率调节 | 支持
WMM（无线QoS） | 支持，默认开启
加密 | 不加密、WEP、WPA/WPA2-个人加密
基于SSID绑定VLAN | 支持
禁止弱信号终端接入 | 支持
无线二层漫游优化 | 支持
客户端列表 | 显示终端的接入SSID、MAC、速率、信道等信息

## Slide 17: H3C Mini系列无线产品维护特性
基本信息 | CPU、内存、运行时间等信息
性能监视 | CPU、内存实时监控（采样间隔2s）
日志 | 0-7级的信息日志输出，支持日志主机
Ping检测 | 支持
一键导出 | 诊断信息一键导出
配置备份 | 支持
配置恢复 | 支持
恢复出厂 | 支持
软件升级 | 支持
设备重启 | 支持
管理限制 | 基于ACL的Web登录限制
超时时间 | 5-120分钟，默认5分钟
验证码功能 | 支持，默认开启
登录用户查看 | 支持
修改密码 | 支持

## Slide 18: 目录
H3C Mini无线产品基本原理
01
02
03
H3C Mini无线产品简介
H3C Mini无线产品软硬件特性
H3C Mini无线产品功能配置
04
H3C Mini无线产品售后服务
05

## Slide 19: M20管理AP基本原理
私有通信协议交互
  双方使用UDP报文的10087/10088端口进行报文交互，判断相互身份，AP获取M20分配的管理地址
M20端功能实现
  支持M20&AP私有协议通道的实现
  支持M20发现AP，为AP分配私有IP地址
  支持对发现的AP进行版本一致性检查及版本升级等相关操作
  支持对发现的AP进行配置一致性检查及配置同步等相关操作
  支持对发现的AP进行信息收集、状态维护和远程重启等操作
  支持统一修改AP管理账号密码、强制和M20账号密码一致
  支持AP的断线检测功能，响应AP发送的续约过程报文
  支持在M20上显示已发现的AP列表
  支持AP配置模板和单独AP配置变更处理
  支持基于SSID下发VLAN配置

## Slide 20: M20管理AP基本原理
AP端功能实现
  支持M20&AP私有协议通道的实现
  支持AP零配置启动（AP无需任何预配置即可直接发现M20，并同步M20上的配置，完全即插即用）
  支持AP通过私有协议自动发现M20，并获取管理IP地址，注册到M20上
  支持M20对AP进行版本同步的功能
  支持M20对AP进行配置同步的功能
  支持AP主动上报状态信息的功能
  支持AP单独的Web配置修改功能
  支持无线、有线数据隔离
  支持MAC接入控制
  支持无线二层漫游优化，禁止弱速率终端接入

## Slide 21: M20管理AP基本原理
CAPWAP协议通信流程
  AP选择AC：一个刚刚启动的AP首先要做的就是寻找可提供服务的AC，双方使用UDP报文的10087/10088端口进行报文交互，判断相互身份，AP获取管理地址
  隧道建立：AP通过发送Join报文获得AC的应答，在双方协商一致的情况下CAPWAP隧道建立
  版本下载：如果AP中的版本信息不符合AC的要求，还要求AP进行版本下载，然后升级重启
  配置下发：获取最新版本后AP会从AC获取最新配置，完成配置同步后AP就正式进入运行状态
  隧道保活：隧道保活是一个常态机制，在隧道建立后就必须进行保活，如果在一定时间（100S）后AP与AC不能收到彼此的保活报文，那么隧道就会断开。AP端先发送保活报文，AC端收到后给予回应，保活报文发送间隔为10S，另外在AC有控制命令下发且AP有回应时会刷新保活时间

## Slide 22: M20管理AP基本原理
M20&AP管理报文转发原理
  AP在地址获取时默认以Untag发送地址请求报文，如果连续5个请求没有得到回应，就带Tag 3999发送，如果连续5个请求没有得到回应，再切到Untag发送方式，如此循环
  期间任何一次得到请求回应，此后AP发给M20的所有报文都按此决定是否带TAG。交换机上在把报文转给M20前根据端口配置把此Tag去掉，M20收到及发送的报文都是Untag的
  使用此管理VLAN的目的是为了满足M20与AP之间的通信与其它数据分离的需求
  M20只负责给AP分配IP地址，无法给终端分配IP地址，终端的IP地址需要网关路由器分配。根据SSID上配置VLAN，终端去网关路由器上对应的DHCP服务器获取IP地址

## Slide 23: M20&AP管理状态流程图
AP获取地址成功
AP升级
AP升级成功
续约成功
离线
AP配置同步
AP上电注册
AP配置同步成功
N
N
N
N
Y
初始化
版本升级
版本升级失败
配置同步
配置同步失败
Y
Y
正常

## Slide 24: 目录
H3C Mini无线产品基本原理
01
02
03
H3C Mini无线产品简介
H3C Mini无线产品软硬件特性
H3C Mini无线产品功能配置
04
H3C Mini无线产品售后服务
05

## Slide 25: 功能配置
概述
  AP可以作为胖AP独立运行，通过在AP的Web界面配置功能，为用户提供无线服务
  AP也可以通过注册到M20上，被M20管理，在M20上统一下发配置给AP，当AP注册到M20上时，M20下发的配置会覆盖AP本地的配置
  除部分功能配置外，AP上有的功能，M20上都有与之对应的配置功能，M20的Web配置几乎包含AP的Web配置全部功能
  各个款型的AP软件功能一样，Web配置界面一样（仅有2.4G和5G SSID配置区别）
  本文以A21（R003版本）和M20（R005版本）为例，讲解AP和M20的功能配置

## Slide 26: AP功能配置
系统导航
  支持LAN口IP地址，无线网络设置、软件升级等的快速配置

## Slide 27: AP功能配置
系统监控
  支持查看设备运行信息（CPU、内存、软件版本、运行时间等）
  支持日志查看，支持配置外置日志服务器
  支持ping检测网络连通性，支持一键导出收集设备诊断信息

## Slide 28: AP功能配置
LAN口设置
  设备默认LAN口地址为192.168.1.100/24,支持修改LAN口管理地址

## Slide 29: AP功能配置
无线设置
  支持修改无线模式，频宽，新建SSID等，单频AP默认SSID为H3C，双频AP默认SSID为H3C和H3C_5G（2.4G和5G频段各一个，不加密）
  支持基于MAC的终端接入控制、高级设置和接入客户端信息统计

## Slide 30: AP功能配置
设备管理
  支持备份配置，导入配置、恢复出厂配置，支持升级软件版本和重启设备
  支持设置ACL限制用户登录，默认不限制
  支持修改设备登录密码，默认为admin

## Slide 31: M20功能配置
在线AP列表
  最大支持管理200个AP
  支持AP远程重启、版本升级、配置同步
  支持AP在线状态、信道、IP地址、客户端数量等信息查询

## Slide 32: M20功能配置
客户端列表
  信息由AP主动上报，与AP上信息保持一致
  支持显示终端MAC、信号强度、频宽、协商速率、所属VLAN等信息
  根据AP名称及SSID进行分类，方便查找
  支持基于关键字进行快速查找

## Slide 33: M20功能配置
无线基本配置
  Default模板的SSID-1的SSID及加密方式信息的快捷配置方式默认SSID为H3C和H3C_5G（2.4G和5G频段各一个，不加密）此配置项变动，default模板的SSID-1自动同步，反之亦然

## Slide 34: M20功能配置
配置模板管理
  配置模板管理：默认default模板，其中SSID-1配置采用无线基本配置，和无线基本配置中保持同步
  支持创建16个配置模板
  无线配置模板下发到AP，如果配置项AP不支持或规格数超出，只更新支持部分。比如,此处可配置8个SSID，AP只更新其支持的SSID个数的相关配置如2.4G单频AP只接收2.4G的配置更新，2.4G&5G双频AP会更新2.4G和5G的配置。

## Slide 35: M20功能配置
AP配置管理
  支持新增和删除AP配置信息，即一个MAC地址与特定的配置模板一一对应绑定，即AP拥有该配置模板中的无线配置
  与在线列表中进行的配置模板绑定操作，一样会同步修改AP信息列表中的对应绑定信息，反之亦然
  支持对AP手动进行无线配置

## Slide 36: M20功能配置
无线高级配置
  支持二层漫游优化，支持禁止弱信号终端接入，基于2.4G和5G全局下发

## Slide 37: M20功能配置
版本管理
  支持版本上传、删除
  支持强制AP版本和路由器一致
  支持上传版本合法性检查，flash存储空间检查

## Slide 38: M20功能配置
高级设置
  AP地址池管理，默认172.17.1.0/24
  AP密码管理:支持强制AP与路由器密码一致，支持手动设置AP密码

## Slide 39: M20功能配置
Reset键
  根据不同的产品使用场景，重新定义了reset键的实现
  用户在实际使用时可根据diag 灯的状态来判断对设备做的操作

## Slide 40: 目录
H3C Mini无线产品基本原理
01
02
03
H3C Mini无线产品简介
H3C Mini无线产品软硬件特性
H3C Mini无线产品功能配置
04
H3C Mini无线产品售后服务
05

## Slide 41: 售后服务
  技术支持热线： 400-600-9999
  常见FAQ：
  大象智能客服系统：http://help.h3c.com/daheng/chatClient/chatbox.jsp?companyID=8960&configID=14&enterurl=%e5%ae%98%e7%bd%91%e5%95%86%e4%b8%9a%e4%b8%93%e5%8c%ba%e5%af%bc%e8%88%aa
  华三SOHO服务大本营：

## Slide 42
课程总结
了解H3C Mini无线系列产品的软硬件特性
熟悉H3C Mini无线系列产品功能，实现原理

## Slide 43
THANK YOU
www.h3c.com
官方微信
官方微博

## Slide 44
www.h3c.com
官方微信
官方微博