## Slide 1: SOHO路由&&Mini无线常见问题排查

## Slide 2
Mini无线常见问题排查
01
02
ER、ERG2路由器常见问题排查
常见问题FAQ
03

## Slide 3: 大前提
ER&&ERG2&&Mini无线遇到网络问题时，优先建议客户升级到官网最新版本，然后再收集信息处理！！！
日志，一键导出必不可少
抓包分析事在人为
远程处理手到擒来

## Slide 4: 指示灯异常
排查思路：
1、H3C官网：服务—文档中心—路由器，找到对应型号设备，在安装手册快速入门中，找到设备指示灯说明表格，对比确认设备指示灯是否异常。
2、确认指示灯异常现象：
电源指示灯不亮
Diag指示灯长亮
WAN/LAN指示灯插网线不亮
WAN/LAN不插网线指示灯长亮或者闪烁
WLAN指示灯异常（仅限带无线的路由器）

## Slide 5: 硬件故障判断
设备不上电
指示灯异常
反复重启
串口无打印或者打印乱码
设备风扇不转（仅限于带风扇的设备）
其他故障联系二线判断

## Slide 6: CPU利用率高
检查配置有无问题
1、是否存在路由冲突：路由冲突会导致设备转发任务cpu消耗过大
2、虚拟服务器条目配置是否过多：虚拟服务器配置过多，导致重定向流量多大，过多消耗CPU
3、是否有IPsec VPN业务，VPN流量是否过大：VPN报文加解密会消耗CPU性能，
4、是否开启设备alg功能，alg功能会消耗较多cpu。
5、设备是否配置了较多的安全机制，访问控制策略等消耗CPU的功能。

## Slide 7: CPU利用率高
业务流量是否过大
WEB页面：系统监控--流量监控，查看设备接口流量是否过大，是否超过设备带宽，IP流量中查看是否有部分主机流量过大，导致上送cpu转发的报文过多，可以配置qos限速测试。

## Slide 8: CPU利用率高
是否有攻击
1、ARP攻击：ARP绑定、免费ARP
2、UDP扫描、ping扫描等：启用IDS防范
3、内网主机是否中毒
4、IDS防范开启日志记录，查看内网是否有攻击日志

## Slide 9: CPU利用率高
命令行进入debugshell视图，输入top命令查看各进程CPU利用率，多次收集直到收集到CPU高的进程，交给二线分析。

## Slide 10: WAN口频繁断开
先确认是否是物理连接频繁断开
PC直连运营商线路是否问题依旧，排查是否为运营商线路问题
上层是否有光猫设备
是否有arp攻击
WAN口是否协商正确，流量是否过大

## Slide 11: 有线上网慢
首先确保带宽足够，端口双工速率协商正常。然后排查内外网攻击，和配置，修改MTU值和DNS，关闭异常流量防护，最后恢复出厂测试

## Slide 12: 无线上网慢
首先确保有线上网正常，可以参照有线上网慢优化方法进行排查。然后排查当前无线信号强度和接入终端的数量是否合理，修改频宽和指定信道，最后进入隐藏视图，关闭云wifi和debug页面开启无线抗干扰测试

## Slide 13: 测速慢
PC直连外网测速是否正确
网口协商是否正确
异常流量防护是否开启
是否配置了qos限速
LAN口流控是否开启
更换测速软件，采用迅雷，BT下载等是否正常
恢复出厂配置测试

## Slide 14: 玩游戏，上网卡排查
QoS限速不合理
路由配置不合理导致（使用双线路上网时）
路由器受攻击、负荷太重或下挂交换机级联端口出现拥塞导致
路由器上层问题导致

## Slide 15: 无法上网
PC直连外网是否可以上网
网口协商是否正确，WAN/LAN连接状态是否正确
是否开启了上网控制（MAC接入控制，防火墙出入站策略，IP/MAC绑定、ARP绑定等）
下连的交换机等设备是否异常，可以采用PC直连路由器测试
恢复出厂配置测试

## Slide 16: IPsec VPN问题排查
1、IPsec VPN无法建立
2、IPsec VPN频繁断开
3、IPsec VPN传输慢

## Slide 17: 端口映射不成功
排查服务器设置
服务器配置正确，服务器到外网路由可达
排查路由器设置
端口映射配置正确，服务器端口全部映射，防火墙等访问控制策略放通，是否配置了一对一NAT
排查运营商线路问题

## Slide 18: 网站过滤不成功
排查路由问题
排查配置问题
排查浏览器问题

## Slide 19: DHCP无法给客户端分配地址
排查DHCP配置是否正确
排查DHCP剩余地址是否足够
排查中间网络设备问题

## Slide 20: PPPOE拨号失败
排查PPPOE拨号账号密码配置是否正确
PC直连外网是否可以拨号成功
强制WAN口，修改MTU值
MAC地址克隆
抓取PPPOE报文分析

## Slide 21: L2TP拨号失败
路由器配置是否正确
PC拨号端配置是否正确
收集信息（抓包、日志等）

## Slide 22: 内网PC频繁掉线
ARP攻击
下挂交换机问题
病毒等大流量攻击
掉线PC异常流量太大或者中毒，被路由器加入到黑名单中导致
运营商网络问题导致
域名解析服务器（DNS）异常导致

## Slide 23: 网络连接数不足排查
查看连接数不足日志具体情况
系统自检查看连接数使用情况
内网是否有攻击主机
检查WAN口连接总数配置是否合理
检查每IP，每VLAN连接数设置是否合理

## Slide 24
Mini无线常见问题排查
01
02
ER、ERG2常见问题排查
常见问题FAQ
03

## Slide 25: Mini无线指示灯异常
排查思路：
1、H3C官网：服务—文档中心—无线，找到对应型号设备，在安装手册快速入门中，找到设备指示灯说明表格，对比确认设备指示灯是否异常。
2、确认指示灯异常现象：
AP SYS指示灯状态
M20 power指示灯状态
M20 Diag指示灯状态
M20 LAN/WAN状态指示灯

## Slide 26: 管理器无法管理Mini AP
排查思路
设备是否能够正常上电
供电是否正常
物理连接是否正常
AP是否可以获取IP
组网配置是否正确
可管理AP数是否达到最大

## Slide 27: Mini AP频繁离线排查方法
排查思路
物理连接是否稳定
AP供电是否稳定
AP和管理器中间网络不稳定
AP管理地址是否和业务地址存在冲突

## Slide 28: Mini AP无线网优
排查思路
先确认是无线丢包还是有线丢包
排查个别终端还是普遍存在无线慢问题
非WLAN干扰，如微波炉，4G移动网络等
AP点位是否合理部署
信道、功率、频宽规划是否合理
一键诊断收集

## Slide 29
Mini无线常见问题排查
01
02
ER、ERG2常见问题排查
常见问题FAQ
03

## Slide 30: 常见FAQ