## Slide 1
H3C CR19000核心路由器产品基本维护
2018.2

## Slide 2: 目录
CR19000常见问题处理方法
01
02
03
CR19000硬件日常维护方法
CR19000软件日常维护方法

## Slide 3
CR19000硬件模块介绍和注意事项

## Slide 4: CR19000核心路由器平台
产品简介
H3C CR19000系列路由器是H3C公司面向高密度10GE/100GE，基于自适应可变信元（VCS）CLOS构架的NP转发的全新一代电信级核心路由器
产品定位
面向运营商国干/省干、大型企业网络核心、数据中心网络

## Slide 5: CR19000-8核心路由器产品介绍
①
②
③
③
④
⑤
机箱尺寸（W×D×H） | 440mmx743mmx843mm（19RU）
①主控板区 | 支持1＋1冗余
②网板区 | 6个网板槽位
③业务板区 | 8个业务槽位
④风扇区 | 6个风扇框槽位
⑤电源区 | 8个电源模块槽位

## Slide 6: CR19000-16核心路由器产品介绍
①
②
③
④
④
⑤⑥
机箱尺寸（W×D×H） | 440mmx857mmx931mm（21RU）
①主控板区 | 支持1＋1冗余
②网板区 | 2个业务板/集群网板兼容槽位
③业务板区 | 14个业务槽位
④电源区 | 16个电源模块槽位
⑤网板区 | 6个网板槽位
⑥风扇区 | 2个风扇框槽位
*CR19000-16路由器网板槽位在风扇框槽位的后面，插拔网板请先拔出对应位置的风扇框。

## Slide 7: CR19000-20核心路由器产品介绍
①
②
③
③
④
⑤
机箱尺寸（W×D×H） | 440mmx850mmx1820mm（41RU）
①主控板区 | 支持1＋1冗余
②网板区 | 8个网板槽位
③业务板区 | 20个业务槽位
④风扇区 | 33个风扇框槽位
⑤电源区 | 4个电源框槽位，每个电源框支持6个电源模块槽位

## Slide 8: CR19000-MC核心路由器产品介绍
机箱尺寸（W×D×H） | 440mmx850mmx1820mm（41RU）
①主控板区 | 支持1＋1冗余
②控制板区 | 2个控制板槽位
③网板区 | 24个网板槽位
④风扇区 | 33个风扇框槽位
⑤电源区 | 4个电源框槽位，每个电源框支持6个电源模块槽位
①
②
③
③
⑤
④

## Slide 9: 主控板命名规则
CR-19K-MPU-16A
CR表示核心路由器
MPU表示主控板
19K表示为CR19000系列主控
表示适配的机框类型，16表示适配CR19000-16
表示主控类型

## Slide 10: CR19000-8主控板
console口
管理口
USB口
状态指示口
复位按键
管理接口可用来连接后台计算机，进行系统的程序加载、调试等工作；也可以接远端的网管工作站等设备，实现系统的远程管理；也可以作为外部连接SDN控制器使用；也可以作为集群控制平面连接。
CR-19K-MPU-08A

## Slide 11: CR19000-16主控板
三级时钟接口
Ethernet接口
管理口
console口
状态指示口
复位按键
USB口
三级时钟接口
Ethernet接口
管理口
USB口
EXT扩展口
console口
状态指示口
复位按键
Ethernet 1～4千兆以太网光接口支持1000BASE-X-SFP，可以作为远程管理接口或外接SDN控制器使用；EXT扩展接口在加载第三方操作系统和应用程序时使用，其功能依赖于第三方操作系统和应用程序，对外提供1个USB、1个BMC、1个千兆以太网和2个万兆以太网接口。
CR-19K-MPU-16A
CR-19K-MPU-16B

## Slide 12: CR19000-20主控板
三级时钟接口
Ethernet接口
管理口
USB口
console口
状态指示口
复位按键
状态指示口
三级时钟接口
Ethernet接口
管理口
USB口
EXT扩展口
console口
CR-19K-MPU-20A
CR-19K-MPU-20B
Ethernet 1～4光接口为集群控制接口，支持10GBASE-R-SFP+；EXT扩展接口在加载第三方操作系统和应用程序时使用，其功能依赖于第三方操作系统和应用程序，对外提供1个USB、1个BMC、1个千兆以太网和2个万兆以太网接口。
复位按键

## Slide 13: 业务单板命名规则
CR-19K-LPU-CC08
CR-19K-LPU-4004
灵活插卡线路处理板
普通线路处理板
CR表示核心路由器
LPU表示业务单板
单板类型
子卡槽位个数
19K表示为CR19000系列主控
CR表示核心路由器
LPU表示业务单板
接口类型，CC表示使用CFP2光模块的100G以太网接口，CQ表示使用QSFP28光模块的100G以太网接口，XP表示使用SFP+的光模块的10G以太网接口
接口个数
19K表示为CR19000系列主控

## Slide 14: 灵活插卡线路处理板
CR-19K-LPU-2002
CR-19K-LPU-4004
子卡槽位1
子卡槽位2
子卡槽位1
子卡槽位2
子卡槽位3
子卡槽位4
CR-19K-LPU-2002 200G灵活插卡线路处理板能够支持单槽位双向200Gbps线速转发，对外提供2个子卡槽位。
CR-19K-LPU-4004 400G灵活插卡线路处理板能够支持单槽位双向400Gbps线速转发，对外提供4个子卡槽位
每个子卡槽位可以配置12×GE光接口、12×10GE光接口、3×40GE光接口、1×100GE光接口、2×10G POS光接口，满足用户灵活配置需求。其中子卡槽位的每个接口都是三层业务接口，支持完善的IP路由、转发、MPLS、安全、QoS、组播、流量统计和IPv6等特性
都能适配CR19000-8、CR19000-16和CR19000-20三个款型

## Slide 15: 100G端口线路处理板
CR-19K-LPU-CC04
CR-19K-LPU-CC08
CR-19K-LPU-CQ12
CR-19K-LPU-CC04 4端口100G以太网光接口线路处理板能够支持单槽位双向400Gbps线速转发，对外提供4个CFP2以太网光接口，自上向下、自左向右依次编号
CR-19K-LPU-CC08 8端口100G以太网光接口线路处理板能够支持单槽位双向800Gbps线速转发，对外提供8个CFP2以太网光接口，自上向下、自左向右依次编号
CR-19K-LPU-CQ12 12端口100G以太网光接口线路处理板能够支持单槽位双向1.2Tbps线速转发，对外提供12个QSFP28以太网光接口，自上向下、自左向右依次编号
每个以太网接口都是三层业务接口，支持完善的IP路由、转发、MPLS、安全、QoS、组播、流量统计和IPv6等特性。
都能适配CR19000-8、CR19000-16和CR19000-20三个款型

## Slide 16: 10G端口线路处理板
CR-19K-LPU-XP40
CR-19K-LPU-XP20CC02
CR-19K-LPU-XP40 40端口万兆以太网光接口线路处理板能够支持单槽位双向400Gbps线速转发，对外提供40个SFP+以太网光接口。自左向右自上向下依次编号。
CR-19K-LPU-XP20CC02 20端口万兆2端口100G以太网光接口线路处理板能够支持单槽位双向400Gbps线速转发，对外提供20个SFP+和2个CPF2以太网光接口。自左向右自上向下依次编号
都能适配CR19000-8、CR19000-16和CR19000-20三个款型

## Slide 17: CR19000-MC控制板
CR-19K-MCCU
CR-19K-MCCU控制板（Control Connection Unit）主要提供线卡框间的控制交换功能。
CR-19K-MCCU控制板仅适用于CR19000-MC（多框集群应用）。

## Slide 18
CR19000灵活接口子卡
型号 | 子卡描述 | 尺寸 | 接口类型 | 图片描述
CR-HIC-CC01 | 1端口100GE | 半高 半宽 | CFP2 | 
CR-HIC-QQ03 | 3端口40GE | 半高 半宽 | QSFP+ | 
CR-HIC-XP12 | 12端口10GE | 半高 半宽 | SFP+ | 
CR-HIC-PU02 | 2端口10G POS | 半高 半宽 | XFP | 
CR-HIC-GP12 | 12端口1GE | 半高 半宽 | SFP | 

## Slide 19
CR19000高性能网板
型号 | CR-19K-SFU-08C | CR-19K-MSFU-08A | CR-19K-SFU-16C | CR-19K-MSFU-16A | CR-19K-SFU-20C | CR-19K-MFCU | CR-19K-MSFU-20B | CR-19K-MSFU-20C
适用主机 | CR19000-8 | CR19000-8 | CR19000-16 | CR19000-16 | CR19000-20 | CR19000-MC | CR19000-20 | CR19000-20
适用场景 | 单机 | 背靠背 | 单机 | 背靠背 | 单机 | 多框集群 | 背靠背或多框集群 | 背靠背或多框集群
集群接口 | 无 | 6个集群接口 | 无 | 6个集群接口 | 无 | 12个集群接口 | 4个集群接口 | 12个集群接口
热插拔 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持
产品图片 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
CR19000电源模块
项目 | PSR2400-54A-XC | PSR2400-54D | PSR2400-54A | PSR2000B-54D | PSR3000-54AHD
额定输入电压 | 100~240V AC，50/60Hz（交流供电） 240V HVDC（高压直流供电） | -48~-60V DC（直流供电） | 100~240V AC，50/60Hz（交流供电） 240V HVDC（高压直流供电） | -48~-60V DC（直流供电） | 100~130V AC / 200~240V AC，50/60Hz 240V DC 336V DC
最大输入电压 | 90~264V AC，47/63Hz（交流供电） 192~300V HVDC（高压直流供电） | -40~-72V DC（直流供电） | 90~264V AC，47/63Hz（交流供电） 192~300V HVDC（高压直流供电） | -39~-72V DC（直流供电） | 90~150V AC / 176~290V AC，47~63Hz 180~290V DC 260~400V DC
最大输入电流 | 16A | 80A | 16A | 60A | 16A
额定输出电压 | 54V DC | 54V DC | 54V DC | 54V DC | 54V DC
最大输出电流 | 44.5A | 44.5A | 44.5A | 37A | 55.6A
最大输出功率 | 1200W（ 90~175V AC） 2400W（175~264V AC） 2400W（192~300V HVDC） | 2400W | 1200W（ 90~175V AC） 2400W（175~264V AC） 2400W（192~300V HVDC） | 2000W | 3000W
适用的电源框 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | CR-PEM-DC2000 | CR-PEM-AC3000、CR-PEM-HVDC3000
适用的主机类型 | CR19000-8 | CR19000-8、CR19000-16 | CR19000-16 | CR19000-20、CR19000-MC | CR19000-20、CR19000-MC
产品图片 |  |  |  |  | 

## Slide 21: CR19000风扇框
FAN-120B-1-A
FAN-120B-2-A
FAN-120B-6-A
FAN-120B-1-A适用于CR19000-20和CR19000-MC路由器；FAN-120B-2-A适用于CR19000-8路由器；FAN-120B-6-A适用于CR19000-16路由器。
风扇框上包含告警指示灯，可以根据指示灯状态判断风扇的运行状态。

## Slide 22
CR19000告警指示灯介绍

## Slide 23: CR-19K-MPU-08A主控指示灯
管理接口指示灯
FAN
风扇状态指示灯
PWR
电源状态指示灯
机框槽位状态指示灯
主备状态状态指示灯

## Slide 24
CR-19K-MPU-08A主控指示灯含义说明
指示灯 | 状态 | 说明
MANAGEMENT | 长灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 | 绿色常亮 | 表示1000M以太网链路已经建立连接
 | 绿色闪烁 | 表示1000M以太网链路正在收发数据
 | 黄色长亮 | 表示10/100M以太网链路已经建立连接
 | 黄色闪烁 | 表示10/100M以太网链路正在收发数据
FAN | 常灭 | 表示风扇框故障
 | 绿色常亮 | 表示风扇框状态正常
 | 红色常亮 | 表示风扇框故障
PWR | 常灭 | 表示电源模块故障
 | 绿色常亮 | 表示电源模块状态正常
 | 红色常亮 | 表示电源模块故障
RUN | 常灭 | 表示单板故障
 | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）或者单板未开工
ALM | 常灭 | 表示单板无告警
 | 红色常亮 | 表示单板有告警
ACT | 常灭 | 表示主控板处于备用状态
 | 绿色常亮 | 表示单板处于本框或系统的主用状态
 | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板处于系统的备用状态

## Slide 25: CR-19K-MPU-16A主控指示灯
Ethernet 1-4
接口指示灯
MANAGEMENT
管理口指示灯
FAN
风扇状态指示灯
PWR
电源状态指示灯
机框槽位状态指示灯
主备状态指示灯

## Slide 26
CR-19K-MPU-16A主控指示灯含义说明
指示灯 |  | 状态 | 说明
Ethernet 1～4 | LINK/ACT | 常灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示以太网链路正在收发数据
MANAGEMENT | LINK/ACT | 长灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示1000M以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示1000M以太网链路正在收发数据
 |  | 黄色长亮 | 表示10/100M以太网链路已经建立连接
 |  | 黄色闪烁 | 表示10/100M以太网链路正在收发数据
FAN | OK | 常灭 | 表示风扇框故障
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框状态正常
 | FAIL | 常灭 | 表示风扇框工作正常
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框故障
PWR | OK | 常灭 | 表示电源模块故障
 |  | 绿色常亮 | 表示电源模块状态正常
 | FAIL | 常灭 | 表示电源模块工作正常
 |  | 绿色常亮 | 表示电源模块故障
RUN |  | 常灭 | 表示单板故障
 |  | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 |  | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）或者单板未开工
ALM |  | 常灭 | 表示单板无告警
 |  | 红色常亮 | 表示单板有告警
ACT |  | 常灭 | 表示主控板处于备用状态
 |  | 绿色常亮 | 表示单板处于本框或系统的主用状态
 |  | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板处于系统的备用状态

## Slide 27: CR-19K-MPU-16B主控指示灯
Ethernet 1-4
接口指示灯
MANAGEMENT
管理口指示灯
EXT
扩展接口指示灯
FAN
风扇状态指示灯
PWR
电源状态指示灯
机框槽位状态指示灯
主备状态指示灯
硬盘状态指示灯

## Slide 28
CR-19K-MPU-16B主控指示灯含义说明
指示灯 |  | 状态 | 说明
Ethernet 1～4 | LINK/ACT | 常灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示以太网链路正在收发数据
MANAGEMENT | LINK/ACT | 长灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示1000M以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示1000M以太网链路正在收发数据
 |  | 黄色长亮 | 表示10/100M以太网链路已经建立连接
 |  | 黄色闪烁 | 表示10/100M以太网链路正在收发数据
EXT：BMC、ETH1～3 | LINK/ACT | 常灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示以太网链路正在收发数据
FAN | OK | 常灭 | 表示风扇框故障
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框状态正常
 | FAIL | 常灭 | 表示风扇框工作正常
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框故障
PWR | OK | 常灭 | 表示电源模块故障
 |  | 绿色常亮 | 表示电源模块状态正常
 | FAIL | 常灭 | 表示电源模块工作正常
 |  | 绿色常亮 | 表示电源模块故障
RUN |  | 常灭 | 表示单板故障
 |  | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 |  | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）或者单板未开工
ALM |  | 常灭 | 表示单板无告警或单板不在位
 |  | 红色常亮 | 表示单板有告警
HD |  | 常灭 | 硬盘故障或不在位或未上电
 |  | 绿色常亮 | 硬盘在位且处于空闲状态
 |  | 绿色闪烁（4Hz） | 硬盘在位且处于读写操作状态（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成数据丢失！）
ACT |  | 常灭 | 表示主控板处于备用状态
 |  | 绿色常亮 | 表示单板处于本框或系统的主用状态
 |  | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板处于系统的备用状态

## Slide 29: CR-19K-MPU-20A主控指示灯
Ethernet 1-4
接口指示灯
MANAGEMENT
管理口指示灯
FAN
风扇状态指示灯
PWR
电源状态指示灯
单板状态指示灯
主备状态指示灯

## Slide 30
CR-19K-MPU-20A主控指示灯含义说明
指示灯 |  | 状态 | 说明
Ethernet 1～4 | LINK/ACT | 常灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示以太网链路正在收发数据
MANAGEMENT | LINK/ACT | 长灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示1000M以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示1000M以太网链路正在收发数据
 |  | 黄色长亮 | 表示10/100M以太网链路已经建立连接
 |  | 黄色闪烁 | 表示10/100M以太网链路正在收发数据
FAN | OK | 常灭 | 表示风扇框故障
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框状态正常
 | FAIL | 常灭 | 表示风扇框工作正常
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框故障
PWR | OK | 常灭 | 表示电源模块故障
 |  | 绿色常亮 | 表示电源模块状态正常
 | FAIL | 常灭 | 表示电源模块工作正常
 |  | 绿色常亮 | 表示电源模块故障
RUN |  | 常灭 | 表示有对应单板故障或单板不在位
 |  | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 |  | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）或者单板未开工
ALM |  | 常灭 | 表示系统无告警或单板不在位
 |  | 红色常亮 | 表示系统有告警
 |  | 红色闪烁（0.25Hz） | 表示系统有温度告警等非严重告警
ACT |  | 常灭 | 表示主控板处于备用状态
 |  | 绿色常亮 | 表示主控板处于主用状态或系统的主用状态
 |  | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板处于系统的备用状态

## Slide 31: CR-19K-MPU-20B主控指示灯
Ethernet 1-4
接口指示灯
MANAGEMENT
管理口指示灯
EXT
扩展接口指示灯
FAN
风扇状态指示灯
PWR
电源状态指示灯
单板状态指示灯
硬盘状态指示灯
主备状态指示灯

## Slide 32
CR-19K-MPU-20B主控指示灯含义说明
指示灯 |  | 状态 | 说明
Ethernet 1～4 | LINK/ACT | 常灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示以太网链路正在收发数据
MANAGEMENT | LINK/ACT | 长灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示1000M以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示1000M以太网链路正在收发数据
 |  | 黄色长亮 | 表示10/100M以太网链路已经建立连接
 |  | 黄色闪烁 | 表示10/100M以太网链路正在收发数据
EXT：BMC、ETH1～3 | LINK/ACT | 常灭 | 表示以太网链路没有建立连接
 |  | 绿色常亮 | 表示以太网链路已经建立连接
 |  | 绿色闪烁 | 表示以太网链路正在收发数据
FAN | OK | 常灭 | 表示风扇框故障
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框状态正常
 | FAIL | 常灭 | 表示风扇框工作正常
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框故障
PWR | OK | 常灭 | 表示电源模块故障
 |  | 绿色常亮 | 表示电源模块状态正常
 | FAIL | 常灭 | 表示电源模块工作正常
 |  | 绿色常亮 | 表示电源模块故障
RUN |  | 常灭 | 表示对应单板故障或单板不在位
 |  | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 |  | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）或者单板未开工
ALM |  | 常灭 | 表示系统无告警或单板不在位
 |  | 红色常亮 | 表示系统有告警
 |  | 红色闪烁（0.25Hz） | 表示系统有温度告警等非严重告警
HD |  | 常灭 | 硬盘故障或不在位或未上电
 |  | 绿色常亮 | 硬盘在位且处于空闲状态
 |  | 绿色闪烁（4Hz） | 硬盘在位且处于读写操作状态（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成数据丢失！）
ACT |  | 常灭 | 表示主控板处于备用状态
 |  | 绿色常亮 | 表示主控板处于主用状态或系统的主用状态
 |  | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板处于系统的备用状态

## Slide 33
灵活插卡线路处理板指示灯介绍及说明
RUN
指示灯
指示灯 | 状态 | 含义
RUN | 常灭 | 表示单板故障
 | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）
 | 红色常亮 | 表示单板有告警

## Slide 34
线路处理板指示灯介绍及说明
接口状态指示灯
RUN
指示灯
指示灯 | 状态 | 说明
RUN | 常灭 | 表示单板故障
 | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）
 | 红色常亮 | 表示单板有告警
LINK/ACT | 常灭 | 表示光纤链路没有建立连接
 | 绿色常亮 | 表示光纤链路已经建立连接
 | 绿色闪烁 | 表示光纤链路正在收发数据

## Slide 35
CR-19K-MCCU控制板指示灯介绍及说明
集群控制接口状态指示灯
RUN
指示灯
指示灯 | 状态 | 含义
RUN | 常灭 | 表示单板故障
 | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）或者单板未开工
 | 红色常亮 | 表示单板有告警
 | 红色闪烁（8Hz） | 表示触发OFL按键后，大约3s左右后指示灯红色8Hz闪烁，可以拔出单板
LINK （1～36） | 常灭 | 表示表示链路没有连通
 | 绿色常亮 | 表示链路已经连接
 | 绿色闪烁 | 表示有数据收发

## Slide 36
普通类网板指示灯介绍及说明
RUN
指示灯
指示灯 | 状态 | 含义
RUN | 常灭 | 表示单板故障
 | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）或者单板未开工
 | 红色常亮 | 表示单板有告警
 | 红色闪烁（8Hz） | 表示触发OFL按键后，大约3s左右后指示灯红色8Hz闪烁，可以拔出单板

## Slide 37
集群类网板指示灯介绍及说明
集群接口状态指示灯
RUN
指示灯
指示灯 | 状态 | 含义
RUN | 常灭 | 表示单板故障
 | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示单板正常工作
 | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成单板损坏！）或者单板未开工
 | 红色常亮 | 表示单板有告警
 | 红色闪烁（8Hz） | 表示触发OFL按键后，大约3s左右后指示灯红色8Hz闪烁，可以拔出单板
LINK | 常灭 | 表示集群接口72路光链路至少1个没有连通
 | 绿色常亮 | 表示集群接口72路光链路全部连通
 | 绿色闪烁 | 表示集群接口光纤连接过程的提示

## Slide 38
PSR2400-54A（-XC）电源模块指示灯说明
指示灯 | 状态 | 含义
AC OK DC OK | AC OK：绿色常亮 DC OK：绿色常亮 | 表示正常工作
 | AC OK：指示灯灭 DC OK：红色常亮 | 表示输入异常
 | AC OK：绿色常亮 DC OK：红色常亮 | 表示输出过压保护，或 表示输出过流保护，或 表示电源过温保护
 | AC OK：绿色常亮 DC OK：橙色常亮 | 表示电源过温告警
 | AC OK：指示灯灭 DC OK：指示灯灭 | 表示电源无输入

## Slide 39
PSR2400-54D电源模块指示灯说明
指示灯 | 状态 | 含义
INPUT OK OUTPUT OK | INPUT OK：绿色常亮 OUTPUT OK：绿色常亮 | 表示正常工作
 | INPUT OK：指示灯灭 OUTPUT OK：红色常亮 | 表示输入异常
 | INPUT OK：绿色常亮 OUTPUT OK：红色常亮 | 表示输出过压保护，或 表示输出过流保护，或 表示电源过温保护
 | INPUT OK：绿色常亮 OUTPUT OK：橙色常亮 | 表示电源过温告警
 | INPUT OK：指示灯灭 OUTPUT OK：指示灯灭 | 表示电源无输入

## Slide 40
PSR2000B-54D电源模块指示灯说明
指示灯 | 状态 | 含义
IN OK OUT OK | IN OK：绿色常亮 OUT OK：绿色常亮 | 表示正常工作
 | IN OK：红色常亮 OUT OK：红色常亮 | 表示输入欠压/过压，或表示电源无输入
 | IN OK：绿色常亮 OUT OK：红色常亮 | 表示输出过压/过流保护、或表示过温告警/保护、
 | IN OK：指示灯灭 OUT OK：指示灯灭 | 表示电源无输入，或者监控电路异常

## Slide 41
PSR3000B-54AHD电源模块指示灯说明
指示灯 | 状态 | 含义
IN OK OUT OK | IN OK：绿色常亮 OUT OK：绿色常亮 | 表示正常工作
 | IN OK：红色常亮 OUT OK：红色常亮 | 表示输入欠压/过压，或表示电源无输入
 | IN OK：绿色常亮 OUT OK：红色常亮 | 表示输出过压/过流保护、或表示过温告警/保护、
 | IN OK：指示灯灭 OUT OK：指示灯灭 | 表示电源无输入，或者监控电路异常

## Slide 42
风扇模块指示灯说明
风扇框型号 | 指示灯 | 状态 | 含义
FAN-120B-1-A FAN-120B-2-A | OK/FAIL | 常灭 | 表示风扇框故障或者未上电
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框正常
 |  | 红色常亮 | 表示风扇框故障
FAN-120B-6-A | OK | 常灭 | 表示风扇框故障
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框状态正常
 | FAIL | 常灭 | 表示风扇框工作正常
 |  | 绿色常亮 | 表示风扇框故障
 | RUN | 常灭 | 表示网板故障或网板不在位
 |  | 绿色闪烁（0.5Hz） | 表示网板正常工作
 |  | 绿色闪烁（4Hz） | 表示软件加载下载过程中（此时禁止掉电，也不要热插拔单板，以免造成网板损坏！）或者网板未开工
 | ALM | 常灭 | 表示网板无告警或单板不在位
 |  | 红色常亮 | 表示网板有告警

## Slide 43
CR19000硬件安装及维护

## Slide 44
安装承重要求
CR19000需安装在机柜滑道上并固定挂耳，机柜滑道承重需大于设备重量，地板承重板需要大于机柜及内部设备重量之和。
设备重量见下表：
设备型号 | 外形尺寸（W×D×H） | 重量
CR19000-8 | 440mmx743mmx843mm | <230kg
CR19000-16 | 440mmx857mmx931mm | <350kg
CR19000-20 | 440mmx850mmx1820mm | <600kg
CR19000-MC | 440mmx850mmx1820mm | <500kg

## Slide 45: 电源要求
供电条件：
  交流电供电系统能良好供电，且功率满足设备要求，除了市电引入线外，一般应有柴油机备用电源。
  直流电供电系统能良好供电，且输出电压稳定，输出值在设备规定范围之内。
  供电系统可提供足够容量的蓄电池，在发生供电事故时，保证设备不间断运行。
供电功率：
  计算设备的整机功耗。
  根据整机功耗的大小选配合适数量的电源模块。
  确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。

## Slide 46: 通风散热要求
CR19000通风散热方式
为了便于设备通风散热，需要根据设备的风道方向，合理规划安装场所
  请确保设备的进风口及出风口处预留有足够空间（建议大于300mm），以利于设备的通风散热。
  请确保用于安装设备的机柜有良好的通风散热系统。
  请确保安装场所有良好的通风散热系统。
Notes: 传统路由器机箱内部常见的风道包括“Z”型、“U”型、“L”型和“C”型，风道存在弯曲，风量和风速均有较大损失，散热效率低，CR19000采用专利技术的超短直通式风道散热，风道路径短、损耗小，散热效率更高。
采用超大的通风面积，降低了风扇的转速、功耗和噪声，绿色节能；无风道盲区，散热更高效，器件工作环境更优、器件失效率低。同时，CR19000采用风扇框微模块化，方便生产、运输、安装和维护，可灵活配置。

## Slide 47
其他运行环境要求
CR19000对在满足其供电、承载、散热要求外，为保障设备长期稳定的运行可靠性，要求如下：
项目 | 要求
工作温度温度 | 0°C～45°C（工作） -40°C～70°C（存储）
工作环境湿度 | 5%～95%（无冷凝）（工作） 5%～95%（无冷凝）（存储）
抗干扰要求 | 远离强功率电磁干扰源
灰尘含量及粒径 | ≤3×104粒/m³ 灰尘粒子直径≥5μm
接地要求 | 良好接地，接地电阻小于1Ω

## Slide 48
模块热插拔支持情况
模块类型 | 热插拔
主控板 | 支持
CR-19K-LPU-CC04业务板 | 支持
CR-19K-LPU-CC08业务板 | 支持
CR-19K-LPU-CQ12业务板 | 支持
CR-19K-LPU-XP40业务板 | 支持
CR-19K-LPU-XP20CC02业务板 | 支持
CR-19K-LPU-2002业务母板 | 支持
CR-19K-LPU-4004业务母板 | 支持
HIC接口子卡 | 支持
网板 | 支持
电源模块 | 支持
风扇框 | 支持

## Slide 49: 硬件日常维护要求
CR19000硬件日常维护检查要求（月度检查项）：
  机房温度、湿度情况
  机房清洁度情况
  机柜布线，承重，通风情况
  机房UPS电源工作情况
  设备电源线、底线连接情况
  设备防尘网情况
CR19000硬件日常维护检查要求（每周/天检查项）：
  电源指示灯状态
  主控板指示灯状态
  业务板指示灯状态
  风扇指示灯状态
  交换网板指示灯状态

## Slide 50: 目录
CR19000常见问题处理方法
01
02
03
CR19000硬件日常维护方法
CR19000软件日常维护方法

## Slide 51
CR19000软件模块介绍

## Slide 52: CR19000软件版本命名规则
CR19000-CMW710-E1501P08-MPUC.ipe
A
B
C
D
E
  A位 – 表示软件版本所属的产品类型
  B位 – 表示基于COMWARE V7 平台的软件版本
  C位 – 表示版本类型，R为正式发布版本，E为受限版本
  D位 – 表示版本编号，一般根据版本发布前后顺序编号
  E位 – 表示版本文件适配的主控类型
  F位 – 表示版本文件格式。.ipe为压缩后的版本文件，.bin表示未压缩的版本文件
F

## Slide 53: 软件Bootware菜单功能介绍
===============<EXTENDED-BOOTWARE MENU>===================
|<1> Boot System 从当前指定文件启动
|<2> Enter Serial SubMenu 串口设置，通过该接口传输文件时使用
|<3> Enter Ethernet SubMenu 主控板以太管理口设置，通过该接口传输文件时使用
|<4> File Control 文件管理，可以删除当前路径下的版本文件、配置文件
|<5> Restore to Factory Default Configuration 恢复出厂设置
|<6> Skip Current System Configuration 跳过当前配置
|<7> BootWare Operation Menu 修改版本启动文件设置，升级版本时使用
|<8> Skip Authentication for Console Login 跳过console认证登录设备，忘记密码时使用
|<9> Storage Device Operation 设置当前操作的存储路径，配合文件管理使用
|<0> Reboot 重启
============================================================

## Slide 54: 软件版本升级方法
CR9000的软件版本文件上传：
  采用XModem协议上传
  Bootware视图TFTP/FTP方式升级
  用户视图TFTP/FTP方式（推荐）
CR19000的软件版本升级：
  Bootware视图下升级
  用户视图下升级

## Slide 55: 软件版本一般升级步骤
将版本文件上传
设备存储介质
确定需要升级的
软件版本
指定设备下次
启动版本文件
设备升级完成
判断设备是否
为双主控
双主控
Bootware
自动升级
设备重启
单主控
复制版本文件至
备用主控板 的
存储介质
指定备用
主控板的下次启动
版本文件

## Slide 56
CR19000日常维护技术

## Slide 57: 设备运行状态
查看单板运行状态
[H3C] display device
<H3C>display device
Slot No. Board type Status Primary SubSlots
---------------------------------------------------------------------
……
1/15 CR-LPU-CC08 Normal N/A 0
1/16 N/A Absent N/A N/A
1/17 N/A Absent N/A N/A
1/18 N/A Absent N/A N/A
1/19 CR-LPU-4004 Normal N/A 4
1/20 CR-19K-MPU-20A Normal Master 0
1/21 CR-19K-MPU-20A Normal Standby+ 0
1/22 N/A Absent N/A N/A
1/23 N/A Absent N/A N/A
1/24 CR-19K-SFU-20C Normal N/A 0
1/25 N/A Absent N/A N/A
1/26 N/A Absent N/A N/A
......

## Slide 58
设备运行状态含义
项目 | 参考意义
Master | 该槽位为系统主用主控板
Standby | 该槽位为系统备用主控板
Normal | 该槽位单板为正常运行状态
Offline | 该槽位单板为离线状态
Fault | 该槽位单板为启动过程中或单板故障
Absent | 该槽位没有插入单板/子卡
Off | 该槽位的单板没有上电
Illegal | 当前软件版本不支持该单板，单板无法正常使用

## Slide 59
系统运行状态
[H3C] display version
<H3C>display version
H3C Comware Software, Version 7.1.075, ESS 1501P09
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C CR19000-20 uptime is 0 weeks, 2 days, 0 hours, 48 minutes
Last reboot reason : Power on
Boot image: flash:/CR19000-CMW710-BOOT-E1501P09-MPUC.bin
Boot image version: 7.1.075, ESS 1501P09
Compiled Dec 19 2017 14:00:00
System image: flash:/CR19000-CMW710-SYSTEM-E1501P09-MPUC.bin
System image version: 7.1.075, ESS 1501P09
Compiled Dec 19 2017 14:00:00
项目 | 参考意义
 | 系统当前运行的软件版本
 | 系统运行时间
 | 上次重启原因
①
②
③
①
②
③
查看系统运行状态

## Slide 60
运行环境温度
[H3C] display environment
<H3C>display environment
System temperature information (degree centigrade):
------------------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature Status LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
1/15 Inflow 1 41 Normal 0 50 60 70
1/15 Inflow 2 26 Normal 0 55 65 75
项目 | 参考意义
Slot | 单板槽位号
Sensor | 单板温度监控点，分别为入风口、出风口、芯片
TemperatureLimit | 监控点实时温度
LowerLimit | 低温告警阈值
WarningLimit | 一般级（Warning）高温告警阈值
AlarmLimit | 严重级（Alarm）高温告警阈值
ShutdownLimit | 关断级（Shutdown）高温告警门限
查看单板运行环境温度

## Slide 61
电源系统状态
[H3C] display power
<H3C>display power
Power No. State Description
------------------------------------------------
1/1 Normal PSR2000AC
1/2 Normal PSR2000AC
1/3 Fault Unknown
1/4 Absent N/A
项目 | 参考意义
Normal | 处于正常工作状态
Absent | 没有插入电源
Fault | 表示电源出错
查看电源系统状态

## Slide 62
风扇框运行状态
[H3C] display fan
<H3C>display fan
Fan State Speed(rpm) Mode
----------------------------------------
1/15 Normal 4450 Linear
1/16 Normal 4450 Linear
1/17 Normal 4235 Linear
1/18 Normal 4450 Linear
项目 | 参考意义
Normal | 风扇框处于正常工作状态
Absent | 未插入风扇框
Fault | 风扇框出于故障状态
Speed | 风扇转速
查看风扇框运行状态

## Slide 63: 查看CPU运行状态
[H3C] display cpu-usage [ slot slot-number]
<H3C>display cpu-usage
Slot 0 CPU 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
查看CPU运行状态

## Slide 64: 查看CPU历史运行状态
[H3C] display cpu-usage history [ slot slot-number ]
查看CPU历史运行状态
<H3C>dis cpu-usage history slot 0
100%|
95%|
……
45%|
40%|
35%| #
30%| # #
25%| # #
20%| # # # #
15%| ## # # ##
10%| ## # # ##
5%|# ## ## ## ##
------------------------------------------------------------
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage (Slot 0 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)

## Slide 65: 查看CPU各任务占用状态
<H3C>display process slot 0
JID PID %CPU %MEM STAT PRI TTY HH:MM:SS COMMAND
1 1 0.0 0.0 S 120 - 00:01:18 scmd
2 2 0.0 0.0 S 115 - 00:01:33 [kthreadd]
3 3 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/0]
4 4 0.0 0.0 S 115 - 00:00:00 [ksoftirqd/0]
5 5 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [watchdog/0]
6 6 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/1]
7 7 0.0 0.0 S 115 - 00:00:01 [ksoftirqd/1]
8 8 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [watchdog/1]
9 9 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/2]
10 10 0.0 0.0 S 115 - 00:00:00 [ksoftirqd/2]
11 11 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [watchdog/2]
12 12 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/3]
13 13 0.0 0.0 S 115 - 00:00:00 [ksoftirqd/3]
14 14 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [watchdog/3]
---- More ----
[H3C] display process cpu [ slot slot-number]
查看CPU各任务占用状态

## Slide 66
常见CPU任务进程解析
任务名 | 任务描述 | 任务名 | 任务描述
FSD | 文件系统管理进程 | vrrpd | VRRP进程
SSHD | SSH进程 | ntpd | NTP模块进程
FTPD | FTP服务器进程 | snmpd | SNMP进程
ROUTED | 路由进程 | ldpd | LDP进程
aclmgrd | ACL模块进程 | ospfd | OSPF协议进程
qosd | QoS进程 | ripd | RIP协议进程
aaad | AAA进程 | ripngd | RIPng协议进程
lldpd | LLDP模块进程 | bfdd | BFD进程
pppd | PPP模块进程 | rpmd | 路由策略进程
isisd | ISIS协议进程 | bgpd | BGP协议进程
常见CPU任务进程解析

## Slide 67: 查看内存运行状态
[H3C] display memory [ slot slot-number]
<H3C>display memory slot 0
Memory statistics are measured in KB:
Slot 0:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 32768048 3157924 29610124 0 16 371372 91.0%
-/+ Buffers/Cache: 2786536 29981512
Swap: 0 0 0
Slot 1:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 32768048 2925408 29842640 0 16 367580 91.7%
-/+ Buffers/Cache: 2557812 30210236
Swap: 0 0 0
查看内存运行状态

## Slide 68: 其他常用系统维护命令（一）
<H3C> display diagnostic-information
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_CR16_20170606-072239.tar.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_CR16_20170606-072239.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
[H3C] display diagnostic-information
收集设备诊断信息
查看系统时间
<H3C> display clock
16:35:57 bj Wed 12/27/2017
Time Zone : bj add 08:00:00
[H3C] display clock

## Slide 69: 其他常用系统维护命令（二）
<H3C>display logbuffer
Log buffer: Enabled
Max buffer size: 1024
Actual buffer size: 512
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 245
Current messages: 512
%Jun 6 09:59:30:422 2017 H3C SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=vty1-IPAddr=172.31.73.100-User=**; Command is test ethernet 1/0 forward 40g 2
……略……
[H3C] display logbuffer
查看系统日志

## Slide 70: 其他常用系统维护命令（三）
[H3C]display ntp status
Clock status: synchronized
Clock stratum: 2
System peer: LOCAL(0)
Local mode: client
Reference clock ID: 127.127.1.0
Leap indicator: 00
Clock jitter: 0.000000 s
Stability: 0.000 pps
Clock precision: 2^-18
Root delay: 0.00000 ms
Root dispersion: 10.02502 ms
Reference time: dce158b3.983fa8d6 Tue, Jun 6 2017 16:37:07.594
[H3C] display ntp-service status
查看NTP状态

## Slide 71: 其他常用系统维护命令（四）
<H3C>display device manuinfo
Slot 15 CPU 0:
DEVICE_NAME : CR-LPU-CC08
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 02A2S00166000003
MAC_ADDRESS : 000c-0000-1111
MANUFACTURING_DATE : 2016-06-26
VENDOR_NAME : H3C
Slot 19 CPU 0:
DEVICE_NAME : CR-LPU-4004
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A3YFH176000028
MAC_ADDRESS : 1CAB-3498-720E
MANUFACTURING_DATE : 2017-06-21
VENDOR_NAME : H3C
[H3C] display device manuinfo
业务板序列号信息
业务板序列号信息
查看设备电子标签
Notes: 查看光模块信息

## Slide 72: 其他常用系统维护命令（五）
ping [ ip ] [ -a source-ip | -c count | -f | -h ttl | -i interface-type interface-number | -m interval | -n | -p pad | -q | -r | -s packet-size | -t timeout | -tos tos | -v | -vpn-instance vpn-instance-name ] * host
  -a source-ip：指定ICMP回显请求（ECHO-REQUEST）报文的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的合法IP地址。不指定该参数时，ICMP回显请求报文的源IP地址是该报文出接口的主IP地址。
  -c count：指定ICMP回显请求报文的发送次数，取值范围为1～4294967295，缺省值为5。
  -f：将长度大于接口MTU的报文直接丢弃，即不允许对发送的ICMP回显请求报文进行分片。
  -s packet-size：指定发送的ICMP回显请求报文的长度（不包括IP和ICMP报文头），取值范围为20～8100，单位为字节，缺省值为56字节。
  -t timeout：指定ICMP回显应答（ECHO-REPLY）报文的超时时间，发送ICMP回显请求报文timeout后还没有收到ICMP回显应答报文，则认为ICMP回显应答报文超时。取值范围为0～65535，单位为毫秒，缺省值为2000毫秒。
  -vpn-instance vpn-instance-name：指定MPLS VPN的实例名称，是一个长度为1～31个字符的字符串，区分大小写
  host：目的端的IP地址或主机名，主机名为1～20个字符的字符串。
ping测试命令

## Slide 73: 其他常用系统维护命令（六）
tracert [ -a source-ip | -f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -vpn-instance vpn-instance-name | -w timeout ] * host
  -a source-ip：指定tracert报文的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的合法IP地址。不指定该参数时，tracert报文的源IP地址是该报文出接口的主IP地址。
  -f first-ttl：指定一个初始TTL，即第一个报文所允许的跳数。取值范围为1～255，且小于最大TTL，缺省值为1。
  -m max-ttl：指定一个最大TTL，即一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1～255，且大于初始TTL，缺省值为30。
  -p port：指定目的端的UDP端口号，取值范围为1～65535，缺省值为33434。用户一般不需要更改此选项。
  -q packet-number：指定每次发送的探测报文个数，取值范围为1～65535，缺省值为3。
  -vpn-instance vpn-instance-name：指定MPLS VPN的实例名称，是一个长度为1～31个字符的字符串。
  host：目的端IP地址或主机名，主机名为1～20个字符的字符串。
tracert 命令

## Slide 74: 目录
CR19000常见问题处理方法
01
02
03
CR19000硬件日常维护方法
CR19000软件日常维护方法

## Slide 75: 以太网接口问题定位流程
光纤是否正常
display tranciever interface检查本端光模块信息
  光模块是否通过H3C公司认证
  确认两端光模块的光功率、光模块类型（单模/多模）、传输距离是否一致
检查中间传输链路的光衰是否超过光模块支持的范围
  接收光功率超过范围，需要增加衰减器或者调整线路
检查端口配置信息
  速率双工是否配置正确
  是否有端口被shutdown
  端口异常状态是否和软件协议相关（比如DLDP、STP等等）
  分别更换两端同类型端口看是否正常

## Slide 76: POS接口问题定位流程
查询端口物理是否UP
display interface pos检查本端接口信息
  端口下是否存在Alarm信息
  当端口下存在以下告警时，端口状态会被置为DOWN
    Regenerator section layer：LOS LOF
    Multiplex section layer： AIS
    Higher order path layer：AIS、LOP
物理UP后，协议出现震荡或不能建立
  查询物理端口下错包计数是否有增加
  打开调试开关，看协商报文收发情况
  确认端口时钟模式正确（一般传输为master，设备为slave）
  查询两侧端口配置是否匹配，（如扰码、CRC配置）

## Slide 77: 链路聚合异常问题定位流程
静态聚合
  display link-aggregation summary查询链路聚合组信息
  确认聚合不成功的端口物理状态，DOWN的端口不能加入聚合组
  确认聚合组内的端口位于同类型的单板上
  确认聚合组数、聚合组成员数是否超出设备规格
动态聚合
  display link-aggregation summary查询链路聚合组信息
  确认两端聚合方式一致，都为LACP方式
  确认端口状态、端口分布单板类型、当前聚合配置数目等
  Debug lacp报文确认收发情况

## Slide 78: Ping异常问题定位流程（一）
本设备发起的Ping操作
  Display ip routing查询是否存在目的网段路由
  Display arp查询路由下一跳是否可达
  查询出接口上ACL内容是否冲突、错包、MTU设置等异常
  Debug ip icmp查询设备是否已经发出并收到回应报文
  出接口上或对端接口进行流统计确认报文已发出或未收到对端回应
  镜像抓包确认发出的报文完全正常

## Slide 79: Ping异常问题定位流程（二）
Ping本设备的操作
  确认本地回程路由、ARP表项正确
  入方向接口查询是否存在错包、ACL过滤、MRU等
  Debug ip icmp确认报文收发情况
  入接口上或对端接口做流统计确认报文收发情况
  镜像确认实际收发报文正常

## Slide 80: 攻击问题定位流程
通过网管或日志告警确认存在攻击
  查看主控板与接口板CPU利用率是否正常
  查看交换机各端口流量是否正常
  查看配置，确认设备上不用的功能是否已经关闭（比如HTTP、FTP、TELNET、ICMP等等）
  通过查看上CPU的报文统计计数，确认攻击报文类型
  通过COPP功能调整报文队列长度，缓解攻击影响
  通过打印上送CPU报文，Ethereal转换后确认攻击源
  通过在端口上部署ACL或防火墙 上部署策略阻断攻击流量

## Slide 81
新华三集团
www.h3c.com
Thanks！