## Slide 1
LA46系列ICT融合业务网关-基本维护
2018.3 路由器支持组 王喆兴

## Slide 2
学习完本课程，您应该能够：
熟悉LA4616相关版本及升级方法
掌握LA4616 license的加载方法
熟悉LA4616 Linux侧基本维护

## Slide 3
3
01
02
03
04
LA4616 ComWare 侧版本说明
LA4616 Linux 侧版本说明
LA4616 License 说明
LA4616 Linux 侧基本维护
01

## Slide 4
4
IPE文件解压出的五个启动软件包，分别是：boot，system，data，security和voice
设备默认会加载boot和system软件包，提供基本功能
启动软件包发布的形式：BIN文件，一个BIN文件就是一个启动软件包
版本文件发布形式：IPE文件，是多个软件包（BIN文件）的集合
设备指定的启动软件包之间必须兼容，才能够正常工作
将BIN文件打包为IPE文件统一发布，能够简化对启动软件包的管理
LA4616 ComWare 侧版本说明
Notes: 需要注册License的软件包：data，security和voice
三个软件包需要分别购买软件授权函、申请激活码，完成激活操作

## Slide 5
版本文件
5
LA4616 - CMW710 – E0615P04.IPE
适用设备款型
ComWare V7
平台主版本号
版本号
复合软件包
Release 正式发布
ESS 新主线
Beta 外部测试
Test 售前测试
Alpha 内部测试
Demo 演示
版本成熟度
Patch 补丁版本
Limit 受限版本
版本号越大，表示版本越新
L版本的使用需要总部确认
LA4616 ComWare 侧版本说明

## Slide 6
<H3C>ftp 1.1.1.2
Connected to 1.1.1.2 (1.1.1.2).
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User (1.1.1.2:(none)): 111
331 User name ok, need password
Password:
230 User logged in
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
<ftp> binary FTP传输时必须使用二进制模式，FTP的ASCII模式传输会损坏文件
<ftp> get LA4616-CMW710-E0615P04.IPE
LA4616
注意：LA4616有两个console口，进行ComWare侧升级时，请使用以太口旁边的console口进行连接。
LA4616 ComWare 侧版本升级

## Slide 7
<H3C>tftp 1.1.1.2 get LA4616-CMW710-E0615P04.IPE
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 45.4M 100 45.4M 0 0 965k 0 0:00:48 0:00:48 --:--:-- 971k
强烈建议使用TFTP进行文件传输
TFTP传版本时，不涉及传输模式的选择
避免由于传输模式的问题，导致文件损坏无法升级
LA4616 ComWare 侧版本升级

## Slide 8
8
01
02
03
04
LA4616 ComWare 侧版本说明
LA4616 Linux 侧版本说明
LA4616 License 说明
LA4616 Linux 侧基本维护
01

## Slide 9
15
1
2
3
标题
在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述
官网下载的版本文件为一个压缩包。
解压后总共有五个文件，其中有四个版本文件tfs.tar.bz2、u-boot-imx6qsabresd_sd.imx、zImage、zImage-imx6q-sabresd.dtb，一个配置脚本文件h3c_config.ini。这五个文件为升级必需文件。
LA4616版本升级总共有两种方式。在线升级和USB接口升级两种方式。
LA4616 Linux 侧版本升级
Notes: 以ip升级方式为主
注意：进行Linux侧升级时，请使用OTG接口与HDMI接口中间的console口进行连接，接口波特率需设置为115200。

## Slide 10
将console线插入linux侧端口并设置速率为115200。输入设备初始登录密码root进入root目录。
查看ip地址并保证互通性，使用命令ifconfig可以看到linux侧的eth0口已经被分配到了地址192.168.1.2。
192.168.1.3/24
LA4616
LA4616 Linux 侧版本升级-在线升级方式
Notes: Linux侧的地址是设备出厂配置就会分配好的，通常为192.168.1.2.
Linux的console口标记为RS232，其余口为RS485/232

## Slide 11
将升级必需的五个文件放到FTP软件相应的目录中，将PC（192.168.1.3）作为FTP服务器。在Linux页面中输入命令sh /etc/h3c_ethernet_update 192.168.1.3（FTP服务器地址） 192.168.1.2（本端地址） aaa（FTP用户名） 111111 （FTP密码） all即开始自动升级过程。
系统自动重启后，从控制台中打印用户账户登录信息，同时HDMI屏也会出现开机画面，表示升级操作完成。
LA4616 Linux 侧版本升级-在线升级方式
Notes: 命令输完后，会看到控制台打印“load upade pachet(s) over!”后，系统自动重启，然后控制台会有大量的文件解压信息输出，等待升级过程自动完成（整个过程大概需要7分半钟左右，过程中会有系统自动重启、升级过程、再次重启等步骤，若外接HDMI显示器，一直是黑屏升级状态）。
失败会报failed

## Slide 12
升级成功页面
输入命令cat /etc/h3c_version查看当前版本。版本为2.0，升级成功。
升级注意事项
升级过程中设备不能断电
升级过程中，不能敲键盘从控制台输入字符
LA4616 Linux 侧版本升级-在线升级方式

## Slide 13
升级问题排除
输入升级命令后，若超过5分钟系统没有重启，即没有进入升级状态，可按下如下方法排除问题：
查看FTP用户目录中是否存在版本文件rootfs.tar.bz2、 zImage-imx6q-sabresd.dtb、 zImage和配置文件h3c_config.ini，若不存在则重新拷贝；
用文本工具打开配置文件h3c_config.ini，查看文件中是否存在“updatesys=on”，“dtb=on”，“zImage=on”，“rootfs=on”字段，若不存在则修改文件增加后再次进行升级。
LA4616 Linux 侧版本升级-在线升级方式

## Slide 14
客户进行U盘USB升级模式时，U盘需采用FAT32格式，并且U盘只能分一个区。
注意：进行Linux侧USB口方式升级时，请使用面板上的USB1口。下面的USB2口对应的是ComWare侧。
LA4616 Linux 侧版本升级-USB接口升级方式
Notes: FAT32是分区格式的一种。这种格式采用32位的文件分配表，使其对磁盘的管理能力大大增强，突破了FAT16对每一个分区的容量只有2 GB的限制。由于现在的硬盘生产成本下降，其容量越来越大，运用FAT32的分区格式后，我们可以将一个大硬盘定义成一个分区而不必分为几个分区使用，大大方便了对磁盘的管理。但由于FAT32分区内无法存放大于4GB的单个文件，且性能不佳，易产生磁盘碎片。目前已被性能更优异的NTFS分区格式所取代。

## Slide 15
将console线插入linux侧console口并设置速率为115200。
1
2
4
3
LA4616 Linux 侧版本升级-USB接口升级方式
将版本升级的必需文件放入U盘的根目录中，将U盘插入面板上的USB1口。
U盘插入后，会看到控制台打印“copy upade pachet(s) over!”后，系统自动重启，串口会输出大量的文件解压打印，等待升级过程自动完成。
系统自动重启后，从控制台打印用户账户登录信息，同时HDMI屏也会出现开机画面，表示升级操作完成。
Notes: （整个过程大概需要7分半钟左右，过程中会有系统自动重启、升级过程、再次自动重启等步骤，若外接HDMI显示器，一直是黑屏升级状态）
升级注意事项
升级过程中设备不能断电
升级过程中，不能敲键盘从控制台输入字符
U盘需采用fat32格式，并且U盘只能分一个区

## Slide 16
升级问题排除：
设备插上U盘后，若超过5分钟系统没有重启，即没有进入升级状态，可按下如下方法排除问题：
方法1：拔下U盘等待10秒以上，重新插上U盘再次进行升级。
方法2：拔下U盘插在PC上，查看U盘中是否存在版本文件和配置文件h3c_config.ini，若不存在则重新拷贝；用文本工具打开配置文件h3c_config.ini，查看配置文件中是否存在updatesys=on”，“dtb=on”，“zImage=on”， “rootfs=on”字段，若不存在则修改文件增加。重新插上U盘再次进行升级。
方法3：拔下U盘插在PC上，将U盘格式化为fat32格式，重新拷贝版本升级必需文件，重新插上U盘再次进行升级。
LA4616 Linux 侧版本升级-USB接口升级方式
Notes: 升级注意事项
升级过程中设备不能断电
升级过程中，不能敲键盘从控制台输入字符
U盘需采用fat32格式，并且U盘只能分一个区

## Slide 17
17
01
02
03
04
LA4616 ComWare 侧版本说明
LA4616 Linux 侧版本说明
LA4616 License 说明
LA4616 Linux 侧基本维护
01

## Slide 18
通过软件特性功能区分，可将设备版本划分为基础版、数据版、安全版和语音版：
  基础版：无需注册License，包含系统的基本功能（约80个特性）
  数据版：包含MPLS、DLSW等特性
  安全版：包含802.1x、VPN等特性
  语音版：包含BUSYOUT、Voice等特性
后续还可以根据用户需求，开发针对性的特性软件包 //市场是否宣称？
LA4616 license 说明
Notes: 是否还有语音？

## Slide 19
登录H3C官方网站，选择服务支持→授权业务→License首次激活申请
LA4616 License 激活流程
PART 1
1

## Slide 20
在授权业务的License首次激活申请中，选择产品分类，根据需要激活的产品款型，点选其中的“路由器_H3C LA”。
LA4616 License 激活流程
PART 2
2

## Slide 21
软件授权函的正面，列出说明该授权函适用于某款型的某一软件特性
授权序列号处会描述该授权函的License Key，用于在H3C官方网站上进行激活操作
在设备上执行如下命令，查看设备信息，显示如下：
<H3C>display license device-id
SN: 210231A1UYB133000032
Device ID: Z:SL-AG%k-7cbC-Y6Tp-9sxW-wEc:-3mRd-a3$8
将显示的设备SN码和设备ID信息记录下来，用于在官方网站上注册License时使用
LA4616 License 激活流程
PART 3
3

## Slide 22
输入授权码，右侧会出现该授权函信息，然后填入设备信息和用户信息
LA4616 License 激活流程
PART 4
4

## Slide 23
License激活成功后，会弹出操作成功页面
生成的激活文件，会自动发送到注册时申请人E-mail处填写的邮箱中
LA4616 License 激活流程
PART 5
5

## Slide 24
注册信息时填写的邮箱会收到邮件，其中附件是扩展名为 ak的激活文件
保存邮件中的 .ak文件，并将其上传到设备中，进行激活操作
执行License激活命令
LA4616 License 激活流程
PART 6
6

## Slide 25
LA4616 License 激活流程
PART 7
7
已经申请过某一模块License的设备，若申请其他模块的License，则必须选择License扩容激活申请
安装成功之后，可以查看当前设备上所有的License情况， [H3C]display license

## Slide 26
PART 8
8
若客户设备故障需要返修，必须提供返修的RMA单号，重新申请激活文件
若客户想将已申请License的授权函用于其它设备，必须在设备上将激活文件解绑定，提供生成的Uninstalled Key（display license查看），表明之前License已经卸载，可以重新申请激活文件
若客户使用不匹配的SN和DID在官网上申请了激活文件，则该激活文件不可用。需由办事处提交工作联络单至供应链处，在后台将该绑定解除，即可重新申请激活文件
LA4616 License 激活流程

## Slide 27
27
01
02
03
04
LA4616 ComWare 侧版本说明
LA4616 Linux 侧版本说明
LA4616 License 说明
LA4616 Linux 侧基本维护
01

## Slide 28
Linux侧的维护也可以通过ComWare侧某些命令和动作来进行。
ComWare侧中display arp可以看到为Linux侧的连通隐藏接口G0/4分配的地址。该G0/4口对应Linux侧的eth0口。---display interface brief看不到GE0/4？
LA4616 Linux 侧基本维护-与ComWare侧的联动

## Slide 29
在ComWare侧reboot slot 1即可重启Linux系统。
在ComWare侧查看Linux相关版本时可以display version下拉，查看slot 1的driver行即可。
LA4616 Linux 侧基本维护-与ComWare侧的联动
Notes: 当Linux侧系统出问题，无法进入时可使用reboot命令重启Linux侧系统

## Slide 30
串口方式登陆
PC使用串口线缆连接设备R232口（右侧的console口），PC上使用支持串口协议的客户端登陆系统（串口默认速率为115200）
SSH登陆IP地址：Linux网口eth0的IP（可以通过ifconfig命令查看）
SSH登陆默认端口号：22
默认用户名：root
LA4616 Linux 侧基本维护-与ComWare侧的联动
Notes: 默认密码：无
使用ifconfig命令查看Linux网口ip地址的方法

## Slide 31
网口信息查询命令ifconfig eth0（是输入ifconfig还是ifconfig eth0？），可以查看IP地址、MAC地址等网口信息。
设置静态IP，ifconfig eth0 xxx.xxx.xxx.xxx netmask nnn.nnn.nnn.nnn
xxx.xxx.xxx.xxx：IP地址（如172.32.107.124）
nnn.nnn.nnn.nnn：子网掩码（如255.255.0.0）
LA4616 Linux 侧基本维护-Linux侧
Notes: Linux系统分为三级目录root ~#-------------home-----------根目录/#
胶片中命令在root目录中输入即可

## Slide 32
配置DNS命令：echo “nameserver xxx.xxx.xxx.xxx” >> /etc/resolv.conf
xxx.xxx.xxx.xxx：DNS服务器IP地址（如172.32.1.255）
通过命令router –n可以查看网关。通过route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw xxx.xxx.xxx.xxx命令可以增加配置网关。
。
LA4616 Linux 侧基本维护-Linux侧
Notes: 注：如果要使上述配置系统每次启动都生效，则需要将上述配置写入系统启动脚本/etc/rc.local中，如
ifconfig eth0 172.32.107.124 netmask 255.255.0.0
echo “nameserver 172.32.1.255” >> /etc/resolv.conf
route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.32.1.255

## Slide 33
使能FTP Client功能，输入命令ftpget –u 用户名 –p 密码 FTP server地址 文件名。
系统时间查询命令：date 可查看当前系统时间。
系统时间设置命令
设置系统日期命令：date –s DD/MM/YYYY（系统reboot之后，设置生效）
设置系统时间命令：date –s hh/mm/ss（系统reboot之后，设置生效）
同时设置时间日期：date MMDDhhmmYYYY.ss（系统reboot之后，设置生效）
输入命令cat /etc/h3c_version查看当前版本。
LA4616 Linux 侧基本维护-Linux侧
Notes: 说明：
DD：日
MM：月
YYYY：年
hh：时
mm：分
ss：秒

## Slide 34
课程总结
熟悉LA4616Linux侧升级方法
掌握LA4616 license的加载方法
了解LA4616 Linux侧基本维护

## Slide 35
THANK YOU
www.h3c.com
官方微信
官方微博

## Slide 36
www.h3c.com
官方微信
官方微博