## Slide 1
IPRAN政企业务及配置介绍
ISSUE 1.0
日期：2015.4
杭州华三通信技术有限公司 版权所有，未经授权不得使用与传播

## Slide 2
基于IP/MPLS组网的IP RAN因为其高带宽，高精度，高可靠性成为了实现4G与政企专线业务统一承载重要的技术选择
IPRAN网络可以满足政企业务高带宽、点到点和多点到多点、不同业务不同等级的QOS等需求，所以会逐渐替代传统的政企专线承载方式
引入

## Slide 3
了解 IPRAN政企承载方案
了解 IPRAN政企相关技术
了解 IPRAN政企典型配置
课程目标
学习完本课程，您应该能够：

## Slide 4
H3C IPRAN的基础知识
H3C IPRAN政企承载方案
H3C IPRAN政企相关技术
H3C IPRAN政企典型配置
目录

## Slide 5: H3C IPRAN的基础知识
IP RAN : 基于IP的Radio Access Network
综合业务接入网：指用分组设备或者IP路由器，在城域网内主要实现基站业务回传和政企业务综合接入的网络
基于IP RAN技术的综合业务接入网：指用IP路由器依托城域骨干网搭建，主要实现基站业务回传和政企业务二、三层接入的综合业务接入网，简称综合业务接入网（IP RAN）
综合业务接入网接入层设备：指用于业务接入并且是网络边缘的综合业务接入网（IP RAN）设备，简称A类设备
Notes: RAN (Radio Access Network)

## Slide 6: H3C IPRAN的基础知识
综合业务接入网汇聚层设备：指用于A类接入设备流量汇聚的综合业务接入网（IP RAN）设备，简称B类设备
接入环：在综合业务接入子网环形组网的情况下，通过串接与一对B类设备互连的多个A类设备构成接入环，一个综合业务接入子网由多个接入环组成
RAN ER：用于业务流量汇聚的ER设备
RAN CE：核心网接RAN业务的PE设备

## Slide 7: H3C IPRAN的基础知识
RAN CE
汇聚层
接入层
核心层
业务层
SR
SR
AGG
AGG
CSG
CSG
CSG
本地IP承载网
CSG
CSG
NodeB
AGG
AGG
RAN CE
端
BSC/RNC/aGW
BTS
eNodeB
核心层:
（SR/CR/RAN CE）
作用：接入汇聚层流量，担当业务系统网关，全局流量灵活调度
特点：网络节点少，带宽压力大
推荐：双上行/MESH组网
接入层：
（Cell Site Gateway）
作用：接入末端业务节点
特点：网络节点多，带宽压力小
推荐：环形/链形/双上行组网
汇聚层:
（Aggregation）
作用：流量和端口收敛，动态调度功能向下延伸
特点：网络节点较多，带宽压力较大
推荐：环形/双上行组网
接入层，即俗称的A设备，我司对应产品为RA100/200
汇聚层，即俗称的B设备，我司对应产品为SR66-F
核心层，即俗称的ER，CE设备，我司对应产品为SR88-X
OLT/LSW
家庭用户
CE
政企客户

## Slide 8
目录
H3C IPRAN的基础知识
H3C IPRAN政企承载方案
H3C IPRAN政企相关技术
H3C IPRAN政企典型配置

## Slide 9: H3C IPRAN政企业务承载方案
目前通道类业务的主要有三种业务场景，分别为本地政企/自营业务、CN2三层VPN城域落地和MSTP延伸。另外的几种业务场景，如城域网BAS接入，E1延伸暂时不会接入。
本地政企/自营业务二层点到点通道方案分成三种接入方式：
双侧业务均从B设备接入；
双侧业务分别从A设备与B设备接入；
双侧业务均从A设备接入。

## Slide 10: H3C IPRAN政企业务承载方案
双侧业务均从B设备接入：
双侧业务采用单归接入方式，通过单段PW承载，使用隧道保护实快速倒换。

## Slide 11: H3C IPRAN政企业务承载方案
双侧业务分别从A设备与B设备接入：
业务单侧采用单归接入方式，通过多段PW承载，配置端到端BFD for PW
进行故障检测，保护包括PW转接点在内的节点及链路故障。

## Slide 12: H3C IPRAN政企业务承载方案
双侧业务均从A设备接入：
业务单侧采用单归接入方式，通过多段PW承载，配置端到端BFD for PW
进行故障检测，可保护包括PW转接点在内的节点及链路故障。

## Slide 13: H3C IPRAN政企业务承载方案
CN2三层VPN在城域内二层通道落地方案采用二种方案：
业务从A设备接入，双侧单归带保护方案。
业务从B设备接入，采用单段PW，直接从B设备到ER。

## Slide 14: H3C IPRAN政企业务承载方案
业务从A设备接入，双侧单归带保护方案：
业务从A设备接入/落地，双侧采用单归接入方式，通过多段PW承载；
配置端到端BFD for PW进行故障检测，可保护包括PW转接点在内的
节点及链路故障。

## Slide 15: H3C IPRAN政企业务承载方案
业务从B设备接入：
业务从B设备接入/落地，通过单段PW承载。

## Slide 16: H3C IPRAN政企业务承载方案
MSTP网络由于带宽不足，已经无法满足政企客户的需求。推荐IPRAN作为新建政企专线的承载网络，并与MSTP网络实现互联。互联点建议尽量集中，可采用几台汇聚的B设备，与MSTP的核心设备实现互联。采用的技术为MS-PW。

## Slide 17
目录
H3C IPRAN的基础知识
H3C IPRAN政企承载方案
H3C IPRAN政企相关技术
H3C IPRAN政企典型配置

## Slide 18: H3C IPRAN政企相关技术
DCN是Data Communication Network的简称，又被称为数据通信网，是指NMS（Network Management System）和网元间传送OAM（Operation, Administration and Maintenance）信息的网络，是运营商为了管理设备而建设的通信网络。
在构建大型网络时，不仅需要硬件工程师到现场进行设备的安装，同时需要软调工程师到现场进行设备配置，这样会造成大量的人力、物力成本以及运维成本。或者当网络中有新的网元上线时，如果网管不能感知新上线的网元，管理人员就无法对新上线的网元进行管理和控制。因此，为了自动发现网元并实现通过远程管理进行设备调测，降低运维成本，需要实现设备的即插即用。

## Slide 19: H3C IPRAN政企相关技术

## Slide 20: H3C IPRAN政企相关技术
主备PW
主备PW通过建立端到端的BFD会话检测PW的连通性，如果主用链路发生故障，30ms之内便会切换到备用链路上。

## Slide 21: H3C IPRAN政企相关技术
单发双收
可以通过配置单发双收功能，避免因双方主备PW状态不一致，导致业务中断。

## Slide 22: H3C IPRAN政企相关技术
QOS
支持AC接口的qos lr限速
以及qos car限速，出入方向均支持
支持PW的qos lr限速，出入方向均支持
注：因为MPLS的原因，实测速率会比配置速率低
Notes: 在PW里限速，此时以太报文是作为数据部分封装在MPLS报文里，而从AC出去后，仪器统计报文是没有MPLS标签的，加上帧间隙等影响，所以在AC侧统计业务数据的速率比在两台PE侧统计的速率偏低；当报文越小时，这种开销会越大，因为以太网帧间隙和填充会越多。

## Slide 23: H3C IPRAN政企相关技术
临终遗言功能
当用户侧A0设备异常掉电时，会向网管服务器发送10条Trap，紧急求救。
用户侧A0
IPRAN网络
NMS
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Help

## Slide 24: H3C IPRAN政企相关技术
远程测量
网络建设完成后，需要检验IP RAN网络是否满足相关业务承载的要求，测试指标通常包括时延、抖动、丢包、吞吐率（RFC2544），由于A设备比较多，不可能完全靠部署真实的网络去测试，所以需要在A设备上开启远程测量功能。

## Slide 25: H3C IPRAN政企相关技术
远程测量实现原理：
A设备
远端测试发包设备
IPRAN网络
目的MAC | 源MAC | 目的IP | 源IP
A | B | C | D
目的MAC | 源MAC | 目的IP | 源IP
B | A | D | C

## Slide 26: H3C IPRAN政企相关技术
MPLS OAM
MPLS OAM功能为MPLS网络提供了数据平面连通性检测、数据平面与控制平面一致性校验、故障点定位等多种错误管理工具。MPLS OAM利用这些错误管理工具对LSP、MPLS TE隧道和MPLS PW进行检测和故障定位，降低了MPLS网络的管理和维护的复杂度，提高了MPLS网络的可用性。
一般主要使用的工具有两个：PW Ping和 MPLS Trace route
PW Ping类似IP网络协议中的Ping功能一样，一种L2VPN PW OAM功能，用于确认PW数据平面的连通性；
2）MPLS Traceroute也是一种诊断工具，因为Ping只能检测是否能到达对端， 而不能检测在哪一段出现了问题，需要通过Traceroute来诊断连通性、路由、速率、延时等等。
Notes: 在PW里限速，此时以太报文是作为数据部分封装在MPLS报文里，而从AC出去后，仪器统计报文是没有MPLS标签的，加上帧间隙等影响，所以在AC侧统计业务数据的速率比在两台PE侧统计的速率偏低；当报文越小时，这种开销会越大，因为以太网帧间隙和填充会越多。

## Slide 27: H3C IPRAN政企相关技术
Y.1731
以太网OAM技术是分级实现的。以太网OAM技术分为以下两个级别：
• 链路级以太网 OAM 技术：多应用于网络的PE 设备—CE 设备—用户设备之间
（也叫最后一公里）的以太网物理链路，用于监测用户网络与运营商网络之间的
链路状态，典型协议为EFM OAM（Ethernet in the First Mile OAM，最后一公里
以太网OAM）协议。
• 网络级以太网 OAM 技术：多应用于网络的接入汇聚层，用于监测整个网络的连通性、定位网络的连通性故障，典型协议为CFD（Connectivity Fault Detection，连通错误检测）协议。
Notes: 以太网最初为局域网而设计，由于局域网本身已具备较高的可靠性和稳定性，因此在设计以太网之初并未建立管理维护的机制。而相对于局域网，城域网和广域网在链路长度和网络规模上都迅速扩大，于是有效管理维护机制的缺乏，已成为以太网技术在城域网和广域网应用的严重障碍。为此，在以太网上实现OAM（Operation, Administration and Maintenance，操作、管理和维护）机制成为必然的发展趋势。以太网OAM 技术可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。

## Slide 28: H3C IPRAN政企相关技术
CFD
CFD（Connectivity Fault Detection，连通错误检测）遵循IEEE 802.1ag的CFM（Connectivity Fault Management，连通错误管理）协议和ITU-T的Y.1731协议，是一种二层网络中基于VLAN的端到端OAM（Operations, Administration and Maintenance，操作、管理和维护）机制，主要用于在二层网络中检测链路连通性，以及在故障发生时确认故障并定位。

## Slide 29: H3C IPRAN政企相关技术
CFD 的有效应用建立在合理的网络部署和配置之上。它的功能是在所配置的MP 之间实现的，常用的主要有以下几种：
运行机制
环回测试（Loopback，LB）
链路跟踪（Linktrace，LT）
单向丢包测试（Loss Measurement，LM）
帧时延测试（Delay Measurement，DM）
Y.1731即CFD详解及其他测试内容，请参考以太网OAM技术白皮书
Notes: 环回测试（Loopback，LB）功能类似于IP 层的ping 功能，用于验证源MEP 与目标MP 之间的连接状态。
链路跟踪（Linktrace，LT）功能类似于IP 层的tracert 功能，用于确定源MEP 到目标MEP 的路径。
单向丢包测试（Loss Measurement，LM）功能用来检测MEP 之间的单向丢包情况。 帧时延测试（Delay Measurement，DM）功能用来检测MEP 之间报文传输的时延情况，分为单向时延测试和双向时延测试两种：

## Slide 30
目录
H3C IPRAN的基础知识
H3C IPRAN政企承载方案
H3C IPRAN政企相关技术
H3C IPRAN政企典型配置

## Slide 31: H3C IPRAN政企典型配置
环境拓扑

## Slide 32: H3C IPRAN政企典型配置
业务部署需求：
接入场景1（拓扑左侧），业务从A0设备接入：
1. A0与A2之间运行静态相关协议（路由、LSP、PW）；
2. A0与A2建立主备PW；
3. 在A2上配置分段PW到B1/B2，分别关联A0的主备PW；
接入场景2（拓扑右侧），业务直接从A2设备接入：
A2直接与B1/B2建立主备PW；
后面将只介绍关键配置，基础配置省略。

## Slide 33: H3C IPRAN政企典型配置——场景1
A0配置：
修改DCN管理地址
dcn
ne-ip 4.92.124.201 32
配置业务loopback地址及LSR ID
interface LoopBack0
ip address 3.92.124.201 32
mpls lsr-id 3.92.124.201
使能L2VPN功能
l2vpn enable
配置静态路由及静态LSP
ip route-static 3.92.124.200 32 3.92.13.137
static-lsp egress A2toA0 in-label 16
static-lsp ingress A0toA2 destination 3.92.124.200 32 nexthop 3.92.13.137 out-label 16

## Slide 34: H3C IPRAN政企典型配置——场景1
配置BFD参数，PW-CLASS类、AC接口。
#
bfd multi-hop min-transmit-interval 10 发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔10s
bfd multi-hop min-receive-interval 10 接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔10s bfd multi-hop detect-multiplier 3 多跳BFD检测时间倍数为3次
#
pw-class vpn 配置pw模板名称为vpn
control-word enable 使能控制字功能
pw-type ethernet PW接入类型为以太方式
vccv cc control-word VCCV控制通道类型为控制字类型
vccv bfd 使能PW bfd 功能
#
mpls bfd enable 使能MPLS BFD功能
#
interface GigabitEthernet1/0/8
port link-mode bridge AC接口需要改为二层模式
service-instance 1 创建服务实例1
encapsulation default 封装类型为默认即允许所有VLAN

## Slide 35: H3C IPRAN政企典型配置——场景1
配置交叉组，与A2建主备静态PW，使能双收功能，配置回切等待时间为5分钟。
#
xconnect-group 100 创建交叉L2VPN交叉连接组100
connection 1 创建一个交叉连接1
revertive wtr 300 配置主备PW回切时间为300s
protection dual-receive 配置双收功能
ac interface GigabitEthernet1/0/8 service-instance 1 access-mode ethernet
绑定AC接口并指定服务实例1 接入模式配置为以太方式
peer 3.92.124.200 pw-id 51620001 in-label 17 out-label 17 pw-class vpn
与A2建立静态主用PW，pw-id为51620001，出入标签均为17，并调用pw模板vpn
backup-peer 3.92.124.200 pw-id 51620002 in-label 18 out-label 18 pw-class vpn
与A2建立静态备用PW，pw-id为51620002，出入标签均为18，并调用pw模板vpn
#
配置临终遗言功能
dying-gasp host 192.168.1.2 vpn-instance __mgnt_vpn__ snmp-trap version v2c securityname public
指定网管服务器的地址192.168.1.2以及管理VPN __mgnt_vpn__并使用 v2c方式认证参数为public

## Slide 36: H3C IPRAN政企典型配置——场景1
A2配置：
配置静态路由及静态LSP
ip route-static 3.92.124.201 32 3.92.13.138
static-lsp ingress A0toA2 destination 3.92.124.201 32 nexthop 3.92.13.138 out-label 16
static-lsp egress A2toA0 in-label 16
配置多段PW，与A0建静态PW，与B建动态PW
主PW配置：
#
xconnect-group main 建立主用PW的分段交叉连接组名称：main
connection 1 创建交叉连接1
peer 27.30.255.208 pw-id 51620001 pw-class vpn 与B1建立动态主用PW
peer 3.92.124.201 pw-id 51620001 in-label 17 out-label 17 pw-class vpn A0静态PW
xconnect-group backup 建立备用PW的分段交叉连接组名称：backup
connection 1 创建交叉连接1
peer 27.30.255.207 pw-id 51620002 pw-class vpn 与B2建立动态备用PW
peer 3.92.124.201 pw-id 51620002 in-label 18 out-label 18 pw-class vpn A0静态PW

## Slide 37: H3C IPRAN政企典型配置——场景2
A2配置：
interface GigabitEthernet2/0/8
port link-mode bridge AC接口需要改为二层模式
service-instance 1 创建服务实例1
encapsulation default 封装类型为默认即允许所有VLAN
配置交叉组，配置主备PW，使能双收功能，配置回切等待时间为5分钟。
xconnect-group 200 创建交叉L2VPN交叉连接组200
connection 1 创建一个交叉连接1
revertive wtr 300 配置主备PW回切时间为300s
protection dual-receive 配置双收功能
ac interface GigabitEthernet2/0/8 service-instance 1 access-mode ethernet
peer 27.30.255.208 pw-id 51620001 pw-class vpn 与B1建立主用PW
backup-peer 27.30.255.207 pw-id 51620002 pw-class vpn 与B2建立备用PW

## Slide 38: H3C IPRAN政企典型配置——QOS
接口限速配置：
traffic classifier 4M operator and 定义类名称4M
if-match any 匹配所有
#
traffic behavior 4M 定义流行为4M
car cir 4096 cbs 256000 ebs 0 green pass red discard yellow pass
配置限速4096kbps
#
qos policy 4M 定义QOS策略名称为4M
classifier 4M behavior 4M 将已经定义好的类4M与流行为4M关联
#
interface GigabitEthernet1/0/8 在AC接口下调用qos策略4M
port link-mode bridge
qos apply policy 4M inbound 将QOS策略4M应用在接口的入方向
qos apply policy 4M outbound 将QOS策略4M应用在接口的出方向
service-instance 1
encapsulation default

## Slide 39: H3C IPRAN政企典型配置——QOS
PW限速配置：
PW限速直接在交叉连接视图下配置：
xconnect-group test
connection 1
revertive wtr 300
protection dual-receive
ac interface GigabitEthernet1/0/8 service-instance 1
peer 3.92.124.200 pw-id 51620001 in-label 17 out-label 17 pw-class vpn
在主PW视图下配置qos lr限速：
qos lr inbound cir 4096 cbs 256000 ebs 0
PW入方向限速4096kbps
qos lr outbound cir 4096 cbs 256000 ebs 0
PW出方向限速4096kbps
backup-peer 3.92.124.200 pw-id 51620002 in-label 18 out-label 18 pw-class vpn

## Slide 40: H3C IPRAN政企典型配置—远程测量
远端配置：
l2vpn reflector interface GigabitEthernet4/0/0 service-instance 1 ip 100.1.1.1
source-port 65535 destination-port 65535
发包侧配置，完整的NQA测试模板如下： 配置完成后在nqa视图下配置start启动发包
Nqa entry 1 1
type latency(必选)
destination ip 100.1.1.1(必选)
destination mac 000f-e200-1101(可选，默认为0023:8900:0001)
destination port 1(可选，默认为7，可选范围1-65535)
frame-size 64 128 256 512 1024 1280 1518 (可选，默认值为1518，可选范围为所列离值)
probe duration 30(可选，默认值为60，可选范围10-172800)
probe interval 20(可选，默认值为4，可选范围1-60)
source interface GigabitEthernet1/0/8 service-instance 2(必选)
source ip 20.1.1.1(必选)
source port 2(可选，默认为49184，可选范围1-65535)
speed init 500000(可选，默认为100000，可选范围1000-1000000)
tos 1(可选，默认为0，可选范围0-255)
vlan 1(可选，默认没有VLAN，可选范围1-4094)
#
测试模板中配置VLAN时，AC接入方式必须是VLAN。

## Slide 41: H3C IPRAN政企典型配置——OAM
PW Ping：
# 检测到达对端PE（IP地址为3.3.3.9）、PW ID为301的PW的连通性。
<Sysname> ping mpls pw 3.3.3.9 pw-id 301
MPLS Tracert:
# 查看到达目的地址5.5.5.9/32的LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径
<Sysname> tracert mpls ipv4 5.5.5.9 32

## Slide 42: H3C IPRAN政企典型配置—Y.1731
本端基础配置：
cfd enable 使能CFD功能
cfd md md5 index 1 level 5 MD名称为md5，级别为5
cfd service-instance 1 ma-id string ma5 ma-index 1 md md5 xconnect-group 1 connection 1
创建服务实例1，创建ma，ma类型为string，名称为ma5，md名称为md5并绑定叉链接
cfd meplist 1 to 100 service-instance 1 配置MEP列表 服务实例1使用1到100
#
interface GigabitEthernet1/0/4
port link-mode bridge
service-instance 1
cfd hardware-cc service-instance 1 remote-mep 2 本端服务实例1，远端mep编号为2
cfd mep 1 service-instance 1 inbound 本端mep编号为1
cfd cc service-instance 1 mep 1 enable 使能本端mep 1发送ccm报文
cfd frame-count mode port-based 指定帧模式为基于端口

## Slide 43: H3C IPRAN政企典型配置—Y.1731
LB测试：
<RA100>cfd loopback service-instance 1 mep 1 target-mep 2
指定服务实例1，本端mep号为1，远端mep号为2
Loopback to 70f9-6dae-1aaf with the sequence number start from 1-6:
Reply from 70f9-6dae-1aaf: sequence number=1-6 Time=1ms
Reply from 70f9-6dae-1aaf: sequence number=1-7 Time=2ms
Reply from 70f9-6dae-1aaf: sequence number=1-8 Time=2ms
Reply from 70f9-6dae-1aaf: sequence number=1-9 Time=1ms
Reply from 70f9-6dae-1aaf: sequence number=1-10 Time=1ms
Sent: 5 Received: 5 Lost: 0

## Slide 44: H3C IPRAN政企典型配置—Y.1731
LT测试：
<RA100-4>cfd linktrace service-instance 1 mep 1 target-mep 2
指定服务实例1，本端mep号为1，远端mep号为2
Linktrace to MEP 2 with the sequence number 1-5:
MAC address TTL Last MAC Relay action
70f9-6dae-1aaf 63 0001-2345-5443 Hit

## Slide 45: H3C IPRAN政企典型配置—Y.1731
SLM测试：
<RA100>cfd slm service-instance 1 mep 1 target-mep 2
指定服务实例1，本端mep号为1，远端mep号为2
Reply from 70f9-6dae-1aaf:
Far-end frame loss: 35706 Near-end frame loss: 35713
Reply from 70f9-6dae-1aaf:
Far-end frame loss: 12623 Near-end frame loss: 12621
Reply from 70f9-6dae-1aaf:
Far-end frame loss: 12625 Near-end frame loss: 12621
Average
Far-end frame loss: 20318 Near-end frame loss: 20318
Far-end frame loss rate: 14.94% Near-end frame loss rate: 14.94%
Sent LMMs: 5 Received: 4 Lost: 1

## Slide 46: H3C IPRAN政企典型配置—Y.1731
DM测试：
< RA100>cfd dm two-way service-instance 1 mep 1 target-mep 2
指定服务实例1，本端mep号为1，远端mep号为2
Reply from 000f-0301-0102: 74us
Reply from 000f-0301-0102: 77us
Reply from 000f-0301-0102: 75us
Average: 75us
Sent DMMs: 5 Received: 3 Lost: 2
Frame delay variation: 3us 2us
Average: 2us
Y.1731详细配置及命令，请暂时参考S10500 V7 以太网OAM手册

## Slide 47
介绍了 IPRAN的基础知识
介绍了 IPRAN的关键技术
介绍了 IPRAN的典型组网及业务部署
介绍了 IPRAN的典型配置
本章总结