## Slide 1
OSPF协议基本原理
构建H3C高性能园区网络 1.0
杭州华三通信技术有限公司 版权所有，未经授权不得使用与传播

## Slide 2
OSPF是Open Shortest Path First（开放最短路径优先）的缩写。它是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议，目前在互联网上大量的使用。本章主要介绍OSPF协议的工作原理，包括它的分层结构、网络类型、报文封装、邻居建立和维护等内容。
引入

## Slide 3
了解OSPF协议的特点
掌握OSPF协议分层结构
掌握OSPF协议中的网络类型
掌握OSPF协议的报文封装
掌握OSPF协议状态迁移
课程目标
学习完本课程，您应该能够：

## Slide 4
协议概述
分层结构
网络类型
报文和封装
邻居建立和状态迁移
LSDB更新
目录

## Slide 5: RIP协议存在的问题
存在最大15跳的限制，不能适应大规模组网的需求
周期性发送全部路由信息，占用大量的带宽资源
路由收敛速度慢
以跳数作为度量值
存在路由环路可能性

## Slide 6: OSPF协议特点
没有路由跳数的限制
使用组播更新变化的路由和网络信息
路由收敛速度较快
以开销（Cost）作为度量值
采用的SPF算法可以有效的避免环路
在互联网上大量使用，是运用最广泛的路由协议

## Slide 7: 邻居关系、LSDB和路由表
邻居表
路由表
LSDB
邻居表记录了建立了邻居关系的路由器
LSDB中包含了所有的链路状态信息，并需要实时同步
经过SPF算法计算出的路由存放在OSPF路由表中

## Slide 8: 生成OSPF路由
1
2
5
3
A
D
C
B
D
C
B
1
2
3
D
C
1
2
3
A
D
B
1
2
3
A
C
B
1
2
3
A
A
(一)网络的拓扑结构
(二)每台路由器的LSDB
(三)由LSDB得到的带权有向图
(四)每台路由器分别以自己为根节点计算最小生成树
RTA
RTB
RTC
RTD
1
2
5
3
B
C
D
RTA的LSA
RTB的LSA
RTC的LSA
RTD的LSA
LSDB

## Slide 9
协议概述
分层结构
网络类型
报文和封装
邻居建立和状态迁移
LSDB更新
目录

## Slide 10: 骨干区域与非骨干区域
骨干区域
非骨干区域
非骨干区域
骨干区域负责转发非骨干区域之间的路由
Notes: 网络规模扩大，带来两点问题：
1.路由器数量增多导致LSDB非常庞大，占用大量的存储空间，并使得运行SPF算法的复杂度增高，导致CU负担增加。
2.拓扑结构发生变化的概率增大，每一次变化都会导致网络中所有的路由器重新进行SPF计算，拓扑变更影响的范围大。
OSPF协议通过将自治系统划分成不同区域来解决上述问题。
所有非骨干区域必须和骨干区域保持连通；骨干区域自身也必须保持连通。

## Slide 11: 划分区域的优势
减少了区域内LSDB中链路状态信息的数量，降低了运行OSPF协议对路由器性能的要求
可以将相同功能性或者地理位置的路由器划分在一个区域内，以便于管理。
隔离拓扑变化，减少路由震荡对整个自治系统的影响。

## Slide 12: OSPF路由器类型
区域内路由器（Internal Router）
区域边界路由器（ABR，Area Border Router）
骨干路由器（Backbone Router）
自治系统边界路由器（ASBR， Autonomous System Border Router ）

## Slide 13: OSPF路由器类型示例
骨干区域
非骨干区域
非骨干区域
ABR
ASBR
Backbone Router
Internal Router
Internal Router
RTA
RTB
RTC
RTD
RTE
RTF
RTG

## Slide 14
协议概述
分层结构
网络类型
报文和封装
邻居建立和状态迁移
LSDB更新
目录

## Slide 15: Router ID
一台路由器如果要运行OSPF协议，则必须存在Router ID（RID）。RID是一个32比特无符号整数，可以在一个自治系统中唯一的标识一台路由器。
RID可以手工配置，也可以自动生成。
如果没有通过命令指定RID，将按照如下顺序自动生成一个RID：
  如果当前设备配置了Loopback接口，将选取所有Loopback接口上数值最大的IP地址作为RID；
  如果当前设备没有配置Loopback接口，将选取它所有已经配置IP地址且链路有效的接口上数值最大的IP地址作为RID。
Notes: 一般情况下，建议配置Loopback接口，并且将Loopback接口的IP地址配置为路由器的Router ID，以便统一管理和区分其他路由器。

## Slide 16: Router ID选取示例
Loopback 0：
172.16.1.1/32
GE 0/0：
192.168.1.1/24
GE 0/1：
192.168.2.1/24
Router ID:172.16.1.1
GE 0/0：
192.168.1.1/24
GE 0/1：
192.168.2.1/24
GE 1/0：
192.168.3.1/24
Router ID:192.168.2.1
RTA
RTB

## Slide 17: OSPF网络类型
Broadcast
NBMA（Non-Broadcast Multi-Access，非广播多点可达网络）
P2MP（Point-to-MultiPoint，点到多点）
P2P（Point-to-Point，点到点）

## Slide 18: NBMA与P2MP
NBMA网络是指那些全连通的、非广播、多点可达网络。而P2MP网络，则并不需要一定是全连通的。
NBMA是一种缺省的网络类型，而P2MP网络必须是由其它的网络强制更改的。
NBMA网络采用单播发送报文，需要手工配置邻居。P2MP网络采用组播方式发送报文。

## Slide 19
协议概述
分层结构
网络类型
报文和封装
邻居建立和状态迁移
LSDB更新
目录

## Slide 20: OSPF报文类型与封装
OSPF 报文类型 | 作用
Hello | 建立并维护邻居关系
Database Description（DD） | 数据库内容的汇总（仅包含LSA摘要）
Link State Request（LSR） | 请求自己没有的或者比自己更新的链路状态详细信息
Link State Update（LSU) | 链路状态更新信息
Link State Acknowledge（LSAck） | 对LSU的确认
OSPF报文直接封装在IP报文中，协议号为89。
OSPF Packet
IP Header
链路层帧头
链路层帧尾

## Slide 21
协议概述
分层结构
网络类型
报文和封装
邻居建立和状态迁移
LSDB更新
目录

## Slide 22: 建立邻居关系
RTB
RTA
Hello
Hello
RTB
RTA
启动OSPF
启动OSPF
RTB
RTA
发现
邻居

## Slide 23: 维持邻居关系
RTB
RTA
Hello
邻居
RTB
RTA
Hello
邻居
邻居之间通过交换Hello报文，确认邻居是否工作正常
如果在一定的时间间隔内，收不到邻居发来的Hello报文，就认为邻居已经失效，从邻居表中删除。

## Slide 24: DR/BDR的选举
邻接关系 R =
n (n-1)
邻接关系 R =
2 (n-2) + 1
RTA
RTB
RTD
RTE
RTA
RTB
RTC
RTD
RTE
DR
BDR
RTC
2
采用DR/BDR建立邻接关系，可以降低需要维护的邻接关系数量

## Slide 25: DR/BDR的选举原则
首先比较Hello报文中携带的优先级
  优先级最高的被选举为DR，优先级次高的被选举为BDR
  优先级为0的不参与选举
优先级一致的情况下，比较Router ID
  Router ID越大越优先
保持稳定原则
  当DR/BDR已经选举完毕，就算一台具有更高优先级的路由器变为有效，也不会替换该网段中已经选举的DR/BDR成为新的DR/BDR。

## Slide 26: DR/BDR的选举示例一
RTD
RTB
RTC
RTA
RID：
192.168.4.1
RID：
192.168.3.1
RID：
192.168.1.1
RID：
192.168.2.1
BDR
DR
DRother
RTD
RTB
RTC
RTA
RID：
192.168.4.1
RID：
192.168.3.1
RID：
192.168.1.1
RID：
192.168.2.1
DRother
RTE
RID：
192.168.5.1
RTE后来加入网络，虽然它的Router ID比原有的DR和BDR都高，但是出于稳定性的考虑，只能成为DRother路由器。
BDR
DR

## Slide 27: DR/BDR的选举示例二
RTD
RTB
RTC
RTA
RID：
192.168.4.1
RID：
192.168.3.1
RID：
192.168.1.1
DR
DRother
RTE
BDR
RID：
192.168.5.1
RTD
RTB
RTC
RTA
RID：
192.168.4.1
RID：
192.168.3.1
RID：
192.168.1.1
DRother
RTE
RID：
192.168.5.1
BDR
RID：
192.168.2.1
RID：
192.168.2.1
当DR失效时，BDR立刻成为新的DR
DRother路由器进行竞争，Router ID高的成为新的BDR
DR

## Slide 28: 邻接关系建立过程（1）
网络云
Router ID 1.1.1.1
Router ID 2.2.2.2
10.1.0.1/24
10.1.0.2/24
DOWN
DOWN
Neighbors seen=0
DR=0.0.0.0
Hello
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
1.1.1.1 | 10.1.0.1 | Init
邻居表
Neighbors seen=RTA
DR=RTB
Hello
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
2.2.2.2 | 10.1.0.2 | 2-way
邻居表
RTA
RTB
Neighbors seen=RTB
DR=RTB
Hello
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
1.1.1.1 | 10.1.0.1 | 2-way

## Slide 29: 邻接关系建立过程（2）
网络云
Router ID 1.1.1.1
Router ID 2.2.2.2
10.1.0.1/24
10.1.0.2/24
2-way
2-way
RTA
RTB
MS=1
M=1
Seq=x
I=1
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
2.2.2.2 | 10.1.0.2 | ExStart
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
1.1.1.1 | 10.1.0.1 | ExStart
DD
MS=1
M=1
Seq=y
I=1
DD
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
2.2.2.2 | 10.1.0.2 | Exchange
MS=0
M=1
Seq=y
I=0
DD
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
1.1.1.1 | 10.1.0.1 | Exchange
MS=1
M=1
Seq=y+1
I=0
DD
MS=0
M=1
Seq=y+1
I=0
DD

## Slide 30: 邻接关系建立过程（3）
网络云
Router ID 1.1.1.1
Router ID 2.2.2.2
10.1.0.1/24
10.1.0.2/24
Exchange
Exchange
RTA
RTB
将收到的LSA摘要和本地的LSDB比较，发现在LSDB里缺少部分LSA
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
2.2.2.2 | 10.1.0.2 | Loading
LS Request
LS Update
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
2.2.2.2 | 10.1.0.2 | Full
LSAck
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
1.1.1.1 | 10.1.0.1 | Full

## Slide 31: OSPF的状态机
Down
Attempt
Init
2-way
ExStart
Loading
Full
Exchange
Notes: Attempt状态：只存在于NBMA网络中。当一台路由器试图通过Hello报文去联系自己的邻居，但是还没有收到回应的报文时，就会将它的邻居置为Attempt状态。

## Slide 32
协议概述
分层结构
网络类型
报文和封装
邻居建立和状态迁移
LSDB更新
目录

## Slide 33: LSDB更新
在LSDB中
查找此条LSA
收到一条LSA
更新报文
比较收到的LSA
与本地LSA
将LSA刷新，
同时将序列号更新
加入LSDB
忽略收到的LSA
未查到
本地的LSA序
列号更大
查到LSA
收到的LSA序列号更大
Notes: 为了保证LSDB及时刷新，LSDB里面的LSA都设定了老化时间，默认为1h。如果1h内LSA没有被更新，LSA将会老化同时被移除。
LSDB每隔0.5h刷新一次所有的LSA。此时，LSA的序列号会加一，同时老化计时器会重置。
当路由器想把一条LSA从LSDB中删除，可以将老化时间设置为最大老化时间，然后向所有路由器发送更新。

## Slide 34: 广播和NBMA网络中LSDB更新
RTD
RTB
RTC
RTA
DR
BDR
RTD
RTB
RTC
RTA
DR
BDR
LSU
LSU
LSU
LSU
在广播和NBMA网络中，链路状态发生变化时，主要是通过DR路由器发送更新报文。

## Slide 35
OSPF协议的特点和分层结构
OSPF协议的5类协议报文和4类网络类型
OSPF协议的邻居建立过程和DR/BDR的选举
OSPF协议的LSDB更新
本章总结