## Slide 1: OSPF协议配置
H3C大规模网络路由技术 2.0

## Slide 2: 引入
掌握OSPF协议的配置在协议的学习过程中是非常重要的，可以巩固对于所学知识的了解程度。本章介绍了OSPF协议的配置步骤，以及OSPF的维护调试命令，阐述了在不同类型的网络中对于OSPF协议参数的修改方法，并且对于默认路由的配置方法也进行了讲解。

## Slide 3: 课程目标
掌握OSPF单区域的配置
掌握OSPF多区域的配置
掌握OSPF相关参数的配置
掌握OSPF引入缺省路由的配置
了解OSPF显示和调试命令
学习完本课程，您应该能够：

## Slide 4
OSPF显示与调试
01
02
03
OSPF基本功能配置
OSPF基本配置示例
优化OSPF网络
04
目录

## Slide 5: 路由分类
直连路由
  无须配置及维护，由链路层协议自动发现
静态路由
  人工配置及维护，不能自己适应网络拓扑变化
  无协议开销
动态路由
  协议自动学习、计算，无需人工配置及维护，自动适应网络拓扑变化
  路由协议开销大

## Slide 6: 路由协议特性比较
特性 | RIP-1 | RIP-2 | OSPF | IS-IS | BGP
距离矢量算法 | √ | √ | － | － | √
链路状态算法 | － | － | √ | √ | －
支持VLSM | － | √ | √ | √ | √
支持手工聚合 | － | √ | √ | √ | √
支持自动聚合 | √ | √ | － | － | √
支持无类别 | － | √ | √ | √ | √
收敛速度 | 慢 | 慢 | 快 | 快 | 慢
度量值 | 跳数 | 跳数 | 开销 | 开销 | 路径属性
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 7: 配置OSPF基本功能方法一
启动OSPF进程
[Router]ospf process-id
配置OSPF区域
[Router-ospf-1]area area-id
配置区域所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF
[Router-ospf-1-area-0.0.0.0]network network-address wildcard-mask

## Slide 8: OSPF单区域配置示例
RTA
RTB
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
Area0
[RTA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[RTA-ospf-1] area 0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[RTB-ospf-1] area 0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.255

## Slide 9: 显示OSPF邻居信息
邻居路由器的Router ID
1.1.1.1是10.0.0.0/24网段的BDR
3.3.3.3是20.0.0.0/24网段的DR
该台路由器的Router ID
选举DR/BDR采用的优先级
[Router]display ospf peer
OSPF Process 100 with Router ID 2.2.2.2
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time Interface State
1.1.1.1 10.0.0.1 1 35 GE0/0 Full/BDR
Area: 0.0.0.1
3.3.3.3 20.0.0.1 1 35 GE0/0 Full/DR

## Slide 10
OSPF协议单区域和多区域的基本配置
OSPF协议的查看和调试命令
调整OSPF协议相关参数以优化网络
OSPF协议缺省路由的配置
课程总结

## Slide 11
THANKS
www.h3c.com