## Slide 1
IS-IS协议原理
H3C大规模网络路由技术 1.0
杭州华三通信技术有限公司 版权所有，未经授权不得使用与传播

## Slide 2
不同于TCP/IP，IS-IS是ISO定义的路由协议，工作在OSI网络中，所以其采用OSI地址结构。另外，作为一种动态路由协议，IS-IS也有路由发现、计算、维护等过程。本章对IS-IS协议的OSI地址、路由发现与计算过程、LSDB数据库的维护等进行了介绍。
引入

## Slide 3
掌握OSI地址结构
掌握IS-IS协议报文
掌握IS-IS所支持的网络类型
掌握IS-IS的数据库同步与路由计算
课程目标
学习完本课程，您应该能够：

## Slide 4
OSI地址
IS-IS协议报文
IS-IS网络类型
LSDB的同步
拓扑计算与IP路由的生成
目录

## Slide 5: OSI地址
在OSI体系结构中，使用OSI地址标识网络设备，建立拓扑信息
OSI地址采用NSAP地址格式。
10.0000.0000.0001.00
10.0000.0000.0002.00
20.0000.0000.0001.00
Notes: NSAP（Network Service Access Point）网络服务接入点。

## Slide 6: NSAP地址格式
NSAP 的主要作用是提供网络层和上层应用之间的接口。相当于IP网络中的IP地址和协议号。
NSAP由IDP（Initial Domain Part）和DSP（Domain Specific Part）组成。IDP相当于IP地址中的主网络号，DSP相当于IP地址中的子网号和主机地址。
IDP
DSP
AFI
IDI
High Order DSP
System ID
NSEL
Notes: NSAP由IDP（Initial Domain Part，初始域部分）和DSP（Domain Specific Part，域内自定义部分）组成。IDP相当于IP地址中的主网络号，DSP相当于IP地址中的子网号和主机地址。

## Slide 7: IS-IS中的NSAP地址格式
IS-IS中的NSAP地址由下列三部分组成：
  区域地址：长度可变，为1～13个字节。
  System ID：系统ID，用来唯一标识区域内的IS，长度固定为6个字节。
  NSEL：服务类型选择符，长度为1个字节。
AFI
IDI
High Order DSP
System ID
NSEL
可变长区域地址
6 Bytes
1 Byte

## Slide 8: IS-IS中的NET地址
NET（Network Entity Title，网络实体名称）指的是IS本身的网络层信息，不包括传输层信息，可以看作是一类特殊的NSAP，即NSEL为0的NSAP地址。
每台IS可以有最多不超过三个NET，这些NET拥有相同的System ID和不同的区域地址。

## Slide 9: 典型NET生成方法
为了便于管理，一般根据Router ID来生成对应的System ID。
172.16.0.1
172.016.000.001
1720.1600.0001
10.1720.1600.0001.00
每一部分都扩展为3位
重新划分为3部分
添加区域号和NSEL

## Slide 10: NET规划注意事项
Area 10
Area 20
10.0000.0000.0001.00
10.0000.0000.0002.00
20.0000.0000.0003.00
20.0000.0000.0004.00
同一个区域内的所有IS包含相同的区域地址；
每台IS拥有所在区域内唯一的System ID。
Notes: 考虑到区域合并和区域迁移的情况，所以不同的区域中的System ID也尽量不要相同，否则可能会给将来的区域重新划分造成困难。

## Slide 11
OSI地址
IS-IS协议报文
IS-IS网络类型
LSDB的同步
拓扑计算与IP路由的生成
目录

## Slide 12: IS-IS协议报文
IS-IS报文直接封装在链路层数据中。
IS-IS报文头部中包含了通用报头和专用报头。对于所有PDU来说，通用报头都是相同的，但专用报头根据PDU类型不同而有所差别。
Data Link Header
IS-IS Header
IS-IS CLVs
PDU Common Header
PDU Specific Header

## Slide 13: IS-IS协议报文类型
简称 | 全称 | 作用
IIH | IS-IS Hello PDU | 建立和维护邻接关系
LSP | Link State PDU | 传输链路状态信息
CSNP | Complete Sequence Numbers PDU | 通告链路状态数据库（LSDB）中所有摘要信息
PSNP | Partial Sequence Numbers PDU | 请求和确认链路状态信息

## Slide 14: IS-IS协议报文中的CLV
CLV 中包含了PDU中的各种属性。
可以通过扩展CLV来增加协议功能。
CLV Code | 名称 | PDU类型
1 | Area Addresses | IIH、LSP
2 | IS Neighbors（LSP） | LSP
6 | IS Neighbors（MAC Address） | LAN IIH
128 | IP Internal Reachability Information | LSP
132 | IP Interface Address | IIH、LSP
No. of octets
1
1
Length
Code
Length
Value

## Slide 15
OSI地址
IS-IS协议报文
IS-IS网络类型
LSDB的同步
拓扑计算与IP路由的生成
目录

## Slide 16: IS-IS网络类型
Point-to-point
network
Broadcast network
PPP、HDLC上，接口缺省网络类型为点对点
Ethernet、Token-Ring上，接口缺省网络类型为广播网络

## Slide 17: 邻居关系的建立
RTA
RTB
邻居关系有Level-1和Level-2两种。
点对点网络上，只要IS能够收到对端的P2P IIH报文，就认为邻居能够建立，邻居状态为UP。
广播网络上，邻居建立需要三方握手过程。
IS_Neighbor:NULL
IS_Neighbor:RTA
IS_Neighbor:RTB

## Slide 18: 点到点网络中的邻接关系
L1
L1
Area 10
L2邻接关系
L1邻接关系
L1
L1/L2
Area 10
L1/L2
L1/L2
Area 10
L1
L1
Area 10
Area 20
L2
L2
Area 10
Area 20
L1/L2
L1/L2
Area 10
Area 20

## Slide 19: 广播网络上的邻接关系
L1 DIS
DIS（Designated IS）的作用是创建和更新伪节点，以简化拓扑，减少资源消耗。
同一级别的路由器之间都会形成邻接关系。
L1/L2
L1
L2 DIS
L2
L2邻接关系
L1邻接关系
Notes: DIS不需要备份，且允许抢占。先看优先级，然后选MAC最大的。

## Slide 20: 两种网络上邻居建立过程比较
 | 点到点网络 | 广播网络
Hello报文 | P2P IIH | Level-1/Level-2 LAN IIH
Hello报文形式 | 单播 | 组播
Hello Timer | 10S | 10S，DIS是3.3S
有无DIS | 无 | 有
邻接关系数量 | 1个 | 多个

## Slide 21
OSI地址
IS-IS协议报文
IS-IS网络类型
LSDB的同步
拓扑计算与IP路由的生成
目录

## Slide 22: LSDB的同步－LSP与SNP报文
LSP用于描述链路状态信息
  Level-1 LSP仅在区域内传播
  Level-2 LSP在骨干网传播
SNP用于描述LSDB中LSP的摘要，并对邻居之间最新接收的LSP进行确认。
CSNP包括所有LSP的摘要信息
  广播网络中周期性发送
  点到点网络中，只在第一次发送
PSNP列举最近收到的一个或多个LSP的序号
  用于LSP的确认

## Slide 23: LSDB的同步－广播网络
RTA（DIS）
全部LSP
CSNP
PSNP（LSP_K）
LSP_K
LSP_L
CSNP（不包含LSP_L）
LSP_L
CSNP（包含LSP_L）
RTB
Notes: 广播网络周期发送LSP

## Slide 24: LSDB的同步－P2P网络
RTA
RTB
全部LSP
全部LSP
CSNP
PSNP（LSP_L）
LSP_L
LSP_K
LSP_K
PSNP（LSP_K）
CSNP

## Slide 25
OSI地址
IS-IS协议报文
IS-IS网络类型
LSDB的同步
拓扑计算与IP路由的生成
目录

## Slide 26: IS-IS的拓扑计算
PC
Area 1
Area 2
RTD
计算拓扑信息时，IS-IS与OSPF的区别
  Level-1和Level-2路由器分别构建了自己的LSDB
  目的地址是NET地址
  DIS到所有IS邻居的开销值为0
Cost=10
Cost=10
Cost=10
01.0000.0000.0001.00
01.0000.0000.0003.00
Cost=50
Cost=20
RTA
RTB
RTC

## Slide 27: IP路由的形成
PC
Area 1
Area 2
RTA
RTB
RTD
RTC
Cost=10
1.0.0.0/24
Cost=10
2.0.0.0/24
路由信息在LSP中以叶节点的形式传递
分别生成Level-1和Level-2路由
[RTC]display isis route 1
ISIS(1) IPv4 Level-1 Forwarding Table
IPV4 Destination IntCost ExtCost ExitInterface NextHop
1.0.0.0/24 20 NULL Eth1/1 2.1.1.1
2.0.0.0/24 20 NULL Eth1/1 2.1.1.1

## Slide 28
OSI地址格式
IS-IS协议报文包含了4类
IS-IS网络类型只有两种
LSDB同步和IP路由计算
本章总结