## Slide 1
H3C SR66系列路由器MPLS特性简介
ISSUE 1.0
日期：2015.4.30
杭州华三通信技术有限公司 版权所有，未经授权不得使用与传播

## Slide 2
理解MPLS基本概念
掌握SR66 MPLS新特性基本原理
掌握SR66 MPLS 新特性相关配置和维护
课程目标
学习完本课程，您应该能够了解：

## Slide 3
MPLS技术概述
SR66基于MPLS的VPN
SR66 MPLS流量工程
SR66 MPLS维护
目录

## Slide 4: MPLS技术概述
概念与基本原理
MPLS封装格式与标签
标签分配
标签转发
Notes: 此页用来描述该章的授课内容，方便老师授课。
这种形式适合于本章下面不再细分节的情况。
内容处将本章要讲解的主要内容列成简练的标题。
此页仅授课时使用，胶片＋注释不引用。

## Slide 5: Multi-Protocol Label Switching
Multi-Protocol：支持多种三层协议，如IP、IPv6、IPX、SNA等
Label Switching：给报文打上标签，以标签交换取代IP转发
在面向无连接的IP网络中提供面向连接的属性
面向无连接的控制平面
面向无连接的转发平面
IP
面向连接的控制平面
面向连接的转发平面
ATM
面向无连接的控制平面
面向连接的转发平面
MPLS

## Slide 6: MPLS优点
早期，IP与ATM特性更好地结合，提高转发速度
提供增值业务，同时不损害效率：
  VPN
  流量工程
  QOS

## Slide 7: MPLS域
LSR：Label Switch Router
LER：Label Edge Router
LSP：Label Switch Path
LSP：Label Switched Path
Ingress：LSP 入口节点
Egress：LSP的终结节点

## Slide 8: MPLS封装格式与标签
理论上，标记栈可以无限嵌套，从而提供无限的业务支持能力。这是MPLS技术最大的魅力所在

## Slide 9: LSP
LSP—Label Switch Path
转发等价类在MPLS域中所经过的路径，功能上同ATM、FR的虚电路相同，是从入口到出口的单向路径
LSP驱动方式
拓扑驱动：拓扑信息（路由）驱动LSP建立
逐跳方式和显示路由方式
流驱动：收到的报文驱动LSP建立
应用驱动：应用（如QoS）驱动LSP建立

## Slide 10: 标签分发协议
标签分发协议是MPLS的控制协议，相当于网络中的信令协议，其负责FEC的分类，标签的分配，LSP的建立和维护
Comware V5支持四种标签分发协议
  LDP Label Distribution Protocol
  CR-LDP Constraint-Based Routing using LDP
  BGP Border Gateway Protocol
  RSVP Resource Reservation Protocol
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 11: LSR
LSR-- Label Switch Router
标签交换路由器是MPLS网络中的基本单元。所有的LSR都支持MPLS协议。LSR由控制单元和转发单元组成
控制单元：标签分配，路由控制，标签转发表项的建立
转发单元：依据标签转发表对标签报文的转发

## Slide 12: LSP的建立

## Slide 13: LSP建立模式
标签分发模式：DoD vs DU
LSP控制模式：有序 vs 独立
标签保持方式：保守 vs 自由

## Slide 14: 标签分发模式
DoD
上游主动请求标签，下游响应

## Slide 15: 标签分发模式
DU
下游路由主动向上游触发发送标签映射

## Slide 16: LSP控制模式
有序
标签请求从入口一直发送到FEC的出口LSR，然后至下而上的返回标签映射消息，LSR只有在收到下游发送的标签映射消息后才会向上游发送标签映射消息

## Slide 17: LSP控制模式
独立
LSR收到上游发送的标签请求消息后，立即向上游发送标签映射消息，不依赖下游是否为该FEC分配标签

## Slide 18: 标签保持方式
保守模式
收到标签时，如果没有到对应FEC的路由，则不保留标签
自由模式
收到标签时，如果没有到对应FEC的路由，仍然保留标签，留待以后使用

## Slide 19: 标签分发常见组合
DoD + 有序 + 保守
比较容易控制标签的使用和LSP的建立
ATM/FR帧模式只能使用DoD方式
DU + 有序 +自由
浪费标签资源
会建立一些无用的LSP
分支处需要标签合并（merge）
LSP的建立迅速、可靠

## Slide 20: 标签空间
每平台标签空间
对于每个LSR采用一个标签空间
每接口标签空间
对于每个接口都各自采用一个标签空间
ATM/FR帧模式使用VC作为标签，只能使用接口标记空间,其他封装类型一般使用每平台标记空间

## Slide 21: 标签转发基础
FEC（Forwarding Equivalence Class）：将具有相同特性的报文导入到同一条LSP
NHLFE（Next Hop Label Forwarding Entry）：描述标记操作
  下一跳
  标记操作类型：push/pop/swap/null
  链路层封装类型等
FTN（FEC to NHLFE）：将FEC映射到NHLFE
ILM（Incoming Label Map）：将MPLS标签映射到NHLFE

## Slide 22: 控制平面与转发平面

## Slide 23: 标签转发
只在入口节点分析IP头，中间节点使用标签交换，效率高
QoS易于部署，效率高
LSR只需知道MPLS域内部路由，无需了解外部路由
LSP面向连接，流量工程易于实现

## Slide 24: 倒数第二跳弹出
PHP Penultimate Hop Popping 倒数第二跳弹出
分配标签为3，表示在倒数的第二跳上就弹出标签
在最后一跳，最外层的标签已经没有意义，因此可以在倒数第二跳将标签弹出，减少最后一跳的负担
如果只有一层标签，则最后一跳直接进行IP转发；否则，对内层标签做标签转发

## Slide 25: 标签栈与LSP隧道
报文在超过一层的LSP隧道中传送则会有多层标签，形成标签栈。
LSP (RT2-RT11-RT12-RT3)是 LSP (RT1-RT2-RT3-RT4)上RT2-RT3的隧道
按照“后进先出”处理标签栈

## Slide 26: MPLS TTL处理
把整个MPLS域看做一跳
IP TTL 减一
MPLS TTL＝255
MPLS TTL 减一
IP TTL 减一
入口LER
LSR
出口LER
把MPLS TTL计入IP TTL
IP TTL 减一
MPLS TTL＝IP TTL
MPLS TTL 减一
MPLS TTL 减一
IP TTL＝MPLS TTL
入口LER
LSR
出口LER

## Slide 27: MPLS MTU
MPLS MTU面临的困难
标签栈长度无法预测
特殊应用的报文头长度无法预测
LSP路径上链路MTU不同

## Slide 28: 问题
LSR上不同的FEC的出标签可以相同么？
Notes: 此处给出与本章目标紧密相连的主要问题，题目尽量出思考题或讨论题，引导学员思考，引出后面的讨论话题。
学员用书中的题目尽量是实际操作或答案明确的发散性不强的题目。
此页不出现在胶片＋注释中。

## Slide 29: 小结
LSR
LER
LSP
标签与标签栈
标签空间
FEC
NHLFE
FTN
ILM
TTL
路径MTU
Notes: 对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行总结
小结可以不仅限于一个章结束时使用，一段相对完整的内容讲授完就可以总结一下。
此页授课和胶片＋注释都要使用。

## Slide 30
MPSL技术概述
SR66基于MPLS的VPN
SR66 MPLS流量工程
SR66 MPLS维护
目录

## Slide 31: SR66基于MPLS的VPN
VPN作为MPLS的一个重要的应用，Comware V5支持多种VPN的应用。根据PE路由器是否参与VPN路由，分为MPLS L3VPN(MPLS/BGP VPN)和MPLS L2VPN。
MPLS L3VPN(MPLS/BGP VPN)
利用BGP传播VPN私网路由，利用MPLS网络转发业务数据流
MPLS L2VPN
在MPLS网络中透明的传输用户的二层数据

## Slide 32: MPLS L3VPN模型
MPLS L3VPN 网络拓扑

## Slide 33: MPLS L3VPN模型
MPLS L3VPN模型由CE，PE和P设备组成
CE(Customer Edge)设备
用户网络边缘设备，有接口与服务提供商相连，CE可以是一台路由器、交换机或者PC，它感知不到VPN的存在，不需要支持MPLS
P(Provider)路由器
服务提供商MPLS网络中的设备，只需要具备基本的MPLS转发能力
PE(Provider Edge)路由器
服务提供商边缘网络设备，与用户CE直接相连，对VPN的所有处理都发生在PE上

## Slide 34: MPLS L3VPN路由发布

## Slide 35: MPLS L3VPN路由发布
CE-PE
通过IGP/EBGP交互路由，PE连接CE的接口要进行VRF绑定，用来标志该接口属于哪个VRF
PE-PE
通过MP-BGP交互携带内层标签的私网路由， P不保存任何有关VRF的信息

## Slide 36: MPLS L3VPN报文转发
1
C
E
site
VP
N
2
VP
N
2
site
Provider MPLS
Backbone
Provider MPLS
Backbone
P
P
P
P
PE
PE
PE
PE
C
E
C
E
VP
N
1
VP
N
1
site
1
site
1
IGP
/
EBGP
IGP
/
EBGP
LSP
MP
-
BGP
IP
IP
200
1036
IP
200
1037
IP
200
IP

## Slide 37: MPLS L3VPN跨域VPN
ASBR之间使用子接口管理VPN路由(VRF2VRF)
ASBR之间使用MP-EBGP发布带标签的VPN-IPV4路由
PE间通过Multi-hop MP-EBGP发布带标签的VPN-IPV4路由

## Slide 38: 跨域VPN(VRF2VRF)
作为ASBR的PE之间通过多个子接口相连，两个PE都把对方作为自己的CE设备对待，使用传统的EBGP方式向对端发布IPv4路由
Notes: 报文在AS内部作为VPN报文，采用两层标签转发方式；在ASBR之间则采用普通IP转发方式。
缺点是可扩展性差：作为ASBR的PE需要管理所有VPN路由，为每个VPN创建VPN实例。这将导致PE上的VPN-IPv4路由数量过于庞大。并且，为每个VPN单独创建子接口也提高了对PE设备的要求。

## Slide 39: 跨域VPN(逐跳MP-EBGP )
两个ASBR通过MP-EBGP交换它们从各自AS的PE路由器接收的标签VPN-IPv4路由

## Slide 40: 跨域VPN(Multi-hop MP-EBGP )
两个PE通过MP-EBGP向对端AS内的PE路由器发布标签VPN-IPv4路由
Notes: ASBR上不保存VPN-IPv4路由，相互之间也不通告VPN-IPv4路由。
ASBR保存AS内PE的带标签的IPv4路由，并通告给其它AS的对等体。另一个自治系统中的ASBR也通告带标签的IPv4路由。这样，在入口PE和出口PE之间建立起一条LSP

## Slide 41: 运营商的运营商
运营商的运营商 Carrier’s Carrier
BGP/MPLS VPN服务提供商的用户可能也是一个服务提供商。这种情况下，前者称为提供商运营商（Provider Carrier）或一级运营商（First Carrier），后者称为客户运营商（Customer Carrier）或二级运营商（Second Carrier）。这种组网模型称为运营商的运营商（Carriers’carriers），低级别的SP作为更高级别SP的CE
为保持良好的可扩展性，一级运营商并不引入二级运营商的外部路由，只引入为不同站点的二级运营商交换报文的路由。二级运营商维护的外部路由通过在相关二级运营商路由器间建立BGP会话交换。这可以大大减少一级运营商网络中需要维护的路由数量

## Slide 42: 运营商的运营商
二级运营商只是普通ISP，不提供MPLS/BGP VPN业务
二级运营商的外部路由不能引入给一级运营商

## Slide 43: 运营商的运营商
二级运营商也提供MPLS/BGP VPN业务

## Slide 44: HUB&SPOKEN
建立中心访问控制设备，所有的VPN之间的访问都通过中心访问控制设备
Hub-PE能够接收所有Spoke-PE发布的VPN-IPv4路由；
Hub-PE发布的VPN-IPv4路由能够为所有Spoke-PE接收；
Hub-PE将从Spoke-PE学到的路由发布给其他Spoke-PE
任意Spoke-PE的Import Target属性不与其它Spoke-PE的Export Target属性相同

## Slide 45: HUB&SPOKEN

## Slide 46: HoPE
BGP/MPLS VPN是一种平面模型 ，网络中所有的PE性能都要求一样，接入接口数量大，内存、处理能力要求高。而典型的网络是分层的，设备性能需求不同
提出分层概念的Hierarchy of VPN，将PE的功能分布到多个PE设备上，多个PE承担不同的角色，并形成层次结构，共同完成一个PE的功能
UPE--Underlayer PE (User-end PE )
直接连结用户的设备
SPE--Superstratum PE (Sevice Provider-end PE )
连结UPE并位于网络内部的设备

## Slide 47: HoPE

## Slide 48: HoPE
UPE主要完成用户接入功能。UPE维护其直接相连的VPN Site的路由，但不维护VPN中其它远程Site的路由或仅维护它们的聚合路由
SPE主要完成VPN路由的管理和发布。SPE维护其通过UPE连接的VPN所有路由，包括本地和远程Site的路由，但SPE不发布远程Site的路由给UPE，只发布VPN实例的缺省路由（或聚合路由）给UPE，并携带标签

## Slide 49: HoPE扩展
HoPE支持分层式PE的嵌套
  一个分层式PE可以作为UPE，同另一个SPE组成新的分层式PE
  一个分层式PE可以作为SPE，同多个UPE组成新的分层式PE
  以上这种嵌套可以多次进行 ，理论上可以将VPN无限扩展与延伸

## Slide 50: HoPE扩展

## Slide 51: MPLS L2VPN
MPLS L2VPN
提供基于MPLS（Multiprotocol Label Switching，多协议标签交换）网络的二层VPN服务，使运营商可以在统一的MPLS网络上提供基于不同介质的二层VPN，包括ATM、FR、VLAN、Ethernet、PPP等。同时，MPLS网络仍可以提供传统IP、MPLS L3VPN、流量工程和QoS等服务
MPLS L2VPN分为 VLL方式和VPLS方式
VLL– Virtual Lease Link，虚拟租用链路
VPLS--Virtual Private LAN Service，虚拟专用局域网服务

## Slide 52: MPLS L2VPN
MPLS L2VPN典型拓扑

## Slide 53: MPLS L2VPN标签栈
L2 PDU是链路层报文，PDU即Protocol Data Unit
T是Tunnel标签；V是VC标签；T’表示转发过程中外层标签被替换

## Slide 54: MPLS L2VPN VLL
VLL方式当于将CE用直连网线连接起来
一个CE要与N个CE相连，就要用N个接口或VLAN

## Slide 55: MPLS L2VPN VLL—Martini方式
以LDP为信令传递二层可达信息（VC FEC）和VC Label
以VC-ID标志每个连接
点到点连接

## Slide 56: MPLS L2VPN VLL—Kompella方式
以MP-BGP为信令传播二层可达信息和VC Label
以CE-ID标志每个CE
配置简单 - 自动拓扑发现，适用于全连接网络
可扩展性强 - 添加站点只需修改一个PE的配置
摆脱二层限制 - IP Interworking

## Slide 57: MPLS L2VPN VLL—静态配置VC标签
CCC（Circuit Cross Connect，电路交叉连接）
SVC（Static Virtual Circuit，静态虚拟电路）

## Slide 58: MPLS L2VPN VPLS
VPLS方式把整个MPLS网络看作一个LAN switch，在PE上
进行MAC地址学习
每个CE只需要一个接口/VLAN就可以接入VPN

## Slide 59: 问题
L2VPN和L3VPN的区别在什么地方
VPLS和VLL方式的区别
Notes: 此处给出与本章目标紧密相连的主要问题，题目尽量出思考题或讨论题，引导学员思考，引出后面的讨论话题。
学员用书中的题目尽量是实际操作或答案明确的发散性不强的题目。
此页不出现在胶片＋注释中。

## Slide 60: 小结
MPLS L3VPN
  通过MP-BGP传递私网VPN-IPV4路由，通过MPLS网络转发。
  跨域VPN的三种方式
  HoPE
MPLS L2VPN
  VLL方式
  VPLS方式
Notes: 对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行总结
小结可以不仅限于一个章结束时使用，一段相对完整的内容讲授完就可以总结一下。
此页授课和胶片＋注释都要使用。

## Slide 61
MPSL技术概述
SR66基于MPLS的VPN
SR66 MPLS流量工程
SR66 MPLS维护
目录

## Slide 62: 流量工程定义
TE的定义
什么是流量工程（TE）呢？简而言之，就是对流量进行管理、控制，是将用户的业务数据流映射到物理拓扑/链路上的一项任务
不仅仅是一项技术或特性的实现，而是要由一系列技术一起配合来完成
TE的特点

## Slide 63: 流量工程提出－传统SPF缺陷
R2
R3
R1
IP 路由: 基于destination的最小cost值路径
没有流量经过的可选备用路径
从 R2 到 R3 的流量路径
从 R1 到 R3 的流量路径
50M
60M
100M
100M

## Slide 64: 旁路流量
解决之道：建立显式路径旁路流量
100M
100M

## Slide 65: MPLS流量工程
流量工程的组成部分
  信息收集 收集网络拓扑、链路带宽、链路约束信息建立TEDB，为路径计算提供依据
  路径计算 根据需要建立的CR-LSP条件，计算出满足条件的标签转发路径
  路径建立 通过标签分配协议建立CR-LSP
  流量转发 将流量应用到建立的TE隧道上
  优化/应用 TE隧道的特性与应用
  设计及部署 战略部署、战术部署

## Slide 66: 信息发布
收集网络拓扑信息，包括各链路的约束信息、带宽使用状况等，形成流量工程数据库（TEDB），以供约束路由计算使用
OSPF-TE
通过扩展OSPF协议， 扩展LSA类型为10的报文来承载TE所需要的信息
ISIS-TE
通过扩展类型为22的TLV来承载TE所需要的信息

## Slide 67: 链路带宽
链路带宽现在产品实现的是俄罗斯模型
BC1和BC0是包含关系,当链路的BC1的带宽没有被使用的情况下可以拿给BC0使用
比如如果在链路中如此配置:
mpls te max-reservable-bandwidth bc0 200 bc1 100
那么链路实际预留最大带宽为200k,其中100k可以拿给BC1使用,如果BC1不用,那么BC0可以全拿过来用掉
BC1
BC0

## Slide 68: 带宽预留
在链路模式下:
mpls te max-link-bandwidth 100 (默认为BC0带宽)
mpls te max-reservable-bandwidth 100
其中注意link 带宽不能小于reservable带宽
在tunnel模式下:
Int tun 1/0/0
Mpls te band 100
Mpls te commit
如上述配置则说明此链路预留了100k的bc0带宽.
隧道需要申请100k的bc0的带宽

## Slide 69: TE Metric
链路metric可以采用传统的igp metric，也可以采用te metric。缺省采用igp metric
可以针对某条隧道指明采用哪种metric进行计算
通过将TE metric设置为链路时延，从而可以满足VoIP等的需要

## Slide 70: 链路颜色
链路颜色可以看作是一种管理属性，在接口下配置
可以用32BIT表示链路颜色
隧道亲和性属性可以看作是对隧道所经过链路颜色的要求集

## Slide 71: 链路颜色
SR66的实现
{link administrative group&&mask}∩{Affinity&&mask }= link administrative group&&mask
语言描述就是:
link administrative group&mask为1的bits为如果Affinity&mask 也为1则认为颜色符合,否则不符合
Cisco的实现是
{link administrative group&mask}={Affinity&mask}则认为颜色符合,否则不符合

## Slide 72: SR66配置相关命令
OSPF-TE配置命令
ospf 65500
opaque-capability enable 使能OSPF的Opaque能力 area 0.0.0.1
network 10.1.1.1 0.0.0.0
network 10.1.14.0 0.0.0.255
network 10.1.12.0 0.0.0.255
mpls-te enable 使能OSPF area的TE能力

## Slide 73: SR66配置相关命令
ISIS-TE配置命令
isis 65500
is-level level-1
cost-style wide wide-compatible/compatible也可以，
指定修改cost-style类型，使能扩展TLV能力
network-entity 11.0000.0000.0001.00
traffic-eng level-1 使能TE能力

## Slide 74: 信息收集相关命令
察看命令
dis isis traffic-eng advertisements/link/network/sub-tlvs
dis mpls te cspf tedb all
dis mpls te cspf tedb node/interface/network-lsp/area
调试命令
debugging ospf mpls-te
debugging isis traffic-eng advertisement
debugging isis traffic-eng event

## Slide 75: 路径计算
根据TEDB信息，计算带约束的最佳路由
路由计算中，考虑如下约束条件：
带宽、 优先级、 颜色、 部分明确路由、 禁止路径
MPLS TE对于路径的计算是通过对SPF算法进行扩展来实现的，我们称为CSPF（Constraint SPF）算法；还有一种静态明确指定的方法，包括严格（Strict）和疏松（Loose）以及混合方式
计算的依据是什么呢？
通过什么算法进行呢？

## Slide 76: 显示路经
通过明确指定一条路径（Explicit-Path）供建立MPLS TE的Tunnel使用。有三种方式：
严格（Strict）方式
严格显示路径，就是下一跳与前一跳必须直接相连。通过严格显示路径，可以最精确地控制LSP所经过的路径
疏松（Loose）方式
松散方式可以指定路径上必须经过那些节点，但是该节点和前一跳之间可以有其他路由器
混合（Strict + Loose ）方式
严格方式与松散方式可以混合使用
除了能够指定松散/严格属性，用户还可以在入口节点指定显式路径经过哪些节点，不经过哪些节点通过CSPF计算出路径上的资源是否满足TE Tunnel的需求

## Slide 77: 显示路径配置
配置命令
explicit-path <pathname>
add hop x.x.x.x include/exclude [loose/strict] [after/before x.x.x.x]
显示命令
display explicit-path

## Slide 78: 路径计算
多于一条路径满足条件（带宽、着色等）的情况
  首先找最小IGP cost的路径
  如果没有选出，选择最大的最小可用带宽的路径
  （比较剩余可用带宽和最大可预留带宽的比率）
  如果还没有选出，再选择最小跳数的路径
  最后随机一条

## Slide 79: 路径计算

## Slide 80: 路径计算

## Slide 81: 路径计算

## Slide 82: 路径计算

## Slide 83: 路径计算

## Slide 84: 路径计算
计算出一条从源节点（headend）到目的节点（tailend）的一条物理路径。通过标签分发协议按照计算出来的路径逐跳创建一条CR-LSP
计算的结果是什么呢？

## Slide 85: 路径计算相关命令
配置命令
mpls te cspf
mpls te timer failed-link <seconds>
显示命令
display mpls te cspf tedb all
display mpls te cspf tedb node/interface/network-lsp/area
调试命令
debugging mpls te cspf all
debugging mpls te cspf computation/errors/events/tedb

## Slide 86: 路径建立
路径建立采用的标签分发协议： 动态协议采用CR-LDP、RSVP-TE、 逐跳配置静态CR-LSP
头节点触发，采用DOD+有序+保守方式

## Slide 87: 路径建立 RSVP-TE
RSVP resource reservation protocol
RSVP协议原始作为端到端的资源预留，提供QoS保证
RSVP是控制协议而不是数据传输协议或路由协议，仅用于路径建立。
RSVP协议依赖于单播或组播路由协议的路由

## Slide 88: RSVP协议
Ingress发起建立连接
“软”状态：path和reservation状态动态刷新，在整个RSVP session建立的生命周期中可以改变
Path消息从上游向下游刷新
Resv消息从下游向上游刷新

## Slide 89: RSVP消息类型
PathTear消息：此消息产生后马上向下游发送，并立即删除沿途节点的路径状态和相关的预留状态
ResvTear消息：此消息产生后马上向上游发送，并立即删除沿途节点的预留状态
PathErr信息：处理Path消息发生错误时发送给数据流发送者
ResvErr消息：处理Resv消息发生错误时发送给数据流接收者
ResvConf消息：由数据流的发送者发给接收者，确认资源预留成功

## Slide 90: RSVP刷新过程
稳定状态下，各个路由器周期扫描自己的Path state和Resv state 并向相邻的节点发送Path/Resv消息，根据接收到的Path/Rest消息刷新自己的Path/Resv state

## Slide 91: 消息刷新机制
LSP的维持建立是通过软状态的刷新来维持的
每经过一个刷新时间间隔R，RSVP路由器就会扫描其Path和Resv 状态中存储的数据，生成Path/Resv 消息传递给相邻的路由器
在刷新超时周期内，如果RSVP路由器没有接收到相应的Path/Resv消息，那么就会将对应的Path/Resv 状态删除
默认刷新时间为30s

## Slide 92: RSVP相关配置
MPLS视图下和接口视图下配置
mpls te
mpls rsvp-te
隧道接口下
interface tunnel 1/0/0
tunnel-protocol mpls te 隧道口封装为TE隧道，默认为RSVP-TE

## Slide 93: Hello message
Hello消息用于维护相邻接点的有效性，快速的监测节点失效
hello 消息
hello request消息
hello ack消息
默认3s刷新时间
默认12s失效检测时间

## Slide 94: Hello 扩展配置
MPLS视图和接口视图
mpls rsvp-te hello
mpls rsvp-te timer hello

## Slide 95: 路径建立 – RSVP-TE
入口LSR
出口LSR
Path Message
SESSION
LABEL_REQUEST
ERO
RRO
SESSION ATTRIBUTE
SESSION
LABEL
STYLE
RRO
Resv Message
LSP Tunnel建立

## Slide 96: 路径建立 – RSVP-TE
“LSP Tunnel”就是通过一条LSP遵循标签以Hop- by-Hop的方式进行流量转发
某些应用需要在源和目的之间使用多条LSP tunnels（比如重路由），这样的多个LSP tunnels我们称为traffic engineered tunnel (TE tunnel)
在SESSION对象中的tunnel ID唯一标识一条TE tunnel；
在SENDER_TEMPLATE 和 FILTER_SPEC 对象中的LSP ID + tunnel ID唯一标识一条LSP tunnel
LSP Tunnel与TE Tunnel
LSP Tunnel与TE Tunnel的区别

## Slide 97: 资源预留风格
Fixed Filter (FF)
Make-Before-Break
独享带宽
Wildcard Filter (WF)
共享带宽
Shared Explicit (SE)
不支持ERO
共享带宽
支持ERO
独立标签
共享一个标签
支持ERO
根据情况建立标签
Path中没有ERO或者ERO相同，共享一个标签；独立标签
三种资源预留类型

## Slide 98: 重路由/重优化
出现一个更优的路径（重优化）
路径中间节点（链路）故障
故障恢复，切换回原来的路径
在进行重路由过程中，最关心的就是如何减少流量的丢失
这种平滑切换需要在旧的LSP失效之前建立一条新的LSP，这个概念也被称作"make-before-break"
重路由/重优化概念的提出
Make-Before-Break

## Slide 99: Make-Before-Break
资源竞争问题
LSP_TUNNEL SESSION 对象使用SE预留方式
“make-before-break”过程中，当前LSP和新建立LSP会对共同经过的链路产生竞争关系，从而会导致新的LSP因资源不足而无法建立
问题的解决

## Slide 100: 重路由/重优化过程
RSVP-TE在重路由/重优化中的原理
  在重路由/重优化的操作中，TE tunnel的入节点对于RSVP SESSION需要作为两个不同的发送节点，通过包含在SENDER_TEMPLATE 和 FILTER_SPEC 对象中的“LSP ID”来完成
  为了使重路由生效，入口节点使用了一个新的LSP ID 并且生成了一个新的SENDER_TEMPLATE，然后创建一个新的ERO来定义新的路径
  入口节点使用原来的SESSION对象、新的SENDER_TEMPLATE和ERO来发送一个新的Path消息；但是仍然使用旧的LSP转发流量，使用旧的Path消息进行刷新
  在与旧的LSP的共同链路上，新的Path消息被看作一个普通的新的LSP Tunnel建立消息。在共同的链路上，共享的SESSION 对象和SE预留类型允许新的LSP共享使用旧的LSP资源正常建立，当入口节点收到了一个新的LSP的Resv 消息，就可以将流量迅速切换过去，同时切断旧的LSP

## Slide 101: 重路由/重优化过程
RSVP-TE在增加带宽中的原理
为了使增加带宽生效，一个新的Path消息携带新的LSP_ID被使用去尝试预留一个大的带宽，即使失败，当前的LSP_ID继续刷新也会保证不会导致流量丢失

## Slide 102: CR-LDP
CR-LDP
对标准LDP进行扩展，实现和RSVP-TE同样的功能。扩展的CR-LDP为了支持约束路由LSP（CR-LSP），所沿袭的LDP机制有：
  使用基本的或者扩展的Discovery机制
  在downstream方向使用Dod（downstream on demand）模式的Label Request消息
  在downstream方向使用有序（ordered control）的 Label Request消息
  使用通知消息（Notification Message）
  使用撤销（Withdraw）和释放（Release）消息
  使用环路检测机制（Loop Detection）（在CR-LSP的Loosely路由部分）

## Slide 103: CR-LDP扩展
CR-LDP扩展
  Label Request消息中增加一个或者多个CR-TLVs， 例如ER-TLV
  一个LSR通过Label Request消息中的一个或者多个CR-TLVs进行有序（ordered control）的推断
  定义了许多新的状态码来表示在建立路径过程中的错误通告。在CR-TLVs中，所有这些新的状态码的“F” 位必须被置位

## Slide 104: 优先级与抢占
优先级
对于setup 和 holding 优先级的分配可以根据一个网络的流量策略决定
Setup 和Holding 优先级取值范围是从0到7，0表示最重要，也就是最高的优先级；7表示最不重要，也就是最低优先级。缺省优先级可以根据不同的实现来定义，我们公司的缺省为7
抢占 Preemption
一条CR-LSP的Setup优先级不能高于它的holding 优先级，因为有可能会抢占同样级别的其他LSP，也会被同样级别的其他LSP抢占
Notes: 想一下：有一条Setup和Holding优先级为5 6的已经建立的cr-lsp，新建一条Setup和Holding优先级为5 6的cr-lsp，如果资源不足会发生什么？

## Slide 105: 优先级配置
tunnel视图下:
Interface tunnel 1/0/0
mpls te priority 0-7 0-7
mpls te commit
前一个是建立优先级,后一个是保持优先级
当tunnel1的建立优先级比tunnel2的保持优先级大的时候,tunnel1就有权利在链路带宽资源不足的情况下抢占tunnel2的带宽资源

## Slide 106: 流量转发
流量是如何通过TE Tunnel进行转发的呢？可以有五种方式进行流量的转发，分别是
  静态路由指定
  策略路由指定（PBR）
  自动路由（IGP AutoRoute/Shortcut）
  转发邻接(Forwarding adjacency)

## Slide 107: 流量转发
使用静态路由
  配置静态路由指向出接口为隧道接口
  ip route-static 5.5.5.0 24 Tunnel0 preference 5

## Slide 108: 流量转发
策略路由（Policy-Based routing PBR）
使用基于策略的路由，同样可以将流量指定沿特定的接口转发
  acl number 3000
  rule 0 permit ip source 1.1.1.0 0.0.0.255 destination 5.5.5.0 0.0.0.255
  policy-based-route traffic-1-to-5 permit node 10
  if-match acl 3000
  apply interface Tunnel 0
  interface Ethernet0/0/1
  ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
  ip policy-based-route traffic-1-to-5

## Slide 109: 流量转发
自动路由和转发邻接
  自动路由发布，有IGP Shortcut和Forwarding Ajacency两个特性，这两个特性的原理都是使TE Tunnel接口参与路由SPF计算
  对于在TE Tunnel的Headend端，TE Tunnel可以看作他的直连接口，配置合适的Metric，使TE Tunnel远端（TE Tailend后面的网络）在路由表中的表现为通过TE Tunnel进行发布，也就是说使用CR-LSP作为出接口
  在这种应用中，CR-LSP被看做点到点链路

## Slide 110: IGP Shortcut配置
IGP Short-cut功能是将CRLSP隧道看作一个直接与目的地址相连的逻辑接口，计算该LSP隧道入口路由器到IGP路由OSPF、ISIS都可以支持这种基于单个路由器的配置转发邻居的功能
Tunnel配置: ospf配置:
在tunnel模式下: ospf
Interface tunnel 1/0/0 enable traffic-adjustment
Ip add 1.1.1.1 32
Mpls te igp shortcut ospf
Mpls te commit

## Slide 111: Forwarding Ajacency配置
IGP Short-cut功能是基于单个路由器的，只有入口路由器才可以利用该LSP作为隧道，用在IGP计算中。配置转发邻居功能可以使CRLSP隧道参与到其他路由器的路由计算中，该隧道被看作是其入口路由器和目的地址直接相连的一个逻辑接口。配置转发邻居后tunnel将作为一条链路加入路由计算
Tunnel的配置: ospf配置:
Int tun 1/0/0 ospf
Ip add 1.1.1.1 32 enable traffic-adjustment advertise
Mpls te igp advertise ospf
Mpls te commit
特别注意,advertise方式需要双向建立tunnel才行

## Slide 112: 流量转发
IGP Shortcut和Forwarding Ajacency的区别
  在IGP Shortcut应用中，使能此特性的路由器使用CR-LSP作为出接口，但它不将这条链路发布给邻居路由器，因此，其他路由器的路由表中根本没有这条路由信息存在，当然也不能使用了。
  如果配置了Forwarding Ajacency，则使能此特性的路由器在使用CR-LSP作为出接口的同时，也将这条CR-LSP作为一条普通的LSA/LSP发布给邻居路由器，因此，其他路由器收到后存放在路由表中，也能够使用此CR-LSP。

## Slide 113: 优化与应用
LSP路径保护
FRR（Fast ReRoute)
自动带宽调整AutoBandwidth
重优化Reoptimization

## Slide 114: LSP路径保护
LSP路径保护
路径保护就是建立一条和现有的LSP并行存在的额外的LSP（standby LSP）来实现，这条额外的LSP只会在被保护的LSP发生失效的情况下才使用。comwareV5支持2种路径保护
冗余热备份
主CR-LSP建立成功后立刻创建备份CRL-SP。当主CR-LSP失败消息传到入口路由器后，流量会切换到热备份隧道LSP。当主CR-LSP恢复后，将流量切换回去
普通备份
主CR-LSP失效后创建备份CR-LSP，采用Make-Befor-Break方式

## Slide 115: Fast ReRoute
Fast ReRoute（FRR）
Fast ReRoute快速重路是一种局部保护机制。提供了MPLS TE中用于链路保护和节点保护的能力。 FRR的最终目的就是利用Bypass隧道绕过失败的链路或者节点从而达到保护主路径的功能
要求快速恢复的时间为小于50毫秒

## Slide 116: Fast ReRoute
链路保护
  主tunnel：RTA---RTB---RTD---RTE
  保护tunnel：RTB---RTC---RTD
  保护链路为RTB到RTD的直连链路

## Slide 117: Fast ReRoute
节点保护
  主隧道：RTA---RTB---RTD---RTE---RTF
  备份隧道：RTB---RTC---RTE
  保护节点为RTD路由器

## Slide 118: Fast ReRoute
当RT3失效，主LSP上的转发流量通过tunnel2转发绕过RT3，到达RT4后继续延主LSP的标签转发
一旦主链路恢复正常，切换回主隧道进行报文转发

## Slide 119: Fast ReRoute
IP 故障恢复
事件 | 时间
Link Failure 检测 | usec–msec
Failure传播 + SPF计算 | 几百msecs 缺省5-10秒
本地表项路由表/转发表更新 | <100ms
总计: | ~500ms–10sec

## Slide 120: Fast ReRoute
FRR 故障恢复
FRR是一种本地决定，不需要在网络中进行传播
事件 | 时间
Link Failure 检测 | usec–msec
Failure传播 + SPF计算 | 0
本地表项路由表/转发表更新 | <100ms
总计: | <100ms (通常 <50ms, <10ms 的情况也有)

## Slide 121: 自动带宽调整
在一个TE Tunnel的接口进行流量转发速率的观察，阶段性的自动调整TE Tunnel接口带宽的大小以更好的进行流量的转发

## Slide 122: 重优化--Reoptimization
TE Tunnel已经建立了，由于某些原因（IGP的调整、链路的增减等），出现了一条更优的路径。这种情况下，Headend节点路由器将CR-LSP切换到这条更优路径上的机制就称为重优化。目的就是优化CR-LSP，以达到优化网络资源的目的
静态方式：
手动Reoptimization
动态方式：
阶段性自动执行Reoptimization（主动）

## Slide 123: 设计及部署
Full mesh (战略性设计)
  在一个层次的路由器之间建立全网TE tunnels
  典型的点到点，可以在小型网络的所有的PE之间建立
  O(N^2)条Tunnels/LSPs
As-needed (战术性设计)
  根据临时的网络拥塞情况建立一条TE tunnel
  需要实时的观察tunnels的使用情况

## Slide 124: 设计及部署
Full mesh (战略性设计)
Router A
Router B
Router D
Router E
Router C

## Slide 125: 设计及部署
Full mesh需要
  如果有N台路由器，则建立N*(N-1)条tunnels
  路由协议不能通过TE tunnels运行，不同于ATM/FR的full mesh！
  Tunnels 都是单方向的，可以在两个路由器之间不同方向的TE tunnel上设置不同的预留带宽

## Slide 126: 设计及部署
战略性 vs. 战术性
  两种方法目前都有应用，并且都会存在下去
  战略性部署意味着网络中总是存在TE Tunnels，并且有很多
  需要管理很多的接口及维护TE Tunnels相关信息
  战术性部署意味着只有需要的时候才建立tunnel
  不需要的时候可以删除tunnels，不需要长期维护

## Slide 127
MPSL技术概述
SR66基于MPLS的VPN
SR66 MPLS流量工程
SR66 MPLS维护
目录

## Slide 128: MPLS维护
LSP Ping / tracert
对于MPLS网络中，实现类似IP Ping/Tracert命令来检查LSP的连通性和确定网络中LSP的故障点
MPLS OAM
为MPLS用户层单独提供一种检测机制，独立于其他网络层并为用户提供LSP的状态信息，为网络管理以及维护人员提供丰富的LSP诊断接口，为网络性能测量以及用户计费提供依据；MPLS PS作为一种保护机制为LSP提供全程保护，可以保证在LSP连接失效、中断的情况下重新获得网络资源

## Slide 129: LSP Ping / tracert
同IP Ping/Tracert类似基于echo request和echo reply方式
并不使用ICMP协议，采用UDP报文实现，echo request 的目的端口号为3503
目的地址填写127/8的地址作为IP的目的地

## Slide 130: LSP Ping / tracert
LSP连通情况下的处理流程

## Slide 131: LSP Ping / tracert
在Ingress上，先查找这条LSP是否存在，不存在，直接返回错误信息，停止ping
构造UDP的MPLS Echo Request报文，在IP头填入127/8的地址作为IP的目的地， 查找相应的LSP（对于TE的LSP，我们可以指定从tunnel接口发送，从而找到相应的CR-LSP），压入LSP的标签
在中间节点，和普通的MPLS数据报文转发流程一致，MPLS Echo Request报文得到转发。
MPLS Echo Request报文到达LSP的Egress，经过检查后，返回正确的应答消息

## Slide 132: LSP Ping / tracert
LSP出现连通性故障或LSP建立问题

## Slide 133: LSP Ping / tracert
在Ingress上，先查找这条LSP是否存在，不存在，直接返回错误信息，停止ping
构造UDP的MPLS Echo Request报文，在IP头填入127/8的地址作为IP的目的地， 查找相应的LSP（对于TE的LSP，我们可以指定从tunnel接口发送，从而找到相应的CR-LSP），压入LSP的标签
MPLS转发失败，则此MPLS Echo报文会上报，经过处理后，返回应答消息（带有错误码）

## Slide 134: LSP Ping / tracert
LSP Tracert处理
同LSP Ping类似，每次TTL超时后，通过MPLS echo reply将下游接口地址、出标签 等信息携带回Ingress。最终获取整个标签转发路径上的转发信息

## Slide 135: MPLS OAM
MPLS OAM—MPLS Operation, Administration and Maintenance
为了在MPLS的用户平面能确定LSP的连通性，并且可以衡量网络的利用率以及度量网络的性能，在MPLS层提供一个完全不依赖于任何客户层或物理层的OAM机制。
有效地检测、确认并定位出源于MPLS层网络内部的缺陷
报告缺陷的存在，并对缺陷做出相应的处理
在故障出现的时候，能够提供保护倒换的触发机制

## Slide 136: MPLS OAM
MPLS OAM
按需和持续地（周期性）校验LSP的连通性来确定被监视的LSP不存在缺陷
检测缺陷、诊断缺陷、定位缺陷，通知网管系统并对该类缺陷采取适当的纠正措施
MPLS PS（保护倒换）
通过保护倒换做到最短的业务中断、最短的修复时间、最少的资源消耗

## Slide 137: MPLS OAM基本概念
CV(Connectivity Verification) Packet
FDD(Fast Failure Defection) Packet
BDI(Backward Defect Indication)
FDI(Forward Defect Indication)
TTSI(Trail Termination Source Identifier)
SF(Signal Fail)
PS(Protection Switching)
PSL(Path Switch LSR)
PML(Path Merge LSR)
Far-end/near-end

## Slide 138: MPLS OAM
1:1保护

## Slide 139: MPLS OAM
OAM报文
OAM用一个特定标签14，称为OAM Alert Label，所以在同一lsp上传送的OAM报文比用户报文多一层标签
OAM payload
  OAM Function Type：CV、FDI、BDI
  OAM Function Type Data
  BIP16 error检测码
Stack编码
EXP设全0，S设1，TTL设1

## Slide 140: MPLS OAM
Defect检测
  Ingress周期向egress发送CV/FDD报文
  Egress以3倍发送周期滑窗监测CV/FDD报文，检测lsp defect
后向通告
  Egress检测到defect后，周期向ingress发送BDI报文通告defect
保护倒换
  Ingress收到BDI报文后，知道工作lsp发生defect，若配置了保护lsp且保护lsp正常，则触发保护倒换
  为了配合server层的保护倒换或防抖，通常在倒换前启动hold-off定时器，定时器超时时，若倒换触发条件仍满足，则触发倒换

## Slide 141: MPLS OAM
反向倒换
  当发生defect的工作lsp恢复正常后，egress停止BDI报文的发送，ingress在3倍发送周期滑窗内收不到BDI报文，则认为工作lsp已恢复正常，触发从保护lsp revertive到工作lsp
  通常在倒换前等待一定时间确认工作LSP稳定恢复

## Slide 142: 首包触发与自适应
首包触发
  为了区分链路故障和源宿配置不一致情况
  Egress首次收到CV/FDD报文触发状态机运行
  触发前认为3s内未收到CV/FDD报文则上报失配告警（ingress未使能OAM功能或链路故障），请求网管查询状态
自适应
  为了防止源宿配置CV/FDD类型或刷新频率不一致造成OAM检测功能失效
  以Egress首次收到的CV/FDD报文作为后续报文校验的依据
  Ingress停止OAM功能时，发送FDI报文(携带自动协议信息)通知egress，egress恢复到初始状态

## Slide 143: MPLS OAM
Near End Defect状态entry条件：
  dLOCV(Loss of Connectivity Verification)
在观察时间内收不到CV包
  dTTSI_Mismatch
在观察时间内只收到携带错误TTSI值的CV包
  dTTSI_Mismerge
在观察时间内既收到携带正确TTSI值的CV包，又收到携带错误
TTSI值的CV包
  dExcess
在观察时间内收到的CV包总数超过正常速率发送所应收包数（>=5）
  dUnknown
收到OAM包和配置不符

## Slide 144: MPLS OAM
Near End Defect Free状态entry条件：
  在观察时间内收到2~4个携带正确TTSI值的CV包
  在观察时间内没收到携带错误TTSI值的CV包
观察时间：3倍的发送间隔
CV包：1s发送间隔
FFD包：固定可配(10,20,50,100,200,500ms)

## Slide 145: MPLS OAM
Far End Defect状态entry条件：
  收到第一个BDI包
Far End Defect Free状态entry条件：
  在观察时间内未收到BDI包
观察时间：3倍的发送间隔
BDI包：1s发送间隔

## Slide 146: PS触发条件
操作命令（优先级从高到低）
  Clear
  LoP(Lockout of Protection)
  固定在工作lsp，不允许换到保护lsp
  FS(Forced Switch)
  除非先前有优先级更高的命令，否则换到保护lsp
  MS(Manual Switch)
  除非先前有同等级别或优先级更高的命令，否则进行倒换

## Slide 147: PS触发条件
SF(Signal Fail)
工作lsp或保护lsp一个检测到SF，一个正常且hold-off定时器已超时进行保护倒换，与MS优先级相同
WTR(Wait to Restore)
配置了revertive模式，Wait to Restore定时器超时且工作lsp正常，定时器值可配，1~30分钟

## Slide 148: 问题
源端的LSR设备掉电OAM是否可以检测？
Notes: 此处给出与本章目标紧密相连的主要问题，题目尽量出思考题或讨论题，引导学员思考，引出后面的讨论话题。
学员用书中的题目尽量是实际操作或答案明确的发散性不强的题目。
此页不出现在胶片＋注释中。

## Slide 149: 小结
LSP Ping/Tracert
类似IP Ping/Tracert命令来检查LSP的连通性和确定网络中LSP的故障点
MPLS OAM
MPLS层面单独提供的检测机制，实现LSP连通的快速检测与业务切换
Notes: 对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行总结
小结可以不仅限于一个章结束时使用，一段相对完整的内容讲授完就可以总结一下。
此页授课和胶片＋注释都要使用。

## Slide 150: 总结
MPLS的基本概念
SR66 MPLS新特性介绍
基于MPLS的VPN
MPLS流量工程
MPLS维护
Notes: 对于比较大的章，内容比较多，最好能在一章讲解完后对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行概要总结。
本页在胶片＋注释中同样要使用。

## Slide 151
Notes: 此页列出本章内容需要参考的资料名称，包括随机资料、学员用书、多媒体课件等。要求细化到具体一个随机资料的章。
如果本章内容需要的参考资料相同，可以仅列在本章开头列出。
如果单独一节的参考资料不同，在一节的开头列出参考资料。