## Slide 1
H3C SR66系列路由器IPv6路由协议简介
ISSUE 1.0
日期：2007.9.30
杭州华三通信技术有限公司 版权所有，未经授权不得使用与传播

## Slide 2
IPV4路由协议已经发展非常成熟，并在IPV6中进行了扩展
引入

## Slide 3
了解各种IPv6路由协议，能够独立配置这些路由协议
对IPv6路由协议简单故障能够快速定位和解决
课程目标
学习完本课程，您应该能够了解：

## Slide 4
第一章 IPv6路由概述
第二章 IPv6静态路由
第三章 RIPng
第四章 IS-ISv6
第五章 OSPFv3
第六章 BGP4+
目录

## Slide 5: 路由概述——路由来源
链路层协议发现的路由
  开销小，配置简单，无需人工维护。只能发现本接口所属网段的路由
手工配置静态路由
  无开销，配置简单，需人工维护，适合简单拓朴结构的网络
动态路由协议发现的路由
  开销大，配置复杂，无需人工维护，适合复杂拓朴结构的网络

## Slide 6: 路由概述——路由开销
路由的花费标示出了到达这条路由所指的目的地址的代价，通常以下因素会影响到路由的花费值
  线路延迟、带宽、线路占有率、线路可信度、跳数、最大传输单元
静态路由的花费值为0
不同的动态路由协议会选择以上的一种或几种因素来计算花费值。该花费值只在同一种路由协议内有比较意义。不同的路由协议之间的路由花费值没有可比性，也不存在换算关系

## Slide 7: 路由概述——路由优先级
从优先级最高的协议获取的路由最先被优先选择加入路由表中
RIP
OSPF
10.0.0.0 R0
10.0.0.0 R1
10.0.0.0
R1
路由表

## Slide 8
第一章 IPv6路由概述
第二章 IPv6静态路由
第三章 RIPng
第四章 IS-ISv6
第五章 OSPFv3
第六章 BGP4+
目录

## Slide 9: IPv6静态路由
IPv6静态路由是一种特殊的路由，由管理员手工配置而成。在组网结构较简单的网络中，只需配置静态路由就能使路由器正常工作。正确地设置和使用静态路由能有效地保障网络安全，并可为重要的应用保证带宽
Notes: 在此处创建与本课程内容相关的话题或问题，引导学员注意。
此页可有可无。这页仅在授课时使用， 胶片＋注释中不使用。

## Slide 10: IPv6静态路由简介
静态路由优缺点
可以改进网络的性能，并可为重要的网络应用保证带宽
当网络出现问题或因其它原因引起拓扑变化时，静态路由不会自动发生改变，必须要有网络管理员的介入
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 11: IPv6静态路由简介
静态路由配置
配置静态路由
ipv6 route-static ipv6-address { mask | mask-length } { nexthop-address | interface-type interface-number [ nexthop-address ] } [ preference preference ]
配置缺省路由
ipv6 route-static 0::0 0 ipv6-address
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 12: IPv6静态路由简介
查看路由信息
  用display ipv6 routing-table protocol static命令查看是否正确配置相应静态路由
  用display ipv6 routing-table命令查看该静态路由是否已经生效

## Slide 13: IPv6静态路由的特殊类型及配置
缺省路由
浮动静态路由
迭代路由
等价路由
Notes: 此页用来描述该章的授课内容，方便老师授课。
这种形式适合于本章下面不再细分节的情况。
内容处将本章要讲解的主要内容列成简练的标题。
此页仅授课时使用，胶片＋注释不引用。

## Slide 14: IPv6静态路由的特殊类型及配置
缺省路由
在小型互连网中，使用缺省路由可以减轻对路由表的维护工作量，从而降低内存和CPU的使用率
在大型互连网中，频繁的拓扑变化会产生许多通告信息及处理该通告的活动，使用缺省路由可以有效地隐藏精确的路由变化，使网络更加稳定
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 15: IPv6静态路由的特殊类型及配置
浮动静态路由
当到某目的地存在多条路由时，可以配置不同权值的路由。而那些权值较大的路由都“隐藏”在路由表中（用display ipv6 routing-table verbose可以看到），这些“隐藏”的路由被称为浮动静态路由，仅当首选路由失效时，才能被激活
6000::1/64
8000::1/64
7000::1/64
5000::1/64
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 16: IPv6静态路由的特殊类型及配置
迭代路由
配置的静态路由的下一跳地址不是本地直连网络，而是从本地其他路由的目的地
6000::1/64
8000::1/64
7000::1/64
5000::1/64
配置如下：
ipv6 route-static 1234::1234 64 3000::2
Ipv6 route-static 3000::2 64 e4/0 fe80::5
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 17: IPv6静态路由的特殊类型及配置
等价路由
当到达同一目的地的多条静态路由优先级相同时，形成等价路由，当到某目的地存在多条等价路由时，会负载均衡
6000::1/64
8000::1/64
7000::1/64
5000::1/64
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 18
第一章 IPv6路由概述
第二章 IPv6静态路由
第三章 RIPng
第四章 IS-ISv6
第五章 OSPFv3
第六章 BGP4+
目录

## Slide 19: RIPng协议DV算法简介
路由算法
D( i, i)= 0
D( i, j) =MIN{ d(i, k)+ D(k, j) } k为所有与i相邻的路由器
图示距离矢量算法
d(i,k)
D(k,j)
j
d(i, k)+ D(k, j) =
i
k1
k2
经过一个路由器开销加一

## Slide 20: RIPng与RIP协议的异同
RIPng协议与RIP协议的相同点
  RIPng是IPv6的IGP协议之一，它基于RIP-2，使用距离矢量算法，所有的操作过程、定时器或稳定过程与RIP-2相比都没有发生改变
  适用于中小型网络
RIPng协议与RIP协议的不同点
  RIPng是将RIP-2作改变后在IPv6接口上支持IPv6地址和IPv6多播地址
  RIPng不需要在RIPng首部携带认证信息，报文的安全（认证、完整性、保密性） 依靠IPv6认证（AH）扩展头和加密扩展头（ESP）实现

## Slide 21: RIPng与RIP协议的异同
RIPng报文的目的地址组播。组播地址FF02::9
RIPng报文是UDP报文，端口号521
报文长度
  IPv6报文头长度：40 Byte
  UDP报文头长度：8 Byte
  RIPng报文头长度：4 Byte
  RIPng报文中每一个路由项长度：20 Byte

## Slide 22: RIPng协议配置
协议视图配置
checkzero ————设置是否检查报文中的MBZ字段
Default ————设置RIPng路由的默认cost值
filter-policy ————设置输入输出过滤策略
import-route ————设置引入路由
Maximum ————设置最大等价路由条数
Preference ————设置RIPng路由的优先级
Timers ————调整RIPng协议的相关定时器

## Slide 23: RIPng协议配置
接口视图配置
ripng INTEGER<1-65535>————在该段口使能某个RIPng进程
ripng default-route————配置发布默认路由
ripng metricin————设置入端口cost值（默认为0）
ripng metricout————设置出端口cost值（默认为1）
ripng poison-reverse————配置是否使能毒性逆转
ripng split-horizon————配置是否使能水平分割
ripng summary-address————配置路由聚合

## Slide 24: RIPng配置举例
如图所示要在SR66-A和SR66-B之间用RIPng进行路由传播
说明：在IPv6环境下，要在某个三层口上使能RIPng，必须在端口下进行配置，这一点是和IPv4不同的（IPv4环境下，需要在RIP视图下使能某个网段）
SR66-A
SR66-B
G0/0
G0/0

## Slide 25: RIPng配置举例
在SR66-A上进行如下配置
[SR66-A] ripng
        ————创建RIPng进程
[SR66-A-G0/0]ipv6 address 2008::85 64
        ————在三层口上配置IPv6地址
[SR66-A-G0/0]ripng 1 enable
———在该接口上使能RIPng

## Slide 26: RIPng配置举例
在SR66-B上进行如下配置
[SR66-B] ripng
        ————创建RIPng进程
[SR66-B-G0/0] ipv6 address 2008::49 64
        ————在三层口上配置IPv6地址
[SR66-A-G0/0]ripng 1 enable
———在该接口上使能RIPng

## Slide 27: RIPng配置举例
在SR66-A上添加一个IPv6网段，如下
[SR66-A]int LoopBack 100
[SR66-A -LoopBack100]
[SR66-A -LoopBack100]ipv6 address 2009::85 128
[SR66-A -LoopBack100]ripng 1 enable
[SR66-A -LoopBack100]dis th
#
interface LoopBack100
ipv6 address 2009::85/128
ripng 1 enable

## Slide 28: RIPng配置举例
在SR66-B上察看RIPng信息如下
[SR66-B]dis ripng 1 route
Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect
----------------------------------------------------------------
Peer FE80::5997:155:3 on G 0/0
Dest 2008::/64,
via FE80::5997:155:3, cost 1, tag 0, A, 23 Sec
Dest 2009::85/128,
via FE80::5997:155:3, cost 1, tag 0, A, 23 Sec

## Slide 29
第一章 IPv6路由概述
第二章 IPv6静态路由
第三章 RIPng
第四章 IS-ISv6
第五章 OSPFv3
第六章 BGP4+
目录

## Slide 30: IS-ISv6协议基本概念
属于ISO协议族
  IS-IS是ISO定义的OSI协议栈中无连接网络服务CLNS (Connectionless Network Service)的一部分，IS-ISv6对应IPv6
  IS-IS本身采用可扩展的TLV字段进行信息的传输，使得协议本身可以很容易的扩展对IPv6路由的支持。支持IPv6特性的IS-IS协议又称为IS-ISv6动态路由协议
CLNS由以下三个协议构成
  CLNP：类似于TCP/IP中的IP协议
  IS-IS：中间系统间的路由协议
  ES-IS：主机系统与中间系统间的协议，就象IP中的ARP，ICMP，IRDP等
Notes: 此页列出本章内容需要参考的资料名称，包括随机资料、学员用书、多媒体课件等。要求细化到具体一个随机资料的章。
如果本章内容需要的参考资料相同，可以仅列在本章开头列出。
如果单独一节的参考资料不同，在一节的开头列出参考资料。

## Slide 31: IS-ISv6协议基本概念
层次性：IS-ISv6有两个级别，区分两个层次
  Level-1：普通区域(Areas)叫Level-1(L1)
  Level-2 ：骨干(Backbone)叫Level-2(L2)
骨干（Backbone）是连续的Level2路由器的集合；由所有的L2(含L1/L2)路由器组成，注意必须是连续的
L1和L2运行相同的SPF算法
一个路由器可能同时参与L1和L2
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 32: IS-ISv6协议－分层路由域
L1
L1L2
Area 49.0001
L1
L1
L1L2
L2
L1L2
L1
L1
Area 49.0003
Area 49.0002
Backbone
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 33: IS-ISv6协议－Level-1路由器
Level-1路由器
  只参与本区域内的路由，只保留本区域的数据库信息
  只与本区域的路由器形成邻居
  通过与自己相连的L1/L2路由器的ATT bit寻找与自己最近的L1/L2路由器
  通过指向离自己最近的L1/L2路由器的缺省路由，访问其他区域
Notes: 此处给出与本章目标紧密相连的主要问题，题目尽量出思考题或讨论题，引导学员思考，引出后面的讨论话题。
学员用书中的题目尽量是实际操作或答案明确的发散性不强的题目。
此页不出现在胶片＋注释中。

## Slide 34: IS-ISv6协议－Level-2路由器
Level-2路由器
  可以与其他区域的L2路由器形成邻居
  参与骨干区的路由
  保存整个骨干区的路由信息
  L1/L2路由器同时可以参与L1路由
Notes: 答案可以不必写出，此页可无。
如果有答案，不必写道胶片＋注释中。

## Slide 35: IS-ISv6协议－Level-1-2路由器
L1/L2 路由器
  可以和本区域的任何级别路由器形成邻居关系；可以和其它区域相邻的L2或L1/L2路由器形成邻居关系
  可能有两个级别的链路状态数据库
  L1用来作为区域内路由；L2用来作为区域间路由
  完成它所在的区域和骨干之间的路由信息的交换，将L1 LSDB中的路由信息转换到L2 LSDB中，以在骨干中传播，既承担L1的职责也承担L2的职责
  通常位于区域边界上
Notes: 对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行总结
小结可以不仅限于一个章结束时使用，一段相对完整的内容讲授完就可以总结一下。
此页授课和胶片＋注释都要使用。

## Slide 36: IS-ISv6协议－区域
区域（Areas）
  IS-ISv6允许将整个路由域分为多个区域
  区域之间通过L2(L1/L2)路由器相连接
  一个路由器目前最多支持3个Area ID
  一个路由器必须整个属于某个区域
  对于Level-1路由器来说，只有属于同一区域才可以建立邻居，对于Level-2路由器则没有此同一区域限制
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 37: IS-ISv6协议－邻接关系
两台运行IS-ISv6的路由器在交互协议报文实现路由功能之前必须首先建立邻接关系。目前IS-ISv6支持如下两类网络：
  点到点网络
  广播网络
IS-ISv6邻接关系建立需要遵循的基本原则
  只有同一层次的相邻路由器才有可能成为邻接体
  对于Level-1路由器来说要求区域号一致

## Slide 38: IS-ISv6协议－与IPv4的区别
IS-ISv6路由不再区分cost-style，实际上都是wide-cost的路由，而IPv4的IS-IS默认为narrow
IS-ISv6不支持BFD， IPv4的IS-IS支持
IS-ISv6不支持MPLS TE， IPv4的IS-IS支持

## Slide 39: IS-ISv6协议－DIS
DIS： Designated IS 指定中间系统
功能: 在广播网络中创建和更新伪结点
DIS
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 40: IS-ISv6协议基本配置
运行ISISv6的基本配置：
[SR66]isis 1
[SR66-isis-1]network-entity 10.0000.0000.0001.00
————启动IS-IS
[SR66-isis-1]ipv6 enable
————使能IS-IS的IPv6能力
[SR66-Ethernet0/0]ipv6 address 3000::2 64
————接口下配置接口IPv6地址
[SR66-Ethernet0/0]isis ipv6 enable
————接口使能IS-ISv6

## Slide 41: IS-ISv6协议基本配置
常用配置：
[SR66-isis-1]ipv6 import-route ripng 1 level-1
————将RIPng路由引入到IS-ISv6的Level-1中
[SR66-isis-1]ipv6 default-route-advertise level-1
————在IS-ISv6的Level-1中发布缺省路由
[SR66-isis-1]ipv6 summary 1::0 64
————聚合IS-ISv6路由
[SR66-isis-1]ipv6 maximum load-balancing 6
————配置IS-ISv6最大等价路由数
[SR66-isis-1]ipv6 filter-policy 3000 export ospfv3 1
————配置对IS-ISv6路由进行输出过滤

## Slide 42: IS-ISv6协议常见故障及诊断
IS-IS常见故障：邻居关系不能建立，原因一般有以下几点：
  链路两端MTU不同
  错误配置，链路两端level不同，或者配置了相同的system ID
  Level-1的路由器区域号配置不一致
  链路两端认证配置不匹配
  两端路由器不在同一网段

## Slide 43: IS-ISv6协议常见故障及诊断
debug命令
  debugging isis adjacency
  debugging isis update-packet
  debugging isis receiving-packet-content
  debugging isis sending-packet-content
display命令
  display isis interface [verbose]
  display isis peer [verbose]
  display isis lsdb
  display isis route ipv6 [verbose]

## Slide 44
第一章 IPv6路由概述
第二章 IPv6静态路由
第三章 RIPng
第四章 IS-ISv6
第五章 OSPFv3
第六章 BGP4+
目录

## Slide 45: OSPFv3简介
OSPFv3
  Open Shortest Path First, version 3
  一种支持IPv6的链路状态路由选择协议
  基本原理（路由计算、邻居建立、DR选举等机制）与OSPFv2相同
  使用Dijkstra算法计算最短路径

## Slide 46: OSPFv3简介
OSPFv3与OSPFv2的区别
  在每个链路，而不是子网之间进行协议处理
  报文格式变化：
    地址信息不包含在OSPF数据包报头中
    使用本地链路地址
    认证依赖于IPv6的扩展头
  LSA格式改变
  明确支持每个链路上有多个实例
  邻居由邻居Router Id来标识，不再由邻居地址来标识

## Slide 47: OSPFv3——基于link运行
10.1.1.1/24
10.1.1.2/24
10.1.1.3/24
RTA
RTC
RTB
基于子网运行
5f00.1111::1/32
RTA
RTC
RTB
5f00.2222::1/32
5f00.3333::1/32
基于Link运行
接口上可以配置多个IPv6地址
即使两端不在同一共享网段上，OSPFv3也能正常运行

## Slide 48: OSPFv3——LSA
重新划分为9类：
LSA Function code | LS Type | 描述
1 | 0x2001 | Router-LSA
2 | 0x2002 | Network-LSA
3 | 0x2003 | Inter-Area-Prefix-LSA
4 | 0x2004 | Inter-Area-Router-LSA
5 | 0x4005 | AS-External-LSA
6 | 0x2006 | Group-membership-LSA
7 | 0x2007 | Type-7-LSA
8 | 0x2008 | Link-LSA
9 | 0x2009 | Intra-Area-Prefix-LSA

## Slide 49: OSPFv3——LSA
不仅是对IPv6地址的支持，也是对原有协议的优化
明确LSA都有自己的洪泛范围(Flooding Scope)
  链路本地范围(Link-local Scope)：Link-LSA(新增)
  区域范围(Area Scope)：Router-LSA, Network-LSA, Inter-Area-Prefix-LSA, Inter-Area-Router-LSA, Intra-Area-Prefix-LSA(新增)
  自治系统范围(AS Scope)：AS-External-LSA
使用了link-local地址
  除了Virtual Link，其他链路上发送的报文源地址都是Link-local 地址, Link-local地址只出现在Link-LSA中，不出现在其他的LSA中

## Slide 50: OSPFv3——LSA
支持洪泛不可识别的LSA
U: 当路由器不能识别LSA类型时的处理（为0则在link local洪泛，为1则取决于S2，S1）
S2,S1: 联合标明了LSA的洪泛范围(link local, area, AS local)
S1 | S2 | Flooding Scope
0 | 0 | link local
0 | 1 | area
1 | 0 | AS local
1 | 1 | Reserved

## Slide 51: OSPFv3——区域规划
OSPF自治系统内的路由角色可以分为:ASBR，ABR，及自治系统内路由器：
RT5
RT7
RT6
RT4
Area 0
Area 1
Area 2
自治系统(AS)
RT1
RT2
RT3
ABR
ABR
ASBR
BGP

## Slide 52: OSPFv3——接口上运行多实例
OSPFv3支持在一个链路上跑多个OSPFv3协议的实例。instance参数默认值为instance 0。在建立OSPFv3邻居时需要判断两端的instance值是否一致
RTA
RTA
RTB
OSPF 100
OSPF 200
OSPF 300
OSPF 400
场景二
场景一
RTC
RTB
RTD

## Slide 53: OSPFv3——配置
在路由器上启动OSPFv3路由协议需要三个步骤:
  步骤1: 系统视图下使能IPv6协议：ipv6
  步骤2: 配置OSPFv3协议并指定Router ID：
  ospfv3 [process-id]
  ————必须为一个OSPFv3 指定AS内唯一的Router ID
  步骤3: 接口上使能OSPFv3路由协议:
  ospfv3 {process-id} area {area-id} [instance] {instance-id}
  ————instance-id 默认为0

## Slide 54: OSPFv3常用命令
配置完成OSPFv3后任意视图可通过以下命令查看
display ospfv3 peer
display ospfv3 interface
display ospfv3 lsdb
display ospfv3 routing
display ospfv3 statistic
display ospfv3 vlink

## Slide 55: OSPFv3调试命令
常用的调试命令分为：
  状态调试命令
debugging ospfv3 ifsm 接口状态机
debugging ospfv3 nfsm 邻居状态机
  报文事件调试命令
debugging ospfv3 packet [packet-type] 这条命令主
要用来调试查看OSPFv3的各种报文是否收发正常
debugging ospfv3 event
  路由计算调试命令
debugging ospfv3 route

## Slide 56: OSPFv3常见问题故障及诊断
OSPFv3常见故障：邻居关系不能建立，原因一般有以下几点：
  没有配置Router ID（在OSPFv3中必须手工指定，系统不会自动选择）
  链路两端不在同一区域
  链路两端instance配置不一致
  两端路由器的OSPFv3接口参数配置不一致,例如hello的间隔时间不一致
  两端路由器未使能IPv6协议

## Slide 57
第一章 IPv6路由概述
第二章 IPv6静态路由
第三章 RIPng
第四章 IS-ISv6
第五章 OSPFv3
第六章 BGP4+
目录

## Slide 58: BGP4+
BGP4+与BGP的差异
  最大的差异在于BGP4+提供了对于IPv6地址的支持
  增加如下两种路由属性，来承载有关IPv6地址的路由信息
    MP_REACH_NLRI(发布IPv6路由，Type Code 14 ）
    MP_UNREACH_NLRI (撤销IPv6路由, Type Code 15 ）
  配置的差异(针对IPv6地址族的配置在ipv6-family下配置)
    bgp 100
    ipv6-family
      peer 1002::3004:5 as-number 200
Marker
Origin
AS
Path
Next-hop
Address
NLRI
MP_REACH_
NLRI
MP_UNREACH_
NLRI

## Slide 59: BGP4+典型配置实例
SR66-RTA
bgp 100
ipv6-family
peer 100::2 as-number 200
EBGP
IBGP
IGP
IGP
AS100
AS200
100::1
100::2
RTA
RTB
200::1
300::1
RTC
SR66-RTC
bgp 200
ipv6-family
peer 200::1 as-number 200
SR66-RTB
bgp 200
ipv6-family
peer 100::1 as-number 100
peer 300::1 as-number 200

## Slide 60: BGP4+查看相关命令
display bgp ipv6 peer
------查看BGP IPv6 peer的相关信息
display bgp ipv6 routing-table
------查看BGP IPv6 路由表
display bgp ipv6 group
------查看BGP IPv6 group的相关信息
display bgp ipv6 network
------查看BGP IPv6发布network的信息
display bgp ipv6 paths
------查看BGP IPv6路由path信息
Notes: 对于比较大的章，内容比较多，最好能在一章讲解完后对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行概要总结。
本页在胶片＋注释中同样要使用。

## Slide 61: BGP4+调试相关命令
debugging bgp 100::1 all
------打开BGP IPv6 指定peer 100::1的所有调试信息
debugging bgp 100::1 event
------打开BGP IPv6 指定peer 100::1的event调试信息
debugging bgp 100::1 keepalive
------打开BGP IPv6 指定peer 100::1的keepalive调试信息
debugging bgp 100::1 open
------打开BGP IPv6 指定peer 100::1的open调试信息
debugging bgp 100::1 packet
------打开BGP IPv6 指定peer 100::1的packet调试信息
debugging bgp 100::1 timer
------打开BGP IPv6 指定peer 100::1的timer调试信息

## Slide 62: BGP4+对等体组配置
SR66相对于AR路由器，去掉了必须将peer加入group的限制，允许针对peer单独进行配置，也可以通过加入group进行配置
单独针对peer配置：
    bgp 200
    ipv6-family
    peer 100::1 as-number 100
通过group配置：
    bgp 200
    ipv6-family
    group group1 external
    peer group1 as-number 100
    peer 300::1 group group1

## Slide 63: BGP4+路由反射功能如何配置
SR66-RTA
bgp 100
reflector cluster-id 1.2.3.4
ipv6-family
peer 100::2 as-number 100
peer 100::2 reflect-client
peer 200::2 as-number 100
RR
Cluster
客户机
客户机
非客户机
AS100
RTA
RTC
RTB
100::1
100::2
200::1
200::2
SR66-RTB
bgp 100
ipv6-family
peer 100::1 as-number 100
SR66-RTC
bgp 100
ipv6-family
peer 200::1 as-number 100

## Slide 64: BGP4+联盟功能如何配置
AS65020
AS65010
confederation id 100
AS 200
RTA
RTB
RTC
RTD
100::1
100::2
200::2
200::1
300::1
300::2
SR66-RTA
bgp 65010
confederation id 100
confederation peer-as 65020
ipv6-family
peer 300::2 as-number 65010
peer 100::2 as-number 65020
peer 200::2 as-number 200
SR66-RTB
bgp 65010
ipv6-family
peer 300::2 as-number 65010
SR66-RTC
bgp 65020
confederation id 100
confederation peer-as 65010
ipv6-family
peer 100::1 as-number 65010
SR66-RTD
bgp 200
ipv6-family
peer 200::1 as-number 100

## Slide 65: 目前实现的一些问题
同时存在针对对等体组的策略和针对peer的策略，按配置顺序后者生效
不支持BGP4+路由聚合
不支持设置link-local地址为peer