## Slide 1
VxLAN技术基础
杭州华三通信技术有限公司 版权所有，未经授权不得使用与传播
陈书浩/06817
Notes: 3752341471

## Slide 2
近年数据中心新技术层出不穷：TRILL、SPB、EVB，而VxLAN技术甫出现，隐隐有把TRILL、SPB、EVB等技术扼杀在摇篮的感觉，另外VxLAN和SDN技术有着紧密的联系，时下作为网工，不了解VxLAN你就out了，让我们先来了解VxLAN的基础
引入

## Slide 3
VxLAN技术发展的背景
VxLAN的几个概念
VxLAN技术原理
目录

## Slide 4: 数据中心网络中存在的几个问题（一）
VLAN数量不足
4094个VLAN在云计算数据中心有可能是不够的
虚拟化部署带来的大二层需求
虚拟机的动态迁移一直限定在二层网络中，无法在不同网段之间迁移
大二层的需求带来了的问题
  防环路问题，原有的STP显然不能满足数据中心大二层的需求，从而出现了TRILL、SPB等新数据中心技术，落地情况一般

## Slide 5: 数据中心网络中存在的几个问题（二）
  多租户IP地址冲突问题
云数据中心通过主机虚拟化需要为不同的用户提供服务，而用户可能使用相同的IP地址，为了隔离用户流量，需要添加额外网关、地址翻译、vpn等技术，增加了组网的复杂性
基于IP子网区域划分极大限制了虚拟机动态迁移功能
在传统基于IP子网区域划分，虚拟机如果跨三层迁移后，网关需要发生变化必然会导致较长时间的业务中断，这个在传统的组网中是无法调和的矛盾
Notes:   多租户IP地址冲突问题

## Slide 6
VxLAN技术发展的背景
VxLAN的几个概念
VxLAN技术原理
目录

## Slide 7: overlay网络叠加技术
overlay网络
overlay网络是建立在已有网络上的虚拟网络，逻辑节点和逻辑链路构成了overlay网络，overlay网络是为了解决传统网络无法提供的功能和服务
Overlay分为主机overlay、网络overlay、混合overlay

## Slide 8: VxLAN技术
VxLAN
虚拟可扩展局域网（virtual extensible lan），是overlay技术的一种，通过隧道机制在现有网络上构建一个叠加的网络从而绕过现有VLAN标签的限制
VNI
VxLAN Network Identifier 虚拟扩展本地网络标示符
VNI取代VLAN用来表示不同的VxLAN网络
VNI是一个24位进制表示，可以扩展到2的24次方个网段

## Slide 9: VxLAN的术语
VTEP
VxLAN Tunnel End Point 虚拟扩展本地网络隧道终结节点
上行方向将虚拟机（服务器）产生的数据封装到UDP包头内发送出去，下行方向将收到的VxLAN报文解封装后发给虚拟机（服务器）
VTEP之间建立了两点之间的隧道（VTEP可以为软件、硬件服务器或者网路设备、隧道是无状态的）

## Slide 10: VxLAN的报文封装（一）
VxLAN标签
  标志位（8bits），一个有效的VxLAN网络ID（VNI），第5个bit的I标志位必须设置为1；余下的7个bit的标志位是保留的，必须设置为0。
  VxLAN网络ID(VNI)，长24bit，用于标识一个单独的VxLAN网络
  UDP包头
  标准UDP包头，目的端口号为IANA分配的4798，源端口是数据帧本身的二层桢头的哈希结构，可以用作为流量负载分担的依据
原始数据包
VxLAN标签
外层UDP包头
外层ip源地址
外层ip目的地址
外层802.1q标签
外层源/目的mac
地址
新添加的VxLAN包头
原始报文

## Slide 11: VxLAN的报文封装（二）
外层三层包头
  外层ip包头的ip地址为隧道两端的VTEP设备地址，如果Hypervisor承担了VTEP工作则了服务器网卡地址，如果VTEP为接入交换机，则IP地址为出端口上的 IP地址或者三层接口地址、loopback地址
  外层二层包头
  外层二层包头为报文在普通网络中做二、三层转发的MAC地址（目的mac为目的VTEP设备的 硬件mac或者三层网关的MAC)
原始数据包
VxLAN标签
外层UDP包头
外层ip源地址
外层ip目的地址
外层802.1q标签
外层源/目的mac
地址
新添加的VxLAN包头
原始报文

## Slide 12: 报文举例

## Slide 13: VxLAN GW和VxLAN IP GW
VxLAN IP GW
网络设备支持VXLAN报文的封装与解封装，并根据内层报文的IP头部进行三层转发
VxLAN GW
支持VXLAN报文的封装与解封装，并根据内层报文的MAC头部进行二层转发，实现VxLAN与VLAN的互通
access
access
Core
Core
access
router
access
router
VxLAN网络
1、ingress VTEP设备将报文封装成VxLAN报文
2、核心设备做为VxLAN IP GW，终结VxLAN报文并进行L3转发
3、egress VTEP设备将VxLAN报文解封装，实现VxLAN与VLAN的互通

## Slide 14
VxLAN技术发展的背景
VxLAN的几个概念
VxLAN技术原理
目录

## Slide 15: VxLAN的控制平面
VxLAN的控制平面实现方式分为3类
自学习模式
利用泛洪/广播机制来实现VxLAN网络的建立
基于SDN Controller的集中式模式
SDN Controller作为控制平面，通过下发流表指导VTEP的转发
路由协议扩展模式
通过扩展isis（类EVI)、bgp协议来实现VxLAN网络的建立
原始数据包
VxLAN标签
外层UDP包头
外层ip源地址
外层ip目的地址
外层802.1q标签
外层源/目的mac
地址
vtep设备转发时需要哪些信息？

## Slide 16: VxLAN的控制平面—自学习模式一
VTEP
VTEP
Core
Core
VTEP
vswitch
VM1
VM2
server
VTEP IP 10.0.0.1
VTEP IP 10.0.0.2
指定VxLAN ID映射到一个IP组播组，此VxLAN的VTEP都加入该组播组，通过flooding和learning机制完成学习
如图VM server属于同一个VxLAN 10 加入特定组播组239.1.1.1
1）VM发送arp报文请求server的地址
2）VTEP将报文进行VxLAN封装，在
组播组239.1.1.1里
广播
3）同一个VxLAN的VTEP收到arp请求后，学习对端VTEP的地址，并生成VTEP上的MAC地址表，并将VTEP报文解封装后广播到相关接口
Mac地址 | VTEP地址
VM mac | 10.0.0.1

## Slide 17: VxLAN的控制平面—自学习模式二
VTEPA
VTEPB
Core
Core
VTEPC
vswitch
VM1
VM2
server
VTEP IP 10.0.0.1
VTEP IP 10.0.0.2
6）VTEPA将报文进行VxLAN解封装后发给VM1，并且学习对端VTEP的IP,生成VTEP上的MAC地址表
5）VTEPC查看MAC地址表，将报文封装成VxLAN报文后，单播发送给VTEPA,
Mac地址 | VTEP地址
VM mac | 10.0.0.1
4）server收到arp报文，回应arp请求
Mac地址 | VTEP地址
server mac | 10.0.0.2

## Slide 18: VxLAN的控制平面—基于controller方式
VTEPA
VTEP
Core
Core
VTEP
基于sdn controller方式的控制平面和地址学习
SDN controller与所有VxLAN ED设备建立连接（通过openflow协议），通过SDN controller给各VxLAN ED部署下发流表来进行VxLAN的转发
Controller
Vxlan app
未知报文
1）Vtep收到未知报文通过packet in报文将报文发给controller
VM1
2）Controller上学习mac地址表并和vtep A地址对应
Mac地址 | VTEP地址
VM mac | 10.0.0.1
3）controller下发流表给VTEP指导转发
4）controller将学习到的mac与vtep对应关系同步到其他VTEP
注：通过云业务平台在创建vm的时候直接将vm mac地址表（包括与vtep ip地址的对应关系）通知sdn controller，这样controller一直有整网的vm mac地址表

## Slide 19: VxLAN的控制平面—基于isis协议一
VxLAN网络
ENDC
ENDC
ENDS
ENDS
ENDC
基于isis扩展协议的控制平面和mac地址学习
基于EVI邻居发现协议，通过isis扩展协议来实现控制平面和mac地址学习
VxLAN网络启用ENDP协议，核心设备作为ENDS设备、接入设备作为ENDC设备，ISIS扩展协议来完成mac的发布和回收

## Slide 20: VxLAN的控制平面—基于isis协议二
VTEPA
VTEPB
Core
Core
VTEPC
vswitch
VM1
VM2
server
VTEP IP 10.0.0.1
VTEP IP 10.0.0.2
1）VTEP学习到VM mac之后通过isis扩展协议通告给其他VTEP设备
2）同一个域内的VTEP设备收到ISIS报文，学习VM mac和对应的VTEP地址
Mac地址 | VTEP地址
VM mac | 10.0.0.1
Core设备作为ENDS设备、接入设备（VTEP）作为ENDC设备，ENDC设备向ENDS设备发起注册（包括VxLAN ID、VTEP ID、network ID),ENDS发送应答包括所有ENDC设备信息，建立VxLAN控制平面

## Slide 21: VxLAN的数据平面（一）
隧道机制
源和目的VTEP之间建立隧道，负责报文的VxLAN封装和解封装
VTEP为虚拟机数据包分装了层层包头，这些新包头只会在报文到目的VTEP时才会解封装，中间路径网络设备只会根据外层包头的目的地址进行转发，对于转发路径上的网络设备，一个VxLAN报文就是一个普通IP报文
access
access
Core
Core
access
access
VxLAN网络
Tunnel

## Slide 22: VxLAN的数据平面（二）
VTEPA
VTEPB
Core
Core
VTEPC
VM2
server
VTEP IP 10.0.0.1
VTEP IP 30.0.0.1
Mac地址 | VTEP地址
A | 10.0.0.1
Mac | VTEP地址
B | 30.0.0.1
在VTEP设备上进行VxLAN的封装解封装，根据MAC地址表（对应有对端的VTEP IP地址）转发,以虚拟机的二层转发/同一个VxLAN为例
Mac A
IP 20.0.0.1
Mac B
IP 20.0.0.2
VxLAN标签
外层UDP包头
10.0.0.1
30.0.0.1
mac B
mac A
20.0.0.2
20.0.0.1
mac B
mac A
20.0.0.2
20.0.0.1
mac B
mac A
20.0.0.2
20.0.0.1

## Slide 23: VXLAN如何解决数据中心网络中的问题
VLAN数量不足
VNI取代VLAN用来表示不同的VxLAN网络，VNI是一个24位进制表示，可以扩展到1600万+个网段
虚拟化部署带来的大二层需求
虚拟机可以跨三层网络迁移，不在需要大二层
  多租户IP地址冲突问题
  在VxLAN网络中根据VM mac地址表转发（对应VTEP地址的），并非根据VM IP转发只需要控制不同VxLAN的互通即可解决
  基于IP子网区域划分极大限制了虚拟机动态迁移功能
  VxLAN实现了计算资源与物理网络的无关性和二层网络在三层网络的扩展
  VM迁移后Ingress方向上寻址问题
  通过控制平面（扩展协议、SDN controller或者GARP来更新MAC表（对应VTEP地址的）
  VM迁移后egress方向上的网关不变问题
  VM的IP GW的VTEP IP和GW VMAC 相同，VM在迁移前后无感知网络的变化，对应的网关MAC没发生变化