# 一、开始

Fit AP、AC是通过三层IP网络构建CAPWAP隧道来完成注册。所以定位故障的思路是：先确保AP、AC在IP层能正常通信，再检查版本、配置、License等信息。

# 二、流程图相关操作说明：

1、AP上电启动

查看AP当前注册状态

命令：display wlan ap all

例如：State为“I”表示AP未上线；“R/M”、“R/B”表示已上线，分别为主、备隧道。

如果AP无法注册上线，首先需要检查AP是否成功上电启动。

2、检查AP供电情况

分两种场景：

（1）现场定位：

在现场定位时，可以直接通过观察AP电源指示灯，或者观察接入交换机端口指示灯状态来确定AP是否正常启动。

（2）远程定位：

在远程定位时，可以通过观察和AP同二层网的设备能否学习到AP MAC地址来辅助判断，如果接入交换机未能学习到AP MAC地址，可能是AP未启动，或者连接AP网线存在故障。

命令：display mac-address

例如：在接入交换机上查看MAC表，如果有学习到AP的MAC地址，可以确定AP已启动。

另外，如果AP是POE供电方式，则根据POE交换机的供电情况也能确定AP是否上电启动。

命令：display poe interface

例如：查看POE交换机端口供电，正常情况AP功耗会超过5W，否则AP可能未正常启动。

如果最终定位到AP未启动，则需要检查本地供电电源或者POE交换机、网线等。必要时可以尝试替换网线、POE交换机或者AP来确认故障点。

3、AP获取管理地址

AP启动后需要获取管理IP地址，可以通过查看DHCP Server状态，确定服务器有没有给AP分出去地址。

命令：display dhcp server ip-in-use pool ap_01

4、检查DHCP Server状态

命令：display dhcp server conflict all

5、是否三层注册

根据用户的实际组网情况检查确定AP、AC注册方式。

在二层、三层不同注册方式下，AP发现并注册AC的方式不一样，问题排查的方向也不同。

6、AP、AC能否二层互通

此步骤可以通过AC ping AP。需要注意的是，CAPWAP隧道对AP-AC之间的链路丢包比较敏感，要求有线丢包率小于0.1%。同时链路要支持MTU 1500。

命令：ping –s 1472 –f x.x.x.x

例如：ping 1472字节包（MTU 1500），强制不分片，检测AP-AC链路。

7、排查二层链路

如果二层互通性有问题，检查AP、AC二层组网，排查物理链路、VLAN配置、STP状态等。

8、AP获取正确的AC地址

三层注册中，AP常用有两种方式获取AC地址：

（1）通过DHCP option43选项；

命令：display dhcp client verbose

例如：通过命令查看，可以确认AP获取的Boot Server地址是否为AC地址。

（2）手动在AP上设置wlan ac ip；

命令：wlan ac ip x.x.x.x

例如：检查AP是否配置正确的wlan ac ip地址

9、检查DHCP option43配置

对于通过DHCP option43方式获取AC注册地址的情况，需要确保DHCP Server的option43参数配置正确。

命令：display dhcp server tree all

注意，当修改DHCP Server配置后需要让AP重新获取地址，新配置才能生效。

附option43格式简要说明：

10、AP、AC能否三层互通

此步骤可以通过AC带源（option43指定的接口地址）ping AP来测试。需要注意的是，CAPWAP隧道对AP-AC之间的链路丢包比较敏感，要求有线丢包率小于0.1%。同时链路要支持MTU 1500。

命令：ping –a x.x.x.x(AC注册地址) –s 1472 –f x.x.x.x(AP地址)

例如：ping 1472字节包（MTU 1500），强制不分片，检测AP-AC链路。

11、排查路由

如果三层互通性有问题，需要排查AP到AC的三层路由，保证IP层互通。

12、检查版本配套、AP模板配置

如果AP、AC在IP层通信正常，但仍无法正常注册时排查方法如下。

（1）查看AC、AP版本是否匹配

第一，查看版本说明书，检查AC是否有对应的AP版本支持。V7的AC ipe文件中已打包支持的AP版本文件，如果没有，需要上传正确的AP版本文件至AC Flash；

第二，检查AP注册状态，如果AP状态反复停留在IL（ImageLoad）无法上线，则很有可能为AC、AP版本不匹配，需要重新上传正确的瘦AP版本文件至AC Flash。

命令：display wlan ap all

例如：AP反复停留在IL状态，则很有可能为版本文件不匹配。

（2）检查AP模板配置：

命令：display current-configuration

例如：检查AP型号、序列号配置，确保跟AP的真实信息一致。

另外，如果AP通过MAC地址信息注册AC。此时需要确保AP MAC地址信息正确。

13、检查AC License

查看AC License，对比AC上AP注册数目，确定是否需要License扩容。

（1）检查AC License所支持的AP注册数量

命令：display license ap

计算公式：AC支持的AP注册数量 = 该型号AC缺省规格 + ∑每条License步长

注意，当AC添加License后，无需重启AC，License即刻生效。

（2）检查AC当前已经注册的AP数量

命令：display wlan ap all

计算公式：AP当前注册数量 = “Total Number of configured APs connected”+“Total Number of auto APs connected”

（3）对比确认是否需要对License扩容

比较“AC支持的AP注册数量”和“AP当前注册数量”，如果二者相等，则说明AC License达到允许注册的AP数上限，AC需要License扩容。

# Text boxes

<H3C>display wlan ap all

…

State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad

C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup

AP name       AP ID    State     Model             Serial ID

--------------------------------------------------------------------------------

ap1           1        R/M       WA4320-ACN-B      210235A1PRC15B000023

ap2           2         I        WA5620i-ACN       210235A1SVC15C000020

<H3C>display mac-address

MAC ADDR       VLAN ID    STATE            PORT INDEX            AGING TIME(s)

0023-8999-fec0  4000       learned          Bridge-Aggregation1     AGING

0023-8999-fde0  4000       learned          Bridge-Aggregation1     AGING

<SW>display poe interface

Interface    Status   Priority CurPower Operating  IEEE   Detection

(W)      Status     Class  Status

GE1/0/1      enabled  low      7.2      on         3      delivering-power

GE1/0/2      enabled  low      3.2      on         3      delivering-power

[V7_AC]dis dhcp  server ip-in-use pool sta

IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type

Hardware address

192.168.100.1    015c-adcf-34c9-95     Jan 30 09:43:02 2016  Auto(C)

192.168.100.2    986c-f51f-6847        Jan 29 13:20:38 2016  Auto(C)

<H3C>display dhcp server conflict all

Address             Discover time

192.168.86.3        Apr  9 2013 12:19:32

192.168.86.4        Apr  9 2013 12:19:32

<V7_AC>ping -s 1472 -f 192.168.1.1

Ping 192.168.1.1 (192.168.1.1): 1472 data bytes, press CTRL_C to break

1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.756 ms

1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.455 ms

1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.362 ms

1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.366 ms

1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.365 ms

<H3C>dis dhcp client verbose

Vlan-interface1 DHCP client information:

Current state: BOUND

Allocated IP: 192.168.1.1 255.255.255.0

Allocated lease: 86400 seconds, T1: 41311 seconds, T2: 75600 seconds

Lease from Jan 29 05:59:51 2016   to   Jan 30 05:59:51 2016

DHCP server: 192.168.1.254

Transaction ID: 0xc43fce1b

Default router: 192.168.1.254

Client ID type: mac-address(type value=01)

Client ID value: 3891-d598-8d80

Client ID (with type) hex: 0138-91d5-988d-80

T1 will timeout in 0 days 7 hours 14 minutes 3 seconds

<AP>display current-configuration

#

wlan ac ip 192.168.1.254

#

<H3C>display dhcp server tree all

Global pool:

Pool name: 1

network 192.168.86.0 mask 255.255.252.0

Sibling node:2

gateway-list 192.168.86.1

option 43 hex 800B0000 020A1564 0A0A1564 07

expired 10 0 0

80 0B 00 00 02 0A 15 64 0A 0A 15 64 07

80：固定值，不用改变；

0B：长度字段，其后面所跟数据的字节长度；

00 00：固定值，不用改变；

02：表示后面的IP地址的个数，此处为二个IP地址；

0A 15 64 0A：十六进制转十进制为IP地址一10.21.100.10

0A 15 64 07：十六进制转十进制为IP地址二10.21.100.7

<AC>ping -a 10.21.100.10 -s 1472 -f 192.168.86.166

PING 192.168.86.166: 1472  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=1 ttl=21 time=20 ms

Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=2 ttl=21 time=20 ms

Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=3 ttl=21 time=20 ms

Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=4 ttl=21 time=20 ms

<H3C>display wlan ap all

State : I = Idle,   J = Join, JA = JoinAck,   IL = ImageLoad

C = Config, R = Run,  KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm

---------------------------------------------------------------------------

AP Name                      State Model              Serial-ID

---------------------------------------------------------------------------

fz_dgl_001                   IL   WA1208E-GP         210235A0A9C094001953

fz_dgl_002                   IL   WA1208E-GP         210235A0A9C094001529

fz_dgl_003                   R/M  WA2100             210235A22WB093001434

<AC>display current-configuration

#

wlan ap ap1 model WA4320-ACN-B

serial-id 210235A1PRC15B000023

radio 1

<AC>display current-configuration

#

wlan ap ap1 model WA4320-ACN-B id 76

serial-id 0023-8999-fec0

radio 1

<AC>display license ap

No. Serial number                            AP Number    Available Time Left

--------------------------------------------------------------------------

1  ZrxbR-5nHmt-$C&tn-acm55-q&qSN-D+:K3-b9EFH         128    Forever

2  yb@Cc-LNw4c-dYGr9-hxe$r-kr/k4-Cj3s3-@/hcq         128    Forever

3  uc$tS-wJk3q-rKrc+-$Eq9n-F6inS-+U5&z-2K4gg         128    Forever

<AC> display wlan ap all

Total Number of APs configured           : 729

Total Number of configured APs connected : 613

Total Number of auto APs connected       : 0